ANEXA

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Ca urmare a cererii adresate de Societatea Naţională "NUCLEARELECTRICA" - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Polonă nr. 65, sectorul 1, înregistrată iniţial cu nr. 65837 din 31 octombrie 2014 la Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (actual Ministerul Mediului), a completărilor ulterioare transmise, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2310/29.11.2016 pentru delegarea competenței derulării anumitor etape din procedura de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. – Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru funcţionarea Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti

din localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş, care prevede organizarea desfăşurării activităţii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafaţă de 23.273,40 mp, astfel:

- construcţii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafaţă de 8909 mp;

- teren liber, alei şi căi de acces în suprafaţă de 14.364,4 mp;

în scopul producerii de combustibil nuclear CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear (FC).

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti.

- Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul pentru conformare prevăzut de autorizația de mediu a FCN Pitești, emisă prin Hotărârea Guvernului nr. 1061/2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti, întocmit de Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti.

- Program de măsuri/acțiuni ICN-FCN.

- Program de monitorizare a radioactivității mediului (PMRM) ICN-FCN.

- Tabel cu proceduri de protecția mediului, radioprotecție și gospodărirea deșeurilor din FCN.

- Bilanț de mediu Nivel I + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel I;

- Bilanț de mediu Nivel II + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel II;

- Raport sinteza cu privire la Bilanțul de mediu Nivel I și Bilanțul de mediu Nivel II;

- Notificare întocmită în conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Adresa APM Argeș nr. 10980/22.05.2018 privind încadrarea din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO – amplasamentul nu este încadrabil din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Atestare a dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Seria MO3, nr. 7488/18.07.2002 eliberat de Ministerul Industriei și Resurselor.

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare 11016037/29.09.1998.

- Certificat constatator nr. 665927/29.09.2017 eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

- Decizia etapei de încadrare nr. 9084/10.11.2010 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”.

- Autorizație de construire nr. 713/05.11.2010 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”.

- Decizia etapei de încadrare nr. 631/05.07.2011 emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru proiectul „Amenajare spațiu formare coloane”.

- Autorizație de construire nr. 342/14.07.2011 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spațiu formare coloane”.

- Clasarea notificării nr. 12094/25.07.2011 eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloana de pastile”.

- Autorizație de construire nr. 457/08.09.2011 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloana de pastile”.

- Decizia etapei de încadrare nr. 1099/07.11.2011 eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”.

- Autorizație de construire nr. 544/17.11.2011 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”.

- Decizia etapei de încadrare nr. 953/14.09.2012 eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru proiectul „Amenajare spațiu mașină de rectificat RFC 125 si instalatii anexe”.

- Autorizație de construire nr. 378/30.10.2012 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spațiu mașină de rectificat RFC 125 și instalații anexe”.

- Decizia etapei de încadrare nr. 954/14.09.2012 eliberată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru proiectul „Construire instalație de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare FC – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”.

- Autorizație de construire nr. 335/01.10.2012 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire instalație de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare FC – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”.

- Clasarea notificării nr. 22691/17.12.2014 eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul „Refacere platformă auto și alei de acces”.

- Autorizație de construire nr. 32/05.02.2015 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Refacere platformă auto și alei de acces”.

- Clasarea notificării nr. 6789/28.04.2015 eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul „Execuție sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinți la arhiva FCN Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 și depozitul de combustibil nuclear proaspăt”.

- Autorizație de construire nr. 178/26.06.2015 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Execuție sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți la arhiva FCN, Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 și depozitul de combustibil nuclear proaspăt”.

- Acord de mediu nr. 1/07.01.2016 emis de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)”.

- Autorizație de construire nr. 15/21.01.2016 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)”.

- Adresa nr. 18556/TD/13.10.2017 eliberată de Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea.

- Adresa nr. 608691 din 14.05.2018, cu privire la verificarea încadrării obiectivului în prevederile Legii nr. 59/2016, eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș.

- Comanda nr. 484/26.05.2017 – servicii dispunere deșeuri de substanțe/amestecuri periculoase, ambalaje cu conținut de substanțe periculoase.

- Protocol de colaborare nr. 835/05.11.2009 pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice.

- Contract de vanzare-cumparare nr. 904/17.09.2015 + Act adițional nr. 1 privind valorificarea deșeurilor din FCN.

- Contract de prestări servicii nr. 626/12.07.2016, privind serviciile de prelucrare materiale nucleare neconforme conținand uraniu natural, încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A.

- Act adițional nr. 1 la Acordul cadru de prestări servicii nr. 79/06.02.2015 încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A. la data de 21.10.2016.

- Contract de prestări servicii nr. 1046/20.10.2017, privind servicii de compactare șpan de zircaloy-4 și ambalarea brichetelor rezultate, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

- Acord cadru nr. 350/21.03.2014 servicii tratare ape radioactive rezultate din procesele de fabricație pastile UO2, control pulberi și pastile, de la Sucursala FCN Pitești, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

- Acord cadru de servicii nr. 79/06.02.2015 privind servicii de depozitare prin dispunere finală a deșeurilor solide radioactive neincinerabile, contaminate cu uraniu natural, încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU S.A.)

- Acord cadru nr. 552/16.06.2017 pentru servicii de tratare a deșeurilor solide radioactive provenite din activitatea FCN Pitești, în interiorul zonei de bilanț de material a FCN Pitești, potrivit strategiei, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

- Contract de servicii nr. 452/14.04.2014 pentru servicii de întreținere și reparare a autovehiculelor.

- Contract sectorial de servicii nr. 81/07.02.2018 pentru service auto.

- Contract nr. 325/31.01.2013 privind prestare servicii salubrizare.

- Comanda nr. 468/23.05.2017 privind servicii dispunere uleiuri uzate.

- Protocol de colaborare nr. 1066/08.10.2008 privind colectarea deșeurilor provenite din surse de iluminat.

- Regulamentul de exploatare a Staţiei de Epurare nr. 1179/22.01.2014 al Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN-TRANSPORT-02/2014 emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru transportul materialelor radioactive.

- Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 16-041 /18.09.2016 emisă de CNCAN pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/071/2017 pentru deţinerea de informaţii nepublicate în cadrul Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" emisă de CNCAN.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/001/2018 emisă de CNCAN, pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiații ionizante, instalații radiologice cu surse închise de radiații ionizante, instalații radiologice cu surse deschise de radiații ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante, instalații nucleare de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deșeuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente și dispozitive prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/002/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, privind utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiații ionizante și instalaţii radiologice cu surse închise de radiații ionizante.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/003/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiații ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, şi deşeuri radioactive.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/004/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, privind prelucrarea materiilor prime nucleare.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/005/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, privind producerea combustibilului nuclear.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/006/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, depozitarea temporară a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear de tip CANDU-6 şi a deşeurilor radioactive, valabilă până la data de 30.01.2020.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/007/2018, emisă de CNCAN la 31.01.2018, privind furnizare materii prime nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6, deşeuri radioactive, a materialelor de interes nuclear și materiale cu dublă utilizare.

- Autorizație de securitate la incendiu (sistem de protecție fizică) nr. 3114316/18.10.2013, eliberată de I.S.U. Argeș.

- Autorizație de securitate la incendiu (hala V și extindere hala V+corp de legătură) nr. 564/15/SU-AG/29.04.2015, eliberată de I.S.U. Argeș.

- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 3, nr. 353/1677921/02.04.2007, emisă de Agenția Națională Antidrog.

- Autorizație sanitară nr. 269/29.11.2016 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș.

- Certificat pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform SR OHSAS 18001:2008.

- Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005.

- Rapoarte de încercare pentru monitorizarea factorilor de mediu: sol, apă uzată, aer,vegetație.

- Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice utilizate în desfășurarea activității pe amplasament.

- Certificat de desemnare nr. FCN ODD 06/2017, emis de CNCAN la data de 24.10.2017 pentru desemnarea ca organism dozimetric acreditat a Laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear.

Prezenta autorizaţie de mediu se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

1. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteşti (denumită în continuare FCN Piteşti) se realizează respectând legislaţia în vigoare emisă de CNCAN, reprezentată prin NTR – 01 – Norma privind cerințele de autorizare a activității de transport de materiale radioactive aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 221/09.10.2017 și NTR – 02 – Norma, privind implementarea programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 222 din 09.10.2017.

3. Se va urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi publice.

4. Orice defecţiune sau avarie apărută în desfăşurarea activităţii care are ori poate avea un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa autorităţilor competente pentru protecţia mediului, conform Protocolului de comunicare încheiat între autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. (denumit în continuare Protocol de comunicare); se va acţiona potrivit procedurilor prevăzute în planurile de alarmare şi intervenţie.

5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limită aprobate în autorizaţia de mediu va fi notificată autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului şi se va acţiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.

6. Se vor respecta programele de prelevare şi monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător pentru parametrii înscrişi în actele de reglementare.

7. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. Modificările şi/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităţi, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii de mediu, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.

9. Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificării.

10. În termen de 60 de zile de la data prezentei autorizaţii de mediu se va revizui Protocolul de comunicare.

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, în condiţiile legii.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (clădiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Din punct de vedere funcţional clădirile/platformele aferente fabricii se pot grupa după cum urmează:

Pavilion Administrativ este o clădire cu patru niveluri (subsol+parter+2 etaje) având suprafaţa construită de 1.461 mp, legat prin două corpuri de legătură de halele de producţie (Halele I, II, III) și (Hala IV) și spații cu următoarele destinații:

- subsol: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, spălătorie echipamente de protecţie, ateliere deservire activităţi de întreţinere, instalaţie de separare a şlamului prin centrifugare, punct termic, punct pentru situaţii de urgenţă, zonă depunere beriliu (Be), grupuri sanitare și vestiare.

- parter: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, punct control acces personal, punct medical de prim-ajutor (punct de urgențe medicale), birouri, grupuri sanitare și vestiare.

- etajul 1: laboratoare, ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, birouri, grupuri sanitare și vestiare.

- etajul 2: laborator de radioprotecţie și dozimetrie personal, sală de instruire, sală protocol, proiectare, bibliotecă, arhivă și birouri.

Clădiri tehnologice (Spații de producție) în care își desfășoară activitatea Secția Pastile și Secția Asamblare, compuse din halele I, II, III, IV, V, anexele acestora, corpurile de legătură dintre Pavilion şi hala IV, Pavilion și halele I, II, III, Extindere hală V, ecluzare produs finit hala V (SAS), tunel transfer coloane (pastile) și hala prelucrări mecanice (HPM).

Secţia Pastile având suprafața construită de 2137 mp, care include: hala I (operaţii de condiţionare/presare pulbere de UO2 și obţinere pastile crude de UO2), anexe hala I (cameră alimentare roll-compactor, depozit pulbere proaspătă de UO2, depozit material nuclear neconform, stație producere azot), hala II (operaţia de sinterizare a pastilelor crude de UO2), hala III (operaţii de rectificare, spălare-uscare pastile sinterizate de UO2), anexe hala III (cameră presare, cameră formare coloane, camere depozitare pastile rectificate, cameră depozitare pastile de capăt), corp de legătură (parter: cameră depozitare pastile balast, cameră depozitare coloane, cameră arhivă probe, cameră depozitare cărucioare cu coloane formate, laboratoare control calitate; subsol: staţie colectare deşeuri lichide radioactive, centrală de ventilaţie pentru halele I, II, III şi anexe (ventilaţie generală și ventilaţie tehnologică radioactivă) şi pentru laborator analize chimice (ventilație tehnologică), staţia electrică, instalaţie de recirculare apă de răcire).

Secţia Asamblare fascicule de combustibil nuclear având suprafața construită de 2494 mp, compusă din: hala de prelucrări mecanice (fabricaţia și controlul de calitate a dopurilor din aliaj de zirconiu şi a patinelor din sârmă de Zircaloy-4), hala IV (fabricaţie teci de Zircaloy-4), anexe hala IV (realizare elemente structurale de zircaloy-4: grile, patine și distanţieri din tablă,  boxă gaze inerte: Heliu și Argon), anexă tehnică ventilație hala IV, extindere hala V (parter: operaţii de formare a fasciculelor de combustibil nuclear şi de încărcare pastile sinterizate de UO2 în teci de zircaloy-4; subsol: sistem de uscare aer comprimat), hala V (operații de asamblare, control şi ambalare fascicule de combustibil nuclear), SAS hala V (preluarea produsului finit) și corp de legătură între hala IV și pavilionul administrativ (subsol -stația de colectare şi evacuare ape reziduale, parter - ecluză și culoar de trecere personal spre tunel transfer coloane și extindere hala V, birouri, atelier SDV-uri).

Depozite, magazii şi garaje având suprafața construită de 1762 mp: depozit de pulbere sinterizabilă de UO2 (33,6 mp); depozit de combustibil nuclear proaspăt (70 mp); depozite de substanţe și amestecuri periculoase (66 mp), depozit de uleiuri (34 mp), magazie/atelier tâmplărie, staţie de încărcare acumulatori electrocare, staţie de compresoare, spaţii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, metan (gaz P10), acetilenă (10,34 mp), depozit central de fascicule de combustibil nuclear (155 mp), magazie laminate, magazie materiale şi piese de schimb, depozit de zircaloy (192 mp); depozit central de materiale (642 mp).

Platforme/Parcuri rezervoare având suprafața construită de 1055 mp:

- platformă (acoperită şi îngrădită) pentru depozitarea temporară (346 mp) ce cuprinde: zonă pentru stocarea temporară a pieselor metalice contaminate cu U natural (înainte de dezmembrare), zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform (U natural și U sărăcit), zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive (incinerabile, filtre de ventilaţie) contaminate cu U natural, zonă pentru stocarea temporară a şpanului de zircaloy-4 compactat (necontaminat), zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive (neincinerabile) contaminate cu U natural, zonă pentru stocarea temporară a diferitor obiecte şi materiale necontaminate (depozit uleiuri uzate, substanțe și amestecuri periculoase).

- platformă (acoperită și îngrădită) pentru incineratorul ecologic EIS 2030 (echipament cu activitate suspendată – în conservare), platformă pentru colectarea deşeurilor municipale și asimilabile, deşeurilor valorificabile din metal, sticlă, plastic, lemn etc. (130 mp).

- staţie producere hidrogen împreună cu parcul de rezervoare de hidrogen (369 mp).

- parc rezervoare (67 mp).

- platformă rezervoare solvent organic (13 mp): două rezervoare pentru Solventul Organic Uzat (încărcat cu uraniu natural) – capacitate de aproximativ 3 m3 fiecare.

- platforme răcitoare (130 mp).

Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizează cu instalațiile, echipamentele şi dispozitivele cuprinse în autorizaţiile specifice activităţii de producţie a combustibilului nuclear emise de CNCAN.

Mijloace de transport:

Fabrica de Combustibil Nuclear efectuează următoarele tipuri de transporturi:

- transport persoane - autoturisme (8 buc), autobuze (5 buc), microbuze (2 buc);

- transport materiale radioactive – 1 autotractor Iveco cu semiremorcă Schmitz (2 buc);

- transport intern deșeuri lichide radioactive (FCN-ICN) – autotractor cu cisternă (1 buc);

- transport intern pe platforma FCN, manipulare/ridicare – motostivuitor, electrocar, electrostivuitor, platformă ridicatoare (8 buc).

Pentru efectuarea transporturilor de materiale radioactive – TMR (pulbere sinterizabilă de UO2, materiale nucleare neconforme cu uraniu natural, fascicule de combustibil nuclear, deșeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu natural) FCN Pitești deține autorizație de transport eliberată de CNCAN.

## NOTĂ:

## Pe platforma FCN nu se efectuează reparații/revizii la autovehiculele din dotare, aceste activități se realizează la sediul firmelor autorizate (tip service), pe bază de contract prestări servicii.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Cantităţile de materii prime și materiale estimate, necesare  în procesul tehnologic pentru realizarea unei producţii de 12.000 FC/an (întreaga capacitate de producție) sunt:

- pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu (UO2) în cantitate de 250 tone/an, ambalată în butoaie de 220 l;

- tablă, bare și tuburi zircaloy, beriliu metalic, diferite tipuri de gaze (hidrogen, azot, heliu, argon), substanțe clasificate din categoria precursorilor de droguri, oxid de zirconiu.

Materiile prime și materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Pitești, iar depozitarea substanțelor periculoase și a precursorilor se realizează în spații special amenajate.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume)

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi dreptul de funcţionare a folosinţei de apă pentru întreaga platformă nucleară ICN-FCN este atribuit Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (denumită în continuare ICN Piteşti) ca titulară a autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 39/26.02.2016, emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Argeş - Vedea Piteşti.

Autorizaţia de gospodărire a apelor reglementează cerinţele comune şi individuale necesare funcţionării obiectivelor industriale de pe întreaga platformă ICN-FCN cu privire la:

- alimentarea cu apă în scop potabil, industrial şi pentru stingerea incendiilor;

- evacuarea apelor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice şi a apelor pluviale);

- debite şi volume de apă evacuată autorizate;

- indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate;

- alte date care intră în responsabilitatea ICN Piteşti.

Debitele de apă necesare funcţionării FCN Piteşti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate din activitatea şi incinta FCN Piteşti, precum şi deversările de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Piteşti sunt reglementate printr-un contract de prestare de servicii încheiat cu ICN Piteşti.

Alimentarea cu apă a FCN Piteşti se realizează din gospodăria de apă potabilă de pe platforma ICN-FCN, amplasată în incinta ICN Piteşti şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 mc fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare, apa este distribuită în scop potabil prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 4 pompe şi o pompă de incendiu într-o reţea de distribuţie de tip ramificat prin care se ajunge în reţelele din incinta FCN Piteşti. Alimentarea cu apă în scop industrial este asigurată din gospodăria de apă brută tratată necesară folosinţelor de pe întreaga platformă ICN-FCN, aflată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare cu V = 1.000 mc fiecare. Distribuţia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 6 pompe şi a unei reţele de distribuţie de tip ramificat în reţelele FCN Piteşti.

Apa necesară pentru stingerea incendiului se asigură din gospodăria de apă pentru acest tip de folosinţă, amplasată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din volumul intangibil de 500 mc asigurat în cele două rezervoare de înmagazinare apă potabilă.

Consumul anual de apă potabilă şi de incendiu este de cca 12.000 mc/an, iar cel de apă în scop industrial este de cca 2.000 mc/an.

Fabrica deţine staţie de demineralizare a apei şi instalaţie de recirculare a apelor tehnologice de răcire.

Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Piteşti se face prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră (separat de reţelele de canalizare industrială), sistem care deversează apele uzate menajere prin intermediul unui colector general (L = 2,2 km şi Dn = 300 mm) în staţia de epurare a apelor uzate - linia de epurare ape menajere, din incinta ICN Piteşti.

Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma ICN-FCN-ANDR. În funcţie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reţeaua de canalizare industrială (L = 1.873 m şi Dn = 250 mm) fie către staţia de epurare, fie dirijate către Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive (denumită în continuare STDR) a ICN Piteşti.

Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta ICN Piteşti asigură colectarea, depozitarea temporară şi controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Piteşti deversează controlat efluenţi care conţin uraniu natural (ape uzate industriale) către staţia de epurare. Evacuarea în reţeaua de canalizare se realizează numai în schimbul I, în baza unui raport de măsurare conform căruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare.

Apele uzate contaminate radioactiv (deşeuri lichide radioactive) de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN (SCDLR-FCN).

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 3 mg U/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-ICN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic şi amoniac, urmată de decantare, filtrare şi uscare rezultă fosfatul de uranil (solid şi uscat) care se returnează la FCN. Activitatea are la bază contracte subsecvente la acordul cadrul nr. 350/21.03.2014 încheiat între Societatea Națională Nuclearelectrica SA - Sucursala FCN Piteşti și Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) Piteşti.

Capacitatea SCDLR-FCN este de 60 m3. În condiţii normale de operare se colectează aproximativ 30 mc/lună.

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentrație între 1 și 3 mgU/l se transferă la STDR-ICN sau Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale (SCEAR – FCN) după analizarea situației de către responsabilul cu radioprotecția.

Apele uzate cu conţinut radioactiv sub concentraţia de 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la SCEAR-FCN în 3 rezervoare de 60 m3. Aici se realizează controlul privind încadrarea conţinutului de uraniu şi a pH-ului în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare a ICN-Piteşti, după care apele uzate (efluenţii lichizi radioactivi) sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN (SE-ICN).

Volumul anual de ape uzate menajere şi industriale evacuat în staţia de epurare a ICN Piteşti este de cca 10.000 mc/an.

Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de rețele de canalizare apă pluvială şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi situat pe platforma ICN-FCN. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin cu V = 1.750 mc aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.

Încălzirea spaţiilor şi necesarul de apă caldă pentru consum menajer se realizează cu agent termic furnizat de către ICN Piteşti, prin intermediul unui punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spaţiu cu suprafaţa de 133,25 mp.

Dotările punctului termic sunt: două schimbătoare de căldură pentru furnizarea agentului termic, un schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de răcire.

Apa caldă de consum este realizată suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcătuit din 30 de panouri care utilizează ca mediu de transfer etilenglicolul.

FCN Piteşti are în dotare o staţie de producere a hidrogenului şi staţie electrică de transformare şi distribuţie proprie, dotată cu transformatori uscaţi de tip Schneider.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţelele ICN Piteşti.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Pulberea de UO2 este furnizată de furnizori calificați (Compania Naţională a Uraniului - S.A. - Sucursala Feldioara, CAMECO CANADA) şi este recepţionată la FCN Piteşti printr-un control tehnic de calitate complex care serveşte procesului tehnologic de fabricaţie a pastilelor, urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de pastile de UO2.

Procesul tehnologic de fabricaţie a coloanelor de pastile de UO2 este o tehnologie specifică metalurgiei pulberilor şi cuprinde în principal următoarele procese: condiţionarea pulberii (precompactare, granulare, amestecare lubrifiant), presarea pulberii condiţionate pentru obţinerea pastilelor crude de UO2, sinterizarea pastilelor crude de UO2, rectificarea şi spălarea-uscarea pastilelor sinterizate, controlul calităţii lotului de pastile rectificate, formarea coloanelor de pastile rectificate, controlul calităţii lotului de coloane şi transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule combustibile.

Fabricarea elementelor structurale (dopuri, grile, patine, distanţieri, teci) se realizează din semifabricate de zircaloy şi alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, ştanţare, brazare.

Elementele de combustibil nuclear se obţin în final din tecile grafitate şanfrenate, coloanele de pastile de UO2 şi dopurile de zircaloy prin operaţii de sudură dop-teacă în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profilează la capete şi se debavurează prin operaţii mecanice de aşchiere în vederea realizării asamblării finale.

Fasciculul de combustibil nuclear (denumit în continuare FC) se obţine prin asamblarea barelor (elementelor) combustibile într-un sistem special marcat ulterior pe grilele de capăt pentru a fi identificat după utilizare în combustibilul uzat.

Controlul final pentru fiecare fascicul combustibil în parte vizează caracteristici dimensionale şi de masă, precum şi teste speciale.

Depozitarea fasciculelor de combustibil se face în spaţii speciale, controlate.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie

Capacitatea de producţie curentă a FCN Piteşti este de cca. 12.000 FC/an, fiind determinată de capacitatea de producţie a celor două cuptoare de sinterizare tip HARPER existente în fluxul de fabricaţie, în medie 46 FC/zi.

Producția curentă de fascicule de combustibil nuclear a FCN este determinată de necesarul de alimentare a reactoarelor nucleare ale CNE Cernavodă.

În anul 2018, FCN Pitești va produce și transfera la CNE Cernavodă un număr de 10.800 fascicule de combustibil nuclear cu uraniu natural.

Fluxul tehnologic al FCN constă în activități de procurare materii și materiale, recepție, lansare-urmărire, execuție componente, subansamble, produs finit – fascicul de combustibil nuclear.

Produse rezultate: pastilă UO2, grilă, dop, patină, distanțieri (subțiri şi groşi), teacă brazată, teacă grafitată, element de combustibil nuclear, fascicul de combustibil nuclear (FC).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

Unitatea nu deţine centrală termică proprie.

7. Alte date specifice activităţii

Nu este cazul.

8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an

Programul de funcţionare este diferenţiat în cadrul fabricii, corespunzător necesităţilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu excepţia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată, astfel:

- Secţia pastile - halele I şi III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi, luni-vineri;

- hala II - sinterizare, 24 de ore/zi, continuu;

- Secţia asamblare FC - halele IV şi V, 16 ore/zi, luni-vineri.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe elemente de mediu)

1.1. Protecţia calităţii apelor

a) Staţia de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive este situată în cadrul Secţiei Pastile. În această staţie sunt colectate deşeurile lichide radioactive provenite de la:

instalaţia de centrifugare, reţeaua de colectare ape contaminate (provenite din apele de spălare/decontaminare suprafeţe de lucru din halele I, II şi III) și de la laboratoarele de analize chimice. Prin intermediul instalaţiei de centrifugare este separat şlamul de rectificare din apele provenite de la operaţia de rectificare a pastilelor sinterizate.

Şlamul de rectificare rezultat este trimis periodic la CNU SA Sucursala Feldioara pentru recuperarea uraniului ȋn baza unui contract de prestări servicii.

În cadrul SCDLR se realizează evaluarea pentru concentraţia de uraniu şi pH a fiecărui rezervor. Deşeurile lichide radioactive colectate la SCDLR care au concentraţia de uraniu mai mare de  3 mg U/L sunt transferate la STDR - ICN pentru recuperare uraniu, produsul rezultat fiind fosfatul de uranil solid. Dacă deşeurile lichide radioactive au concentraţia de uraniu între 1 și 3 mg U/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situației de către responsabilul cu radioprotecția, iar dacă concentrația este 1 mgU/L sunt transferate la SCEAR-FCN.

b) Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale (SCEAR-FCN) este situată în cadrul Secţiei Asamblare şi este compusă din 3 rezervoare, fiecare având capacitatea de 60 m3, başa de colectare prevăzută cu senzor de umplere şi 3 pompe, respectiv 2 pompe pentru deversarea efluenţilor lichizi către Staţia de Epurare - ICN având debitul de 45 m3/h și o pompă de golire a başei cu debitul de 20 m3/h.

Rezervoarele se curăţă de două ori pe an. Şlamul rezultat se transferă la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN (STDR-ICN).

În SCEAR-FCN se realizează controlul privind încadrarea pH-ului şi a concentraţiei de uraniu în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare – ICN. Parametrii de ieşire ai efluenţilor lichizi radioactivi: concentraţia de uraniu ( 0,9 mg U/L și pH = 6,5 ÷ 8,5;

Parametrii necesari evacuării apelor uzate industriale prin reţeaua de canalizare industrială sunt înscrişi în anexa nr. 1 la Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare, elaborat de ICN, şi reprezintă condiţiile de deversare în cadrul SE-ICN.

Limitele derivate de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi în SE-ICN sunt precizate şi în autorizaţiile emise de CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear.

1.2. Protecţia atmosferei

Instalația de ventilație din FCN (radioactivă și non-radioactivă) este formată din subsisteme locale de ventilaţie şi climatizare și realizează introducerea aerului proaspăt, reţinerea, filtrarea, condiţionarea şi evacuarea aerului din zonele controlate și supravegheate ale FCN.

Toate spaţiile din FCN destinate producţiei (halele de producţie) precum și laboratoarele de analize chimice, generatoare de noxe radioactive și non-radioactive, sunt prevăzute cu sisteme de ventilaţie pentru reţinerea pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi, a particulelor de praf și a noxelor non-radioactive.

- Ventilația FCN pentru zonele controlate:

Zonele controlate ale FCN (zonele în care există probabilitatea de apariție a noxelor radioactive – pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, precum și posibilitatea de contaminare prin împrăştiere a materialelor radioactive sau prin deversări necontrolate de efluenţi radioactivi) sunt deservite de două sisteme de ventilație si anume:

- Sistemul de ventilație nr. 1 prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă Secției Pastile (halele I, II, III, anexele acestora și CL-SP) și Laboratorului de Analize Chimice. Evacuarea efluenților gazoși rezultați se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1. Coșul de dispersie nr. 1 este alipit de clădirea anexelor halei III, are formă dreptunghiulară, suprafața interioară fiind de 4,25 m2 (diametrul echivalent 2,3 m) și înălțimea de 17 m.

- Sistemul de ventilație din hala I și anexe hala I este compus din:

- Instalaţia de ventilare generală: este o instalaţie de condiţionare aer, proiectată pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Aerul este tratat în centrala de ventilație montată la subsolul corpului de legătură CL-SP. Aerul este introdus/evacuat printr-un sistem de canale de ventilaţie. Tubulatura de ventilaţie este montată la partea superioară a halei. Debitul total de aer introdus de Unitatea de Tratare a Aerului (UTA) în hala I și anexe este de maximum 19.422 m3/h, iar debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA) este de maximum 21.702 m3/h.

- Instalaţia de evacuare aer cu pulberi radioactive (ventilație tehnologică): este realizată separat de instalaţia de ventilare generală. Această instalaţie deservește echipamentele de producţie din hala I și anexe: 2 prese, 2 amestecătoare, 2 roll-compactoare/granulatoare și 2 echipamente alimentare-vacuum aflate în anexa cu destinaţie de alimentare roll-compactoare. Debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA) este de maximum 7.000 m3/h, fiind asigurată redundanţa de 100%. Aerul uzat ce conţine pulberi aeropurtate cu uraniu se evacuează prin intermediul unui racord local la canalul circular de colectare. Deoarece conține pulberi aeropurtate cu uraniu acesta este trecut printr-un dispozitiv de filtrare de tip cheson etanş în interiorul căruia sunt prefiltre şi filtre HEPA 13. După filtrare, acest aer este evacuat prin intermediul a două ventilatoare asigurându-se redundanţa de 100%.

Evacuarea aerului se realizează prin coșul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenți gazoși (MEG1) și a sistemului izocinetic de prelevare la coș (SIPC).

- Instalaţia de ventilare–condiţionare (ventilație generală) pentru hala II și anexe (camerele amplasate la parterul CL-SP) și SCDLR: este de tipul jos–sus şi este concepută pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Acesta este un sistem mixt datorită caracteristicilor geometrice ale halei II şi a cuptoarelor de sinterizare utilizate. Pentru a se realiza condiţiile de schimb orar, Centrala de Ventilație asigură prin Unitatea de Tratare a Aerului (UTA) introducerea unui debit total de aer proaspăt de 15.300 m3/h şi prin Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA) evacuarea unui debit de 16.050 m3/h.

Pentru preluarea gazelor arse din zona flăcărilor permanente ale cuptoarelor de sinterizare, sunt utilizate două hote cu inducţie amplasate deasupra fiecărei flăcări de veghe. Ca măsură de siguranţă suplimentară, pentru fiecare hotă în parte sunt utilizate unităţi de climatizare a aerului compuse din baterii de răcire cu putere de 22 kW cu detentă directă un ventilator de turaţie variabilă pentru un debit de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 60 Pa.

Ventilarea spațiului SCDLR este asigurată printr-un sistem de introducere/evacuare aer compus din: tubulatură de introducere din inox, debit maxim 2.400 m3/h, tubulatură de evacuare din inox, debit maxim 2.400 m3/h și grile de introducere/evacuare cu registru de clapete reglabile.

Evacuarea aerului din hala II, anexe hala II (camerele amplasate la parterul CL-SP) și SCDLR se realizează prin Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA), unde aerul este filtrat folosind prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13, prin coşul de dispersie nr. 1, unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenți gazoși (MEG1) și a sistemului izocinetic de prelevare la coș (SIPC).

- Instalația generală de ventilație a halei III și anexe - asigură depresiunea faţă de hala II. În acest sens debitul de aer proaspăt introdus prin UTA este de 19.100 m3/h, iar debitul de aer extras prin Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA) este de 22.200 m3/h.

- Ventilaţia tehnologică aferentă halei II și halei III – este o instalaţie de aspiraţie locală a aerosolilor radioactivi destinată maşinilor de rectificare și magaziilor de stocare pastile sinterizate de UO2 amplasate în incintele halei II și halei III. Debitul extras este de maximum 5.000 m3/h prin Unitatea de Filtrare a Aerului (UFA), evacuarea realizându-se la coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenți gazoși (MEG1) și a sistemului izocinetic de prelevare la coș (SIPC).

- Instalaţia de ventilare a aerului aferentă Laboratorului de Analize Chimice (amplasat la etajul I al Pavilionului Administrativ): Centrala de ventilație asigură un număr de minim 5 schimburi/oră de aer proaspăt şi menţine zona în depresiune. Este formată din:

- Instalaţie de introducere - asigură un debit de aer de maximum 8.000 m3/h.

Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură rectangulară, confecţionată din inox și guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţie de evacuare - pentru evacuarea aerului din camerele unde nu sunt nişe, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator și filtru absolut, montată la interior, într-o cameră dedicată. Unitatea de filtrare a aerului (UFA) evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 4.000 m3/h. Distribuția aerului evacuat se face prin coşul de evacuare (coșul de dispersie nr. 1), din oţel inox şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţie de evacuare locală (de la nişe) - pentru evacuarea locală de la nişe și totodată din laboratoare, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator, filtru absolut şi filtru cu cărbune activ, montată la interior, în Centrala de ventilație din subsolul tehnic al Corpului de legătură SP (CL-SP). Unitatea de filtrare a aerului evacuat, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 5.000 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1.

Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 1 de la Sistemul de ventilație nr. 1, prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă Secției Pastile (halele I, II, III, anexele acestora și CL-SP) și Laboratorului de Analize Chimice, este de maximum 92.952 m3/h.

- Sistemul de ventilație nr. 2 - prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă halei V, extindere hala V și tunelul de transfer si ventilația tehnologică aferentă halei IV și anexe hala IV. Deși Hala IV și anexele acesteia sunt încadrate ca zone supravegheate ale FCN, pentru facilitatea monitorizării noxelor nonradioactive care pot fi prezente în aerul evacuat din ventilația tehnologică ce deservește echipamentele din hala IV și anexe, conducta de evacuare este conectată la coșul de dispersie nr. 2.

Instalaţiile de ventilare, introducere și evacuare aer sunt amplasate în hala V, extindere hala V și Tunelul de Transfer. Aceste instalaţii asigură un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră, pentru evacuarea aerosolilor ce se formează în timpul procesului de producţie.

Introducerea aerului este comună atât pentru hala V, cât și pentru extindere Hala V și Tunelul de Transfer.

Evacuarea aerului (ventilația generală) din hala V, extindere hala V și Tunelul de Transfer se face cu ajutorul unității de filtrare a aerului (UFA), echipată cu ventilator și filtru absolut HEPA 13. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi (MEG2). Coşul de dispersie nr. 2 are formă circulară, diametrul fiind de 0,800 m și înălţimea de 11,11 m. UFA este montată în exteriorul halei V, într-o construcție special amenajată (Centrala de ventilație). Distribuţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară, din tablă zincată și guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Coşul de dispersie nr. 2 este amplasat în imediata vecinătate a Centralei de ventilație și a Halei V.

Evacuarea aerului din ventilația tehnologică hala IV și anexe:

Asigură aspirația aerului din carcasele și din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe nonradioactive, pentru a se evita împrăștierea acestora în aerul din hala IV și anexe.

Înainte de a fi evacuat cu ajutorul unuia dintre cele două ventilatoare redundante cu debitul maxim de 4.000 m3/h fiecare, aerul este filtrat într-un cheson etanș prin unitatea de filtrare a aerului (UFA) echipată cu prefiltre clasa G4, filtru clasa F7 și filtru cu cărbune activ. Evacuarea în atmosferă a aerului filtrat se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2. Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

Evacuarea locală a aerului (ventilația tehnologică) de la echipamentele de sudură dop-teacă, de la echipamentele de debavurare (amplasate în hala V) și de la echipamentele de încărcare pastile în teci (amplasate în extindere hală V) se face cu unul din cele două ventilatoare redundante, care asigură fiecare un debit de aer de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 2.500 Pa. Înainte de a fi evacuat, aerul este trecut prin unitatea de filtrare a aerului, care este echipată cu filtru absolut HEPA 13 şi care asigură un debit de aer de 2.500 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 3, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi (MEG3). Coşul de dispersie nr. 3 are forma circulară, diametrul fiind de 0,35 m și înălţimea de 11,51 m. Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

- Ventilația FCN pentru zonele supravegheate:

Zonele supravegheate ale FCN în care se desfășoară activități de producție sunt următoarele: hala IV și anexe hala IV, hala de prelucrări mecanice și zona depunere beriliu.

- Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi anexe hala IV

- Instalația de introducere aer este amplasată în camera de ventilație din anexa hala IV si are următoarele caracteristici:

- debit de aer introdus: 25.000 m3/h;

- ventilator prevăzut cu motor cu turație variabilă echipat cu convertizor de frecvență;

- baterie de răcire cu apă rece (70C/120C) cu sarcina de 250 kW;

- baterie de preîncălzire electrică cu sarcina de 100 kW;

- baterie de încălzire cu sarcina de 300 kW, alimentată cu apă caldă de la centrala termică existentă;

- filtrare: prefiltru clasa G4 și filtru clasa F7.

- Instalația de evacuare a aerului este constituită din două module:

- ventilație generală având rolul de evacuare generală a aerului din hala IV și anexe;

- ventilație tehnologică având rolul de a prelua noxele chimice degajate de utilajele tehnologice în procesul de producție și de a le evacua controlat prin intermediul coșului de dispersie nr. 2 al halei V existent.

Ventilația generală refulează aerul direct în atmosferă cu ajutorul unui dispozitiv de refulare, printr-o unitate de filtrare a aerului (UFA) de tip rooftop. UFA este amplasată pe acoperișul halei V.

Echipamentul de evacuare generală a aerului are următoarele caracteristici:

- debit  de aer evacuat: 24.000 m3/h;

- filtrare cu filtru clasa F7 și prefiltru clasa G4 cu rol de protecție a filtrului de cărbune activ;

- filtrare cu filtru cu cărbune activ pentru reținerea moleculelor gazoase;

- ventilator prevăzut cu motor cu turație variabilă echipat cu convertizor de frecvență.

Ventilația tehnologică asigură aspirația aerului din carcasele și din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe, pentru a se evita împrăștierea acestora în aerul din hala IV și anexe.

- Ventilarea Halei de prelucrări mecanice (HPM)

Echipamentele aferente instalaţiei de ventilare a halei de prelucrări mecanice sunt amplasate în exteriorul halei și realizează un număr orar de minim 6 schimburi de aer, cu 30% aer proaspăt. Aerul este tratat (filtrat, încălzit sau răcit, umidificat) în CTA-ul montat la exterior și introdus/evacuat, la presiune atmosferică, în/din hala de prelucrări mecanice printr-un sistem de canale de ventilaţie cu secţiunea rectangular.

Se introduce un debit de aer în hală de 10.000 m3/h și se evacuează un debit de aer din hală de 10.000 m3/h, prin dispozitive de evacuare a aerului tip grile de aspiraţie cu jaluzele fixe, montate pe canalele de ventilaţie.

- Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu (Zona Depunere Beriliu) cuprinde:

- Instalaţia de introducere aer aferentă zonei de lucru cu beriliu: asigură un număr de minim 5 schimburi de aer proaspăt pe oră și menţine zona în depresiune. În vederea menţinerii condiţiilor optime de funcţionare s-a prevăzut o unitate de tratare a aerului (UTA) introdus, montată la interior, care asigură un debit de aer de 3.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 500 Pa. Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură circulară, din tablă zincată și guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţia de evacuare: pentru evacuarea noxelor de la echipamentele amplasate în aceste spaţii, precum şi pentru evacuarea aerului din fiecare cameră prin intermediul gurilor/hotelor de aspiraţie, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului formată dintr-un cheson de filtrare local prevăzut cu prefiltre și filtre de înaltă eficiență HEPA 13 amplasat în incinta Zonei depunere beriliu și două linii redundante de evacuare, având fiecare câte un ventilator radial monoaspirant cu acționare directă care asigură un debit de evacuare de 4.100 m3/h și câte un dispozitiv de evacuare cu jet vertical. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de 4.100 m3/h şi o presiune disponibilă de 1.000 Pa. Absorbţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară/rotundă, din tablă zincată și guri/hote de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Evacuarea este asigurată de unul din cele două ventilatoare redundante dispuse pe terasa pavilionului administrativ.

Climatizarea aerului în spaţiile administrative (încadrate tot ca zone supravegheate, dar în care nu se efectuează activități de producție) se realizează cu aparate locale tip split.

Exploatarea, funcționarea, întreţinerea şi verificarea sistemelor de ventilaţie se face procedurat, iar rezultatele verificărilor periodice, a celor la cerere, ca şi reviziile capitale (RK) sunt consemnate în registrul de evidenţă şi în fişele de revizii-reparaţii.

Evacuarea efluenţilor gazoşi radioactivi din sistemele de ventilaţie se face prin trei coşuri de dispersie, astfel:

- coşul 1, aferent halelor I, II şi III și anexele acestora, CL-SP și Laboratoarele de analize chimice, cu caracteristicile h1 = 17 m şi s1 = 4,25 m2 (diametrul echivalent d1=2,3 m). Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 1 este de maximum 92.952 m3/h.

- coşul 2, aferent halelor IV și V cu caracteristicile h2 = 11,11 m şi d2 = 0,8 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

- coşul 3, aferent operaţiei de încărcare pastile în teci din extindere hala V, cu caracteristicile h3 = 11,51 m şi d3 = 0,35 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

Monitorizarea poluanților radioactivi evacuați în atmosferă prin cele trei coșuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş (SIPC) montat la coșul de dispersie nr. 1 și a celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi (MEG1, MEG2 și MEG3) - tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă și transmiterea on-line a datelor de monitorizare pentru efluenți gazoși radioactivi evacuați prin cele trei coșuri de dispersie.

1.3. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfăşurării activităţii. Acestea sunt surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise şi surse deschise de radiaţii ionizante (care includ şi materialele nucleare). Echipamentele şi dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor secţii, laboratoare, instalaţii, depozite şi platforme de depozitare temporară din cadrul FCN Piteşti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spaţii special amenajate şi sunt protejate prin propriul sistem de protecţie fizică, sunt încuiate şi sunt prevăzute cu sisteme de alarmare. Spaţiile în care există surse de radiaţii sunt următoarele:

1. Secţia pastile;

2. Secţia fabricaţie fascicule combustibile - Secţia asamblare;

3. laborator de analize chimice;

4. laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal;

5. depozit central de fascicule combustibile;

6. depozit de pulbere sinterizabilă de UO2;

7. platforma acoperită de depozitare temporară deşeuri solide de joasă activitate;

8. depozit de combustibil nuclear proaspăt;

9. laborator de control dimensional repere Zy-4 și FC;

10. rezervoare cu solvent organic uzat.

1.4. Măsuri de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă

Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă fac parte din atribuţiile Serviciului Radioprotecție, Garanții Nucleare și Protecția Mediului și ale Serviciului de Securitatea Muncii și Situații de Urgență (SRPM/SSMSU). În cadrul SRPM/SSMSU sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate şi controlate toate activităţile privind apărarea împotriva urgențelor radiologice, a incendiilor şi activităților de protecţie civilă, specifice domeniului nuclear.

Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt aduse la cunoştinţa personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlată la toţi conducătorii locurilor de muncă şi prin afişaje în punctele de informare curentă şi în zonele cu risc de producere a unei situaţii de urgenţă.

FCN Piteşti are Celula de urgenţă proprie, organizată în conformitate cu prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cerinţele Sistemului de management integrat.

Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă de categoria II este organizat în cadrul FCN Piteşti, cu sprijinul şi asistenţa tehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

Necesarul de apă pentru incendiu este asigurat din utilităţile furnizate de ICN Piteşti, iar intervenţia în caz de incendiu este asigurată de ICN Piteşti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.

În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă la nivelul platformei ICN-FCN, celulele de urgenţă proprii se reunesc în Comitetul de urgenţă ICN-FCN conform protocolului de colaborare între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.

În mod curent, prevenirea se asigură prin:

- programe de instruire periodică/specială;

- programe de exerciţii aplicative (proprii şi în colaborare cu Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi protecţie al ICN Piteşti);

- programul de instruire periodică al grupelor Celulei de urgenţă (monitorizare radiologică, prim ajutor, evacuare-adăpostire, deblocare-salvare, intervenţie instalaţii/utilităţi, decontaminare, transport, aprovizionare);

- programul de controale periodice;

- programe de măsuri de prevenire rezultate în urma inspecţiilor efectuate de autorităţile naţionale/internaţionale competente;

- planuri de evacuare;

- panouri de avertizare/interzicere/informare;

- verificare periodică a sistemelor de detecţie şi alarmare;

- verificare periodică a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;

- fişa postului persoanelor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- proceduri specifice privind radioprotecţia/decontaminarea/colectarea, depozitarea şi transferul deşeurilor;

- regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de urgenţă FCN.

Alarmarea unei situaţii de urgenţă se realizează prin mai multe procedee: manual, prin acţionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-ICN; apel telefonic intern/extern.

În funcţie de gravitatea situaţiei de urgenţă, intervenţia se asigură cu: echipele de primă intervenţie proprii prin utilizarea/acţionarea echipamentelor/instalaţiilor din dotare; Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi intervenţie al ICN prin personal specializat şi echipamente motorizate; Celula de urgenţă FCN; Comitetul de urgenţă ICN-FCN și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Comunicarea se realizează urmând schema fluxului informaţional-decizional (relaţional) transmis şi cunoscut de toate părţile participante/interesate.

Pentru revenirea la normalitate după o situaţie de urgenţă se intervine cu echipe proprii antrenate privind deblocarea, radioprotecţia, decontaminarea, colectarea, depozitarea deşeurilor şi refacerea mediului afectat.

Măsurile de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sunt prevăzute în Planul de intervenţie în caz de accident nuclear/urgenţă radiologică elaborat de ICN, în conformitate cu Legea nr. 111/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea si controlul activităților nucleare, cu modificările si completările ulterioare şi Ordinul ministrului afacerilor interne şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018 din 13 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului nuclear sau radiologic.

RATEN - ICN Pitești a elaborat în anul 2014 "Plan de Protecție și Intervenţie în caz de accident nuclear sau urgență radiologică pentru amplasamentul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești”, înregistrat la FCN cu nr. 790/13.05.2014.

În conformitate cu Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  FCN a încheiat cu ICN-Piteşti Protocolul privind acțiunea comună în caz de accident nuclear sau urgență radiologică pe platforma FCN-ICN.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

Pentru prevenirea poluării solului si subsolului, FCN a prevăzut următoarele măsuri:

- incinta unităţii este betonată şi prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale. FCN are foraj de observaţie cu o adâncime de 18 m. În el se pot colecta apele freatice şi de infiltraţie din zona FCN. Lunar s-a încercat prelevarea apei infiltrate în forajul de observaţie, dar nu s-a colectat nimic;

- platforma pentru depozitarea temporară a deșeurilor solide radioactive este prevăzută cu başă de colectare a apei, care este verificată periodic;

- depozitele pentru uleiuri și substanțe/amestecuri periculoase sunt prevăzute cu başe de colectare și cu material absorbant;

- activităţile de manipulare a deșeurilor sunt procedurate, evitându-se astfel riscul de poluare accidentală a solului;

- implementarea Programului de Radioprotecție în conformitate cu MSR (Manualul de Securitate Radiologica) al FCN;

- exploatarea și întreținerea sistemelor de ventilație sunt activități procedurate, iar monitorizarea efluenților gazoși radioactivi se realizează continuu prin intermediul monitoarelor (MEG) montate pe cele trei coșuri de dispersie;

- monitorizarea solului şi subsolului pe platforma ICN-FCN în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului (PMRM);

- campanii anuale de efectuare măsurători dozimetrice pentru suprafaţa solului (măsurători directe beta în impulsuri/minut) în exteriorul clădirilor FCN (spaţii verzi, alei, platforme deschise etc.) în conformitate cu Planurile de Control pentru Supraveghere Mediu (PCSM) din Manualul de Securitate Radiologică al FCN (MSR).

Rezultatele monitorizării apei subterane, solului şi vegetaţiei se transmit semestrial la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Argeș.

Datorită măsurilor, dotărilor și amenajărilor pentru protecţia solului şi subsolului (incintă betonată prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale, colectarea deşeurilor în mod selectiv în locuri special amenajate, substanţele radioactive au un regim strict controlat) precum și prin organizarea și instruirea personalului din FCN, poluarea solului şi a subsolului este teoretic exclusă, aceasta putând avea loc numai în condiţii de poluare intenţionată/accidentală.

Toate sursele de radiaţii din FCN indiferent de forma lor se găsesc în clădirile FCN în spaţii special amenajate prevăzute cu ziduri protectoare împotriva radiaţiilor. Toate depozitele şi încăperile sunt prevăzute cu facilităţi şi dotări conform normelor în vigoare. Fiecare depozit pentru materiale nucleare (pulbere sinterizabilă de UO2, fascicule de combustibil nuclear, material nuclear neconform, deșeuri solide radioactive) şi de zircaloy-4 este autorizat de CNCAN .

Transportul combustibilului nuclear proaspăt către CNE Cernavodă este asigurat de FCN Piteşti. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerinţele şi normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea şi condiţiile de transport (pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport etc.), pregătirea personalului (conducător auto, însoţitor), însoţirea convoiului pentru avertizare şi siguranţă, notificarea şi raportarea la CNCAN. Aceste activităţi sunt autorizate de CNCAN.

Se respectă prevederile NTR – 01  și NTR – 02, aprobate de CNCAN.

Cerinţele acestor norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum şi cu alte reglementări specifice emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.

Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:

- fascicule de combustibil nuclear tip CANDU 6 la/de la S.N.N. S.A. - Sucursala CNE Cernavodă;

- pulbere sinterizabilă de UO2 de la CNU - Sucursala Feldioara;

- material nuclear neconform şi deşeurile solide radioactive de joasă activitate care sunt transportate cu mașini speciale către CNU – Sucursala Feldioara.

Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protecţie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie şi este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile (furturi, sustrageri), precum şi instalaţiile de fabricaţie a combustibilului nuclear împotriva sabotajelor comise din interior şi de grupările teroriste.

Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri.

Sistemul de protecţie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică şi a ghidurilor aplicabile.

Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) şi EURATOM au instituit controlul de garanţii nucleare; acesta reprezintă un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor materialelor nucleare. Experţii AIEA şi EURATOM verifică periodic aplicarea gestiunii de garanţii nucleare.

Securitatea radiologică se referă la protecția la radiații ionizante a lucrătorilor expuşi profesional, a lucrătorilor externi, a populaţiei şi a mediului şi este asigurată în conformitate cu următoarele reglementări ale CNCAN:

- Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate de CNCAN;

- Norme de minerit radioactiv;

- Norme de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi;

- Norme de dozimetrie individuală;

- Norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu;

- Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;

- Norme privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;

- Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;

- Normele privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu modificările și completările ulterioare.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii

3.1. APA

Parametrii de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi la SE-ICN sunt impuşi prin autorizaţiile CNCAN pentru prelucrarea materiilor prime nucleare şi pentru producerea combustibilului nuclear:

- pH = 6,5 - 8,5;

- concentraţia maximă admisă de uraniu ≤ 0,9 mg U/L;

- volumul maxim de efluenţi lichizi radioactivi transferaţi este de maximum 2.000 m3/an;

- masa de uraniu transferată este de maximum 1,8 kg/an;

- limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu este de 1 mg Be/L.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi industriale deversate în SE-ICN se vor încadra în concentraţiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al staţiei de epurare a ICN Piteşti.

3.2. AER

Din activităţile desfăşurate în cadrul FCN sunt evacuaţi în atmosferă următorii poluanţi:

Poluanți radioactivi: pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi – prin cele trei coșuri de dispersie (Coșul 1, Coșul 2 și Coșul 3).

Limite derivate de emisie în atmosferă a efluenţilor gazoşi radioactivi rezultaţi de la prelucrarea materiei prime nucleare şi de la fabricarea combustibilului nuclear:

FCN poate elimina în atmosferă un volum anual de efluenți gazoși conținând pulberi aeropurtate de uraniu natural de cel mult 1x109 m3 cu o concentraţie maximă a uraniului natural în efluenții gazoși emiși în atmosferă de 5 μgU/m3, adică maxim 5 kg Uraniu/an. Pe termen scurt (cel mult 24 ore/lună) concentraţia maximă a uraniului în efluenţii gazoşi evacuaţi în atmosferă poate să ajungă la 15 μgU/m3, cu condiţia ca în luna respectivă să nu fi evacuat în atmosferă un volum de efluenţi gazoşi mai mare de 1,5x108 m3 şi o cantitate de uraniu mai mare de 0,8 kg.

Limitele maxime admise ale concentrației de beriliu la producerea fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6 nu sunt date ca emisii ci ca imisii.

Limita maximă admisă a concentrației de beriliu în atmosfera exterioară incintei FCN este de 0,009 μgBe/m3 conform autorizației de producere emisă de CNCAN.

Poluanți non-radioactivi:

- pulberi totale, oxizi de azot, acid clorhidric – prin Coșul de dispersie nr. 1 (noxe rezultate de la Laboratorul de analize chimice);

- pulberi totale, beriliu, acetonă, alchil alcooli (alcool izopropilic) – prin Coșul de dispersie nr. 2 și Sistemul de ventilaţie aferent halei IV și anexe;

- pulberi aeropurtate cu beriliu/aerosoli cu beriliu – prin Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu.

Concentraţiile la emisie ale poluanţilor non-radioactivi vor respecta pragurile de alertă (PA) şi valorile-limită (VL) prevăzute în tabelul următor, astfel cum rezultă din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, respectiv Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare:

| Nr. crt. | Poluant | Debitul masic (g/h) | Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 (mg/m3) | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PA | VL |  |
| 1. | Pulberi | ≥ 500 | 35 | 50 | SR EN 13284 - 2008 |
| 2. | Beriliu şi compuşii săi | ≥ 0,5 | 0,07 | 0,1 | SR EN 14385:2004 |
| 3. | Oxizi de azot | ≥ 5000 | 350 | 500 | SR EN 10396:2008 |
| 4. | Acetonă | ≥ 3000 | 105 | 150 | SR EN 13648 2014 |
| 5. | Alchilalcooli | ≥ 3000 | 105 | 150 | SR EN 13648 - 2014 |
| 6. | Acid clorhidric | ≥300 | 21 | 30 | SR EN 1911 - 2011 |

3.3. ZGOMOT

Nivelul de zgomot echivalent măsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în SR 10009/2017, respectiv Lech = 65 dB(A), Cz = 60 dB.

3.4. RADIATII

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică şi ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM şi recomandările AIEA.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

1.1. Apă

#### Efluenți lichizi radioactivi

Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentrații provenite din activitatea de producție și controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare, interconectate între ele și cu senzori de nivel, din cadrul Stației de Colectare Deșeuri Lichide Radioactive a FCN (SCDLR-FCN).

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentrație de peste 3 mgU/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la Stația de Tratare Deșeuri Radioactive a ICN (STDR-ICN).

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentrație între 1 și 3 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situației de către responsabilul cu radioprotecția.

Apele uzate contaminate cu o concentrație mai mică de 1 mgU/L sunt colectate, împreună cu apele uzate, la Stația de Colectare si Evacuare Ape Reziduale (SCEAR-FCN) în trei rezervoare de 60 m3. Aici se realizează monitorizarea pentru încadrarea în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Stației de Epurare a ICN-Pitești, după care apele uzate (efluenții lichizi radioactivi) sunt evacuate la Stația de Epurare a ICN (SE-ICN).

Deversarea efluenților lichizi radioactivi către SE-ICN se face numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile de prelucrare şi producere emise de CNCAN, în conformitate cu Planul Control Eliminare Efluenți (PCEE).

Analizele pentru concentrația de uraniu și pH-ul din efluenții lichizi radioactivi se fac pentru fiecare rezervor în parte la Laboratorul de Radioprotecție, Protecția Mediului si Protecție Civilă al ICN, notificat de CNCAN.

Analizele pentru determinarea concentrației de beriliu din efluenții lichizi radioactivi se fac de către Laboratorul de Analize Chimice al FCN.

Activitatea privind modul în care se realizează colectarea, evacuarea și transferul efluenților lichizi radioactivi este procedurată.

Frecvența determinărilor este prevăzută în cadrul contractelor specifice încheiate între FCN și ICN.

#### Monitorizarea apelor de suprafață/sedimente

În conformitate cu cerințele din Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN (PMRM) acceptat de MMSC (prin adresa nr. 59579 si 60311/MF/28.04.2014), FCN monitorizează concentrația de uraniu pentru sedimente și apa de suprafaţă din Lacul artificial Vieroși 1 în următoarele puncte:

| Nr. crt. | Punct de investigare | Localizare | Mediu prelevat | Frecvența | Parametru investigat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SED 10 | La extremitatea NE a lacului Vieroși 1 | sedimente | Semestrial | Concentrație Unat |
| 2 | SED 11 | Din lacul Vieroși 1 lângă baraj |  |  |  |
| 3 | SED 12 | Din pârâul Vieroși, aval 150 m de barajul Vieroși 1 |  |  |  |
| 4 | SED 13 | Din lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 5 | SED 14 | Din pârâul Vieroși la 150 m în aval de lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 6 | V1 | La extremitatea NE a lacului Vieroși 1 | apa | Trimestrial | Concentrație Unat |
| 7 | V2 | Din lacul Vieroși 1 lângă baraj |  |  |  |
| 8 | V3 | Din pârâul Vieroși, aval 150 m de barajul Vieroși 1 |  |  |  |
| 9 | V4 | Din lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 10 | V5 | Din pârâul Vieroși la 150 m în aval de lacul Vieroși V2 |  |  |  |

Determinarea concentrației de uraniu în apa de suprafață/sedimente se realizează de către ICN Pitești în baza contractului de prestări servicii nr. 980/06.10.2015 “Servicii de monitorizare a mediului (apă și sedimente)”  încheiat între FCN și ICN privind Servicii de Monitorizare a Mediului (apa și sedimente).

#### Monitorizarea apelor subterane

- lunar în patru foraje de observație, conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN, monitorizarea realizându-se în baza contractului nr. 980/06.10.2015 “Servicii de monitorizarea mediului (apă și sedimente)” încheiat între SNN-SA FCN Pitești și RATEN ICN:

- F0 – lângă intrarea în incinta ICN-FCN;

- F11 – la 600 m aval de gardul ICN-FCN;

- F12 – la 250 m aval de Stația de Epurare;

- F13 – la 20 m sud de bazinele cu șlam radioactiv.

Pentru cele patru foraje de mai sus parametrii investigați sunt: activitatea beta globală și pH.

#### Ape pluviale

Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de rețele de canalizare apă pluvială al platformei ICN-FCN şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.

#### Apă evacuată din stația de epurare

- lunar pe probă compozită conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN, parametrul investigat fiind concentrația de uraniu.

Apele menajere sunt evacuate prin intermediul sistemului de rețele de canalizare menajeră (separat de rețelele de canalizare industrială), la Stația de Epurare (SE-ICN) prin rețeaua de canalizare a platformei ICN-FCN, activitatea fiind procedurată.

#### Monitorizarea apei potabile

Probele de apă potabilă sunt prelevate de către ICN, iar analizele sunt efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş (DSP-Argeş), în urma cărora se emit buletine de analize microbiologice şi buletine de analize pentru indicatori fizico-chimici.

1.2. Aer

EMISII

#### Monitorizarea efluenților gazoși radioactivi se realizează astfel:

Coșul de dispersie nr. 1  - echipat cu Sistem Izocinetic de Prelevare la Coş (SIPC) și cu un Monitor de Efluenţi Gazoși radioactivi de tip ABPM-204M (MEG1).

Coșul de dispersie nr. 2 - echipat cu un Monitor de Efluenți Gazoși radioactivi identic cu cel de la coșul de dispersie nr. 1 (MEG2);

Coșul de dispersie nr. 3 - echipat cu un Monitor de Efluenți Gazoși radioactivi identic cu cel de la coșul de dispersie nr. 1 (MEG3).

MEG-urile determină concentraţia radioactivă în efluenţii gazoşi radioactivi din care se calculează, conform procedurilor FCN, concentraţia volumetrică a uraniului evacuat (μg U/m3) și masa de uraniu emisă în atmosferă, aşa cum prevăd cerinţele din Autorizaţiile de funcţionare emise de CNCAN pentru activităţile FCN. Volumele de efluenţi gazoşi radioactivi evacuaţi se determină conform procedurilor FCN. Cele 3 MEG-uri sunt conectate la calculatorul din cadrul Laboratorului de Radioprotecție și Dozimetrie Personal al FCN (LRDP) și se asigură monitorizarea continuă a concentrației de uraniu în efluenții gazoși.

#### Monitorizarea efluenților gazoși non-radioactivi

FCN efectuează măsurători pentru poluanții non-radioactivi la coșurile de dispersie nr. 1 şi nr. 2 și la evacuare ventilaţie zona depunere beriliu. Măsurătorile sunt efectuate semestrial prin prestatori externi.

Frecvența de măsurare:

- continuu pentru pulberi cu conținut de uraniu/aerosoli radioactivi;

- semestrial pentru poluanți non-radioactivi.

Calitatea aerului - Monitorizarea mediului ambiant exterior FCN

Supravegherea radioactivității aerului exterior și supravegherea concentrației beriliului din aerul exterior se realizează conform Plan Control Aer Exterior (PCAE), prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN – MSR, prin șapte puncte de prelevare, din care șase puncte pentru monitorizarea concentrației radioactive a uraniului în aerul exterior FCN și unul pentru monitorizarea concentrației de beriliu în aerul exterior FCN legate la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli (SCPA).

Frecvența de măsurare:

- zilnic pentru monitorizarea concentrației radioactive a uraniului în aerul exterior FCN pentru cele 6 puncte;

- lunar  pentru monitorizarea concentrației de beriliu în aerul exterior FCN.

#### Monitorizarea depunerilor atmosferice

- lunar (spectrometrie gama și activitate beta globală), în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN.

#### Monitorizarea dozelor de radiații din exteriorul FCN

- lunar la nivelul gardul perimetral al FCN prin intermediul unui Organism Dozimetric Acreditat de CNCAN.

#### Monitorizare debite de doză – gard perimetral FCN

- săptămânal prin intermediul laboratorului propriu al FCN și au rolul de a demonstra că sursele de radiaţii şi materialele nucleare sunt bine confinate, containerizate şi depozitate, determinând expuneri nesemnificative la radiaţii ionizante.

În acest context, FCN Pitești şi-a impus, prin intermediul Manualului de Securitate Radiologică, o limită internă de control, de 0,5 μSv/h, valoare care include și fondul natural de radiaţii al zonei.

1.3. Zgomot

Nivelul de zgomot se va monitoriza cu o frecvență anuală în 5 puncte la limita amplasamentului, respectiv:

- lateral Hala IV;

- spate compresoare - Atelier auto;

- spate Atelier tamplarie;

- spate PDT (platforma depozitare temporară);

- fața FCN.

1.4. Sol şi vegetaţie

Monitorizarea și controlul contaminării radioactive pentru sol și vegetație în incinta FCN se realizează în două puncte în baza Planului Control Sol și Vegetație (PCSV) prevăzut în Anexa C a Manualului de Securitate Radiologică, iar parametrii investigați sunt următorii: concentrația masică a uraniului, activitatea beta globală și spectrometrie gama cu frecvență semestrială.

Suplimentar, conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN (PMRM ICN-FCN), FCN efectuează monitorizarea solului și vegetației și în alte puncte de investigare.

În tabelul de mai jos sunt centralizate informațiile privind punctele de monitorizare pentru sol și vegetație, inclusiv frecvența de monitorizare și parametrii de investigație.

| Nr. crt | Punct de investigare | Localizare | Mediu prelevat | Frecventa | Parametru investigat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I1 | Stația de Epurare-ICN | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 2 | I2 | Mărăcineni-Pod Colibași | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 3 | I3 | Făgetu | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 4 | I4 | Purcăreni-Râul Doamnei | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 5 | I5 | Piscani – Râul Targului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 6 | C1 | Pitești – Pod Argeș | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 7 | F1 | Contești | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 8 | SVI1 | Platforma ICN-Poarta | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 9 | SVI2 | Platforma ICN-STDR față | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 10 | SVI3 | Platforma ICN-STDR-spate | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 11 | SVI4 | Platforma ICN-Reactor față | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 12 | SVI5 | Platforma ICN-Reactor spate | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 13 | SVI6 | Platforma ICN-FCN față | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat Spectrometrie gama Analize beta globala |
| 14 | SVI7 | Platforma ICN-Centrala termică | Sol/vegetație | Semestrial | Concentratie Unat |
| 15 | SVI8 | Platforma ICN-FCN hala I spate | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat Spectrometrie gama Analize beta globala |
| 16 | SE9 | Parcare-la intrarea pe Platforma ICN-FCN | Sol | Semestrial | Conținut Pb |
| 17 | SVE1 | Mioveni-în zona caselor de pe str. Bugeag | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 18 | SVE2 | Extremitatea NE a platformei DACIA | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 19 | SVE3 | Lângă drumul ICN-Mioveni la distanța de 1150 m de coșul Reactorului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 20 | SVE4 | Lângă drumul ICN-Stația de Epurare la distanța de 1150 m de coșul reactorului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 21 | SVE5 | Lângă drumul ICN-Stația de epurare la 100 m amonte de Stație | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 22 | VI9 | Platforma ICN-FCN | Licheni, mușchi, ciuperci | Anual | Spectrometrie gama Analize beta globala |
| 23 | SE10 | Lângă poarta de la intrare la bazinele cu șlam, localizate lângă Stația de epurare | Sol | Semestrial | Concentrație Unat Concentrație Beriliu |

2. Datele care vor fi raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi periodicitatea

a)  rapoarte lunare:

- Rapoarte privind evidența gestiunii deșeurilor.

- Raport privind colectarea selectivă a deșeurilor.

b) rapoarte trimestriale:

- raport privind evacuările de efluenţi radioactivi (date privind transferul de efluenţi lichizi radioactivi, emisii de efluenţi gazoşi radioactivi);

- raport privind concentraţiile de poluanţi în factorii de mediu (măsurători privind radioactivitatea în mediul exterior);

- raport privind concentraţia de beriliu în aerul exterior fabricii;

b) rapoarte semestriale:

- raport privind emisiile poluanţilor nonradioactivi;

- verificarea semestrială a existenţei apei de infiltraţie în forajul de observaţie cu H = 18 m şi determinarea conţinutului de uraniu în apele subterane și pH;

- situația gestionării uleiurilor uzate.

c) rapoarte anuale:

- raport de monitorizare a radioactivităţii mediului, care va include gospodărirea deșeurilor radioactive și modul de îndeplinire a Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului;

- raport privind monitorizarea mediului;

- inventar al emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- inventar privind mercurul şi compuşii cu mercur, la solicitarea autorității teritoriale pentru protecția mediului;

- raport anual privind gestionarea deșeurilor (chestionar statistic), conform solicitării autorității teritoriale pentru protecția mediului, inclusiv înregistrarea datelor pe platforma electronică a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM);

- raport privind datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- raport privind determinarea sonometrică realizată la limita incintei;

- raport privind asigurarea securităţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

- Deşeuri produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi)

Deșeurile rezultate din activitatea desfășurată de FCN Pitești sunt deșeuri radioactive și deșeuri neradioactive.

  - Deşeuri radioactive rezultate din procesul tehnologic sau ca urmare a

contaminării unor materiale, ambalaje etc. cu substanțe radioactive sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cantitate anuală | Compoziţie | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri solide radioactive neincinerabile | 20 t | obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) și se transferă la CNU Suc. Feldioara pentru dispunere finală (depozitare definitivă) |
| 2 | Deşeuri solide radioactive incinerabile | 6,7 t | filtre de la sistemele de ventilaţie, prefiltre, pânze filtrante; materiale textile, hârtie, cartoane, materiale plastice, folie de plastic, cauciucuri, lemn, care prin diferite metode s-au contaminat | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) și se transferă la STDR -ICN pentru incinerare în vederea recuperării uraniului (cenuși uranifere 250 kg/an) |
| 3 | Deșeuri lichide radioactive | 380 mc | Ape radioactive cu concentrații de uraniu natural ≥ 3 mgU/l | Rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive (SCDLR) se transferă la STDR-ICN pentru tratare în vederea recuperării uraniului (fosfat de uranil 350 kg/an) |
| 4 | Deşeuri solide radioactive (material nuclear neconform rezultat din procesul de fabricație ) | 20 t | Pulbere UO2, granule, pastile crude, pastile sinterizate de UO2, șlam de rectificare şi materialele nucleare neconforme recuperate din tratarea deşeurilor radioactive (fosfatul de uranil și cenuşile uranifere) | Stocare temporară în depozitele FCN, transfer la CNU Suc. Feldioara în vederea obținerii pulberii de UO2 (17 t) |

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor CNCAN specifice managementului și gospodăririi deşeurilor radioactive.

1.2 Deşeuri neradioactive - toate deşeurile care nu prezintă contaminare liberă detectabilă şi debite de doză la contact peste valoarea fondului natural. Aceste deşeuri sunt clasificate pe coduri potrivit Deciziei Comisiei nr. 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, iar cantităţile anuale sunt:

| Nr. crt | Cod deşeu | Denumire deşeu | Instalaţie/secţie/ activitate | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 02 04* | Hidroxid de sodiu şi potasiu | Staţie hidrogen | 0,25 |
| 2 | 06 04 04* | Deșeuri cu conținut de mercur | Laborator Analize Chimice | 0,005 |
| 3 | 07 01 04* | Alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă | Secţia Asamblare | 1 |
| 4 | 08 01 11* | Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Sectia Asamblare | 0,5 |
| 5 | 12 01 01 | Pilitură și șpan feros | Secția Mecano-Energetic si Utilități | 0,3 |
| 6 | 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni | Secţia Asamblare | 7 |
| 7 | 12 01 17 | Deşeuri de materiale de sablare (oxid de zirconiu) | Operaţia de sablare | 0,5 |
| 8 | 12 01 17 | Oxid de zirconiu (cenuşă) – provenit din arderea șpanului de Zy-4(2) | Arderea șpanului de Zy-4 | 0,1 |
| 9 | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | Întreţinere echipamente şi instalaţii | 0,5 |
| 10 | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | Întreţinere echipamente şi instalaţii | 0,1 |
| 11 | 15 01 01 | Deșeuri ambalaje de hârtie/carton | Întreaga unitate | 3,5 |
| 12 | 15 01 02 | Deșeuri ambalaje materiale plastice | Întreaga unitate | 0,5 |
| 13 | 15 01 03 | Deșeu ambalaje lemn | Întreaga unitate | 0,5 |
| 14 | 15 01 04 | Deșeu ambalaje metalice | Întreaga unitate | 0,1 |
| 15 | 15 01 07 | Deșeu ambalaje de sticlă | Întreaga unitate | 0,1 |
| 16 | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Laborator analize chimice, secții producție | 0,5 |
| 17 | 15 02 03 | Absorbanți materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție altele decât cele specificate la 15.02.02 | Filtre de plastic utilizate în instalația de ventilație | 0,2 |
| 18 | 16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16.02.09 la 16.02.13 | Instalația de ventilație și climatizare | 0,1 |
| 19 | 16 05 06* | Substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator | Laborator analize chimice | 0,15 |
| 20 | 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,05 |
| 21 | 17 04 02 | Aluminiu | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,1 |
| 22 | 17 04 05 | Deşeuri metalice feroase | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 10 |
| 23 | 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17.04.10 | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,05 |
| 24 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | Întreaga unitate | 25 |
| 25 | 20 01 01 | Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) | Întreaga unitate | 10 |
| 26 | 20 01 38 | Deșeu lemn | Întreaga unitate | 0,5 |
| 27 | 20 01 39 | Deşeuri materiale plastice (PET, mase plastice) | Întreaga unitate | 2 |
| 28 | 16 06 04 | Baterii alcaline cu excepția 16.06.03 | Întreaga unitate | 0,1 |
| 29 | 20 01 33* | Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii | Întreaga unitate | 0,2 |
| 30 | 20 01 35* | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi) | Întreaga unitate | 0,2 |
| 31 | 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Întreaga unitate | 0,2 |
| 32 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Întreaga unitate | 0,05 |

NOTĂ:

Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE transpusă prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Deşeuri contaminate cu Beriliu (material cu dublă utilizare) – neradioactive rezultate din activitatea de depunere beriliu din cadrul Secției Asamblare sunt gestionate în conformitate cu procedura CN-AD-40 „Colectarea, ambalarea şi stocarea deșeurilor solide contaminate cu beriliu”.

| Nr. crt | Cod deşeu | Denumire deşeu | Instalaţie/secţie/ activitate | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanțe periculoase | Secția Asamblare (Depunere beriliu) | 0,2 |
| 2 | 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | Secția Asamblare (Depunere beriliu) | 0,1 |

NOTĂ:

Orice deșeu marcat cu un asterisc (*) în lista deșeurilor va fi considerat deșeu periculos, în temeiul Directivei 2008/98/CE transpusă prin Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Deşeuri colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă)

FCN Piteşti desfăşoară activitate de colectare a deşeurilor așa cum este definită la punctul 6 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu este colector (potrivit punctului 71 din anexa 1 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Deşeurile radioactive sunt colectate în containere speciale inscripţionate pentru fiecare tip de deşeu.

Deşeurile neradioactive generate în activităţile proprii sunt colectate la locul generării şi sunt transferate în spaţiile proprii special amenajate pentru stocare temporară până la preluarea de către operatorii economici autorizaţi pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

- Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare)

  - Deșeurile radioactive

Până la transferul în afara societăţii către unităţi autorizate pentru valorificare și eliminare potrivit actelor normative în vigoare din domeniul mediului şi reglementărilor specifice emise de CNCAN, deșeurile radioactive sunt stocate pe platforme special amenajate. Tipurile de deșeuri radioactive sunt menționate în tabelul prevăzut la pct. 1.1:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cantitate anuală | Compoziţie | Stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri solide radioactive neincinerabile | 20 t | obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) și transfer către CNU Suc. Feldioara pentru eliminare finală (depozitare definitivă) |
| 2 | Deşeuri solide radioactive incinerabile | 6,7 t | filtre de la sistemele de ventilaţie, prefiltre, pânze filtrante; materiale textile, hârtie, cartoane, materiale plastice, folie de plastic, cauciucuri, lemn, care prin diferite metode s-au contaminat | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) și transfer către STDR-ICN pentru incinerare în vederea recuperării uraniului (cenuși uranifere 250 kg/an) |
| 3 | Deșeuri lichide radioactive | 380 mc | Ape radioactive cu concentrații de uraniu natural ≥ 3 mgU/l | Rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive (SCDLR) se transferă la STDR-ICN pentru tratare în vederea recuperării uraniului (fosfat de uranil 350 kg/an) |
| 4 | Deşeuri solide radioactive (material nuclear neconform rezultat din procesul de fabricație ) | 20 t | Pulbere UO2, granule, pastile crude, pastile sinterizate de UO2, șlam de rectificare şi materialele nucleare neconforme recuperate din tratarea deşeurilor radioactive (fosfatul de uranil și cenuşile uranifere) | Stocare temporară pe platformele FCN și transfer către CNU Suc. Feldioara în vederea obținerii pulberii de UO2 (17 t) |

Containerele cu deșeuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice. Dacă sunt detectate valori ale contaminării cu uraniu peste limitele aprobate (până la care deșeurile se consideră neradioactive), acestea sunt considerate deșeuri radioactive și sunt tratate conform procedurilor pentru deșeuri radioactive și reglementărilor specifice emise de CNCAN.

3.2. Deșeuri neradioactive

FCN Piteşti deţine spații de stocare temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Deșeurile neradioactive sunt stocate temporar în spații special amenajate, precizate în tabelul prevăzut la pct. 1.2. Ulterior sunt preluate pe bază de contract de operatori economici colectori/reciclatori sau operatori economici autorizați în vederea valorificării și/sau eliminării.

În ceea ce privește șpanul de zircaloy se brichetează într-o instalație specială pe amplasamentul ICN Pitești și se valorifică prin firme autorizate. În cazul ăn care apar situații accidentale, șpanul de zircaloy se elimină printr-un proces de oxidare completă în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o zonă lipsită de trafic.

Cuptorul de oxidare elimină șpanul și aliajele de zircaloy prin arderea liberă, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completă. Cuptorul de oxidare și principiul de eliminare este rezultatul unei invenții a domnului Constantin Galeriu, expert în cadrul FCN Pitești, și este brevetat cu Brevetul de invenție nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București. Cenușa rezultată din arderea șpanului de zircaloy se stochează în containere în vederea eliminării printr-o firmă specializată de valorificare. Transferul deșeurilor de zircaloy (contaminate și necontaminate) rezultate din activitatea de producție se realizează după obținerea autorizațiilor specifice emise de CNCAN.

- Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație)

Deșeuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cantitate t/an | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri valorificabile rezultate din procesele tehnologice |
| 1 | Deşeuri de materiale de sablare (nisip de sablare) | 0,5 | Firme autorizate pentru valorificare deșeuri |
| 2 | Oxid de zirconiu (cenuşă) provenit din arderea șpanului de Zy-4 | 0,1 | Firme autorizate pentru valorificare deșeuri |
| 3 | Șpan de zircaloy – sub formă de brichete | 6 | Firme autorizate pentru valorificare deșeuri |
| 4 | Deșeuri solide de zircaloy | 3 | Firme autorizate pentru valorificare deșeuri |
| Deşeuri valorificabile altele decât cele rezultate din procesele tehnologice |
| 1 | Deşeuri metalice feroase | 10 | Firme autorizate pentru valorificare deșeuri |
| 2 | Deșeuri de ambalaje hârtie/carton | 3,5 |  |
| 3 | Deșeuri ambalaje materiale plastice | 0,5 |  |
| 4 | Deșeu ambalaje lemn | 0,5 |  |
| 5 | Deșeu ambalaj metalic | 0,1 |  |
| 6 | Deșeu ambalaj sticlă | 0,1 |  |
| 7 | Cupru, bronz, alamă | 0,05 |  |
| 8 | Aluminiu | 0,1 |  |
| 9 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,05 |  |
| 10 | Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) | 10 |  |
| 11 | Deșeu lemn | 0,5 |  |
| 12 | Deşeuri materiale plastice (PET-uri, mase plastice) | 2 |  |
| 13 | Uleiuri uzate (minerale, sintetice, etc.) | 0,6 |  |
| 14 | Pilitură și șpan feros | 0,3 |  |
| 15 | Baterii şi acumulatori | 0,3 |  |
| 16 | Echipamente electrice şi electronice casate | 0,4 |  |
| 17 | Tuburi fluorescente | 0,05 |  |

Deșeurile valorificabile sunt predate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru valorificare/reciclare, transportul deșeurilor se realizează cu respectarea cerințelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cantitățile de deșeuri predate sunt înregistrate în baza de date privind gestiunea deșeurilor a FCN Pitești.

În cadrul unității pentru activitățile care privesc gestionarea deșeurilor s-au elaborat proceduri interne.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.

Bateriile și acumulatorii se stochează temporar în spațiile special amenajate și sunt gestionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.

Echipamentele electrice şi electronice casate, tuburile fluorescente – sunt colectate separat, iar după efectuarea controlului dozimetric se predau la firme autorizate pentru această activitate și care dețin autorizație din punct de vedere al protecţiei mediului. Gestionarea acestora se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

5.1. Deşeuri radioactive

Deşeurile solide radioactive incinerabile sunt transportate cu electrocarul marcat radioactiv la STDR - ICN Piteşti şi incinerate. Din procesul de incinerare rezultă cenuşi uranifere (material nuclear neconform) care se transferă înapoi la FCN Piteşti sub control de garanţii nucleare.

Cenuşile uranifere, fosfatul de uranil, şlamul provenit din procesul de rectificare pastile sinterizate şi alte materiale nucleare neconforme se transportă cu autotrenul la CNU - Sucursala Feldioara în vederea prelucrării. De la Feldioara cantităţile de pulbere sinterizabilă de UO2 obţinută în urma prelucrării acestor materiale se întorc ca materie primă la FCN Piteşti în baza autorizaţiilor de transfer şi transport emise de CNCAN, sub control de garanții nucleare.

Transportul deșeurilor solide radioactive cu activitate specifică joasă de la FCN Pitești la Depozitul de Dispunere Finală din cadrul Sucursalei Feldioara se face cu mijloacele FCN autorizate de CNCAN. Fiecare transfer de deșeuri solide radioactive este de asemenea autorizat de CNCAN prin autorizația de transfer.

Deşeurile lichide radioactive se transportă cu autocisterna proprie destinată exclusiv acestui tip de transport la STDR-ICN.

Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, republicate în Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 223/28.03.2014, cu modificările și completările ulterioare.

FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara înregistrează în evidenţele de garanţii nucleare şi raportează lunar la EURATOM şi CNCAN transferurile, respectiv recepţiile de deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă (de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural), în conformitate cu cerinţele EURATOM şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare.

5.2. Deşeuri neradioactive

Toate tipurile de deşeuri neradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai după efectuarea controlului dozimetric.

Șpanul de zircaloy se transferă zilnic la ICN Pitești în vederea tratării prin compactare în brichete și se transferă către operatori autorizați, specializați în recuperarea acestor materiale.

Transportul deșeurilor în afara unității în vederea eliminării, depozitării sau valorificării se face cu operatorii economici autorizați să desfășoare aceste activități de transport în condițiile și cu obligațiile prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008.

Pentru deșeurile periculoase disponibilizate în cantități mai mari de o tonă se obțin aprobări de expediție/transport de la autoritatea pentru protecția mediului din perimetrul prestatorului de servicii, avizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș "Căpitan Puică Nicolae". Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările și completările ulterioare.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

FCN Pitești nu efectuează operațiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deșeurilor industriale neradioactive.

Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției FCN Pitești predă deșeurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în funcție de tipul și caracteristicile fizico-chimice ale deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

- evidenţa deşeurilor generate se realizează potrivit H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

- la cererea autorității competente pentru protecția mediului se vor furniza informații corespunzătoare;

- efectuarea transportului de deșeuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008.

8. Ambalaje folosite şi rezultate

8.1. Ambalaje folosite și rezultate în/din activitate:

| Nr. crt. | Ambalaje folosite și rezultate în/din activitate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă | Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy; sunt utilizate ulterior pentru ambalarea deşeurilor de zircaloy |
| 3 | Bidoane plastic şi containere plastic | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor |
| 4 | Hârtie, carton | Rezultate din livrarea materiilor auxiliare şi din activitatea curentă |
| 5 | Sticlă | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor |
| 6 | Butoaie metalice de 100, 200, 220 l | Folosite în circuitul intern |
| 7 | Butoaie metalice de 220 l | Rezultate din livrarea pulberii de UO2 de la furnizori calificați fie sunt proprietatea CNU - Sucursala Feldioara și se returnează, fie sunt folosite în circuitul intern al FCN Piteşti dacă vin de la alți furnizori. |
| 8 | Butoaie metalice de 60, 200, 220 l | Folosite pentru transferul de deşeuri radioactive, pastile neconforme, fosfat de uranil şi cenuşi uranifere. Circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara |

8.2. Ambalaje folosite pentru deşeuri:

a) deșeuri radioactive

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Butoaie metalice 220 l | Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid de uraniu – au circuit închis între FCN Pitești și CNU – SA Sucursala Feldioara (în situația în care furnizorul de pulbere de UO2 este CNU-Feldioara). În situația unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deșeurilor solide radioactive și se dispun final (depozitare definitivă) ca deșeuri solide radioactive neincinerabile. |
| 2 | Butoaie metalice 60, 200 şi 220 l | Folosit ca ambalaj pentru transportul deşeurilor radioactive, pastile neconforme, fosfat de uranil, cenuşi uranifere și șlam radioactiv |

b) deșeuri neradioactive

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă | Folosite pentru ambalarea fasciculelor combustibile în vederea transportului |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy-4 |
| 3 | Bidoane plastic şi containere plastic | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor de droguri |
| 4 | Hârtie, carton | Rezultate din livrarea materiilor auxiliare |
| 5 | Sticlă | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor |
| 6 | Butoi metalic de 100, 200, 220 l | Rezultate din livrarea uleiurilor |

Butoaiele şi celelalte recipiente sau materiale utilizate la colectare sunt special destinate acestui scop, prin etichetarea clară a denumirii chimicalelor ce le pot conţine şi descrise în procedurile fabricii.

Pentru stocarea temporară a deşeurilor asimilabile celor municipale neradioactive se utilizează containere standard cu capacitatea de 1,1 mc.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalajele rezultate din activitatea FCN Piteşti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Modul de gospodărire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ambalajele din lemn pentru fasciculele combustibile | Au circuit închis între FCN Piteşti şi CNE Cernavodă |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy. Sunt utilizate ulterior pentru transportul deşeurilor de zircaloy către unități autorizate. |
| 3 | Ambalajele din plastic | Sunt colectate în containere din plastic şi sunt livrate firmelor autorizate. |
| 4 | Ambalajele din hârtie şi carton | Sunt colectate în spaţii special amenajate ca deşeuri valorificabile şi sunt predate firmelor autorizate. |
| 5 | Sticlă | Sunt colectate în spaţii special amenajate şi sunt predate firmelor autorizate. |
| 6 | Butoaie metalice de 100, 200 şi 220 l | Sunt folosite pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor valorificabile din activitate. |
| 7 | Butoaie metalice de 220 l | Folosite ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu, au circuit închis între FCN Piteşti şi CNU - Sucursala Feldioara (în situația în care furnizorul de pulbere de UO2 este CNU Feldioara) În situația unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deșeurilor solide radioactive și se dispun final ca deșeuri solide radioactive neincinerabile la CNU - Sucursala Feldioara. |
| 8 | Butoaie metalice 60, 200, 220 l rezultate din deşeuri radioactive, fosfat de uranil, pastile neconforme şi cenuşi uranifere | Aceste ambalaje au circuit închis între FCN Piteşti şi/sau CNU - Sucursala Feldioara. |

Ambalajele metalice ale materiilor prime sunt controlate dozimetric şi apoi sunt evacuate de pe amplasament prin firme specializate.

Coletele care transportă deşeuri radioactive sunt evacuate de pe amplasament în vehicule proprii către CNU - Sucursala Feldioara, fiecare transport fiind autorizat de către CNCAN.

Butoaiele reutilizate se inscripţionează cu denumirea tipului de deşeu conţinut, cantitatea şi se vopsesc conform codurilor de colectare separată a deșeurilor.

În situaţia în care ambalajele nu pot fi reutilizate, acestea sunt dezmembrate şi se valorifică conform legislaţiei în vigoare.

Ambalajele rezultate din utilizarea produselor în zonele radiologice ale FCN Piteşti şi care prezintă contaminare radioactivă sunt considerate deşeuri radioactive şi sunt gestionate conform procedurilor fabricii pentru deşeuri radioactive solide.

Atunci când transferul deşeurilor la operatori economici autorizaţi se efectuează cu ambalajele FCN Piteşti, acestea sunt returnate după golirea deşeurilor şi se reutilizează.

Containerele de depozitare a deşeurilor municipale care au capacitatea de 1,1 mc sunt preluate de către prestatorul de servicii şi sunt transferate în vederea eliminării finale la depozitul de deşeuri menajere a oraşului Mioveni.

Titularul are obligaţia să organizeze reutilizarea şi reciclarea deşeurilor provenite din ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurilor periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi)

FCN este utilizator din aval, iar substanţele şi amestecurile periculoase achiziţionate în vederea utilizării în procesele tehnologice sau la analizele de laborator sunt păstrate în ambalajul original, depozitarea acestora se face funcţie de compatibilităţi (compatibilităţile sunt stabilite de personalul din cadrul laboratorului de analize chimice) în depozite în care accesul se face controlat.

La întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea de substanţe şi amestecuri periculoase se are în vedere cerinţele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.

Substanţele şi amestecurile periculoase existente şi utilizate în diferite activităţi ale fabricii sunt:

| Nr. crt. | Substanţă/ amestecuri periculoase | UM | Cant. | Domeniul de utilizare | Ambalare | Clasificarea | Fraze de pericol | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid azotic | L | 150 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H272; H314; H300; H310; H330; H314 | Depozit substante chimice |
| 2 | Acid fosforic concentrat | L | 70 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale categoria 1 Corodarea pielii 1B | H290; H314 | Depozit substante chimice |
| 3 | Acid sulfamic (amidosulfuric) | Kg | 3 | Analize chimice |  | Corodarea, iritarea pielii 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor 2 Periculos pentru mediu acvatic, pericol cronic 3 | H315; H319; H412 | Depozit substante chimice |
| 4 | Acid fluorhidric 40% | L | 8 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala cat. 2 Toxicitate acuta, inhalare cat. 2 Toxicitate acuta dermic cat. 2 Corodarea pielii cat. 1A | H300; H330; H310 | Depozit substante chimice |
| 5 | Acid percloric | L | 3 | Analize chimice |  | Lichid oxidant 1 Coroziv pentru metale 1 Corodarea/iritarea pielii 1A Lezarea grava a ochilor 1 | H271; H290; H314; H318 | Depozit substante chimice |
| 6 | Acid acetic glacial | L | 1,2 | Analize chimice |  | Lichid inflamabil 3 Corodarea pielii 1A | H226; H314 | Depozit substante chimice |
| 7 | Acid formic | L | 7 | Analize chimice |  | Lichid inflamabil 3 Toxicitate acuta 3 Toxicitate acuta 4 Corodarea pielii 1A | H226; H302; H331; H314 | Depozit substante chimice |
| 8 | Acid lactic | L | 2,5 | Analize chimice |  | Corodarea /iritarea pielii 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor cat. 1 | H315; H318 | Depozit substante chimice |
| 9 | Apă Oxigenată 30% | L | 8 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta oral cat. 4 Lezarea grava ochilor cat. 1 | H302; H318; | Depozit substante chimice |
| 10 | Difenilaminosulfonat de bariu | kg | 6 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 4 Toxicitate acuta prin inhalare 4 | H302; H332 | Depozit substante chimice |
| 11 | Molibdat de amoniu | Kg | 6 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 4 Iritarea pielii 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor cat. 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere, iritarea cailor respiratorii 3 | H302; H315; H319; H335 | Depozit substante chimice |
| 12 | Hidroxid de sodiu | Kg | 5 | Analize chimice |  | Corodarea pielii 1A | H314 | Depozit substante chimice |
| 13 | Hidroxid de sodiu, solutie 20% | Kg | 1000 | Demineralizare apa | Flacon plastic/ sticlă | Corodarea pielii 1A | H314 | Depozit substante chimice |
| 14 | Hidroxid de potasiu, solutie 30% | Kg | 667 | Producție Hidrogen | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale 1 Toxicitate acuta 4 Corodarea pielii 1A | H290; H302; H314; H318 | Depozit substante chimice |
| 15 | Sulfat feros | Kg | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acuta orala 4 Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 | H302; H315; H319 | Depozit substante chimice |
| 16 | Dicromat de potasiu | Kg | 0,5 | Analize chimice |  | Oxidant 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta dermica 4 Toxicitate acuta prin inhalare 2 Corodarea iritarea pielii 1B Lezarea grava a ochilor iritarea ochilor 1 Sensibilizarea cailor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Mutagenicitatea celulelor embrionare 1B Cancerigenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1 Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1 | H 272; H301; H312; H330; H314; H318; H334; H317; H340; H360FD; H335; H372; H400; H410 | Depozit substante chimice |
| 17 | Reactiv Karl Fischer A cu piridina | L | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta orala categoria 3 Toxicitate acuta prin inhalare categoria 3 Toxicitate acuta dermica categoria 3 Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o singura expunere 1 | H225; H315; H318; H336; H372; H373 | Depozit substante chimice |
| 18 | Solutie Karl Fischer B | L | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta orala categoria 3 Toxicitate acuta prin inhalare categoria 3 Toxicitate acuta dermica categoria 3 Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific o singura expunere 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific pentru expunere repetata 1 | H226; H302; H332; H312; H315; H319; H360FD; H370; H372; | Depozit substante chimice |
| 19 | Metanol | L | 4 | Analize chimice | Flacon sticla | Lichid inflamabil 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta dermica 3 Toxicitate acuta prin inhalare 3 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o singura expunere 1 | H225; H301; H311; H331; H370 | Depozit substante chimice |
| 20 | Sulfocianură de mercur | g | 5,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acuta orala 2 Toxicitate acuta prin inhalare2 Toxicitate acuta dermic 1 Toxicitate asupra unui organ tinta, expunere repetata 2 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 1 | H300; H330; H310; H373; H400; H410 | Depozit laborator analize chmice |
| 21 | Alcool etilic | Kg | 1778 | Analize chimice/ Producție – SA |  | Lichid inflamabil 2 | H225; H319 | Depozit substante chimice |
| 22 | Acetat de sodiu | Kg | 0,22 | Analize chimice |  | Lichid inflamabil cat. 3 Coroziv pentru metal 1 Corodarea/iritarea pielii 1A | H226; H290; H314; H318 | Depozit substante chimice |
| 23 | Clorura de amoniu | Kg | 0,22 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala cat. 4 Lezarea grava a ochilor, iritarea ochilor 2 | H302; H319 | Depozit substante chimice |
| 24 | Arsenazo III | g | 11 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala cat. 3 Toxicitate acuta inhalare cat. 3 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 1 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 | H301; H331; H410; H400 | Depozit substante chimice |
| 25 | Tetraclorură de carbon [30 L in stoc - se va utiliza pana la epuizare stoc] | L | 15 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta inhalare 3 Toxicitate acuta dermic 3 Cancerogenitate 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 3 Periculos pentru stratul de ozon 1 | H301; H331; H311; H351; H372; H412; H420 | Depozit laborator analize chmice |
| 26 | Tributil fosfat | L | 16 | Analize chimice |  | Cancerogenitate 2 Toxicitate acuta orala 4 Iritarea pielii 2 | H302; H315; H351 | Depozit chimicale |
| 27 | Mercur | Kg | 6 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta prin inhalare 1 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1 Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1 | H330; H360D; H372; H400; H410 | Depozit laborator analize chimice |
| 28 | Metavanadat de amoniu | g | 20 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta prin inhalare 1 Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3 | H301; H315; H319; H330; H335 | Depozit laborator analize chimice |
| 29 | Oxid de cupru, (CuO min.99%, baghete 2-5mm) | Kg | 3 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 4 Toxicitate acvatica acuta 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 1 | H302; H410 | Depozit chimicale |
| 30 | Clohidrat de hidroxilamină | Kg | 0,150 | Analize chimice |  | Toxicitate acuta orala 4 Toxicitate acuta dermica 4 Iritarea pielii 2 Cancerogenitate 2 Ititarea ochilor 2 Sensibilizarea pielii 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 2 Toxitate acuta pentru mediul acvatic 1 Coroziv pentru metale 1 | H302; H312; H351; H315; H319; H317; H373; H400; H290 | Depozit chimicale |
| 31 | Clorhidrat de ortofenantrolină | Kg | 0,077 | Analize chimice |  | Toxicitatea acuta, cat. 3 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic cat. 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic cat. 1 | H314; H400 | Depozit chimicale |
| 32 | Solutie de grafit coloidal | Kg | 996 | Producţie – SA | Bidon metalic | Lichid inflamabil 2 Lezarea grava a ochilor 1 Toxicitate acuta asupra unui organ tinta specific o singura expunere 3 | H225; H318; H336 | Depozit chimicale |
| 33 | Sulfat de vanadil | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic | Toxicitate acuta orala 4 | H302 | Depozit chimicale |
| 34 | Reactiv Nessler, solutie B pentru determinare azot | L | 1 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale 1 Corodarea pielii 1A | H290; H314 | Depozit chimicale |
| 35 | Solutie standard pentru conductivitate de 500µS/cm | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Cancerogenitate 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata 2 | H302; H315; H319; H336; H351; H361d; H372; H373; | Depozit chimicale |
| 36 | Hydranal | L | 5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticla | Lichid inflamabil categoria 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta prin inhalare 3 Toxicitate acuta dermic 3 Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere | H225; H301; H331; H311; H319; H370 | Depozit Laborator substante chimice |
| 37 | Acid citric | Kg | 89 | Radioprotecție (decontaminare) | Flacon plastic | Iritarea ochilor 2 | H319; | Depozit chimicale |
| 38 | Alcool izopropilic | Kg | 2444 | Producţie - SA | Flacon plastic | Lichid inflamabil 2 Lezarea grava/iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific o singura expunere 3 | H225; H319; H336 | Depozit substante chimice |
| 39 | Oxid de zirconiu (nisip pentru sablare) | Kg | 660 | Producţie - SA | Bidon plastic | Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific o singura expunere 3 | H315; H319; H335 | Depozit substante chimice |
| 40 | Stearat de zinc | Kg | 900 | Producţie - SP | Sac de hârtie | Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 Toxitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 2 | H315; H319; H400; H411 | Depozit substante chimice |
| 41 | FOAM-0 | L | 333,3 | Producţie - SA | Flacon plastic/ sticla | Corodarea pielii Categoria 1B | H314; | Depozit substante chimice |
| 42 | Nalco 73500 | Kg | 50 | Intretinere sistem de racire | Bidon plastic | Toxicitate acuta 4 Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1 Sensibilizare respiratorie 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3 | H225; H301; H302; H311; H314; H317; H331; H332; H334; H335; H370; H400 | Depozit substante chimice |
| 43 | Solutie WT 1007 | Kg | 300 | Intretinere sistem de racire | Flacon plastic/ sticla | Corodarea/iritarea pielii 1B | H290; H314; H360FD | Depozit substante chimice |
| 44 | Solutie WT 735 | Kg | 150 | Intretinere sistem de racire | Flacon plastic/ sticla | Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibizarea pielii 1 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 2 | H301; H302; H311; H314; H317; H319; H331; H400; H400; H411 | Depozit substante chimice |
| 45 | Solutie WT 407 | Kg | 150 | Intretinere sistem de racire | Flacon plastic/ sticla | Toxicitate acuta 4 Corodarea/iritarea pielii 1B Lezarea grava a ochilor 1 Sensibizarea pielii 1 Sensibilizare respiratorie 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere | H302; H314; H318; H317; H332; H334; H335; H412 | Depozit substante chimice |
| 46 | Beriliu | Kg | 7,8 | Producţie - SA | Flacon plastic | Carcerigen cat.1B Toxicitate acuta 4 Toxicitate acuta Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere Iritant pentru ochi 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific, expunere repetata Iritant pentru piele 2 Sensibilizarea pielii 1 | H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 | Depozit substante chimice |
| 47 | Citra | L | 300 | Activitati de decontaminare | Bidon plastic | Lichi inflamabil 3 Iritarea pielii 2 Sensibilizarea pielii 1 Lezarea grava a ochilor 1 Toxicitate acvatica cronica 2 | H226; H315; H317; H318; H319; H400; H410; H411 | Depozit substante chimice |
| 48 | Pulbere de UO2 | t | 250 | Productie - SP | Butoi tabla | Radioactiv |  | Depozite pulbere UO2 (DPSU si DPP) |
| GAZE |
| 1 | Argon gaz min 99,9993% | Nmc | 1666,6 | Analize Chimice | Recipient sub presiune: baterie | Gaz sub presiune Gaz comprimat | H280 | Boxa gaze |
| 2 | Argon gaz min 99,996% | Nm3 | 2520 | Producţie - SA | Recipient sub presiune: baterie | Gaz sub presiune Gaz comprimat | H280 | Boxa gaze |
| 3 | Gaz etalon P10 (argon metan) 90% - argon; metan-10% | Nm3 | 555,5 | Radioprotecție | Recipient sub presiune: butelie | Gaz inflamabil 1 | H280 H220 | Boxa gaze |
| 4 | Acetilenă conf. STAS 3660-79 | Kg | 66,6 | Utilitati | Recipient sub presiune:butelie | Gaz inflamabil cat. 1 Gaz sub presiune | H220; H230; H280 | Boxa gaze |
| 5 | Oxigen gaz min 99,7% | Nm3 | 261 | Analize Chimice | Recipient sub presiune: butelie si baterie | Gaze oxidante categoria 1 Gaz sub presiune | H270; H280 | Boxa gaze |
| 6 | Heliu gaz min 99,995% | Nm3 | 7080 | Producţie - SA | Recipient sub presiune: baterie | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 7 | Heliu gaz min 99,9999% | Nm3 | 66,6 | Analize Chimice | Recipient sub presiune: butelie | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 8 | Hidrogen gaz, min. 99,9% (producție proprie) | Nm3 | 141111 | Producţie – SP | Rezervoare | Gaz sub presiune Gaz inflamabil cat. 1 | H220 H280 | Platforma Rezervoare |
| 9 | Hidrogen gaz, min 99,9999% | Nm3 | 22,2 | Analize Chimice | Recipient sub presiune: butelie | Gaz sub presiune | H220; H280 | Boxa gaze |
| 10 | Azot gaz, min 99,5% (Productie proprie) | Nm3 | 18889 | Producţie - SP | Recipient sub presiune: baterie | Gaz sub presiune | H280 | Platforma Rezervoare |
| 11 | Azot gaz, min 99,996% | Nm3 | 450 | Analize Chimice | Recipient sub presiune: butelie | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 12 | Azot lichid | L | 2000 | Analize Chimice | Vas Dewar | Gaz sub presiune | H281 | Vas Dewar |
| 13 | He aer 80% | Nm3 | 1 | Analize chimice | Butelie | Gaz sub presiune | H270; H280 | Boxa gaze |
| 14 | He aer 95% | Nm3 | 1 | Analize chimice | Butelie | Gaz sub presiune | H270; H280 | Boza gaze |
| SUBSTANŢE CLASIFICATE (PRECURSORI) |
| 1 | Acid clorhidric | L | 397 | Productie – SA | Flacon plastic/ sticla | Corodarea pielii 1B | H290; H314; H335 | Depozit substante chimice |
| 2 | Acid sulfuric | L | 11,1 | Analize chimice | Flacon plastic /sticla | Coroziv pentru metale 1 Corodarea pielii 1A | H290; H314 | Depozit substante chimice |
| 3 | Acetonă | Kg | 967 | Analize Chimice | Flacon Plastic/ sticla | Lichid inflamabil Cat. 2 Provoaca iritarea ochilor cat. 2 | H225; H319; H336 | Depozit substante chimice |

ULEIURI:

| Nr. crt. | Denumire ulei | UM | Cantitate estimata | Clasificare | Fraze de pericol | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei Velocite OIL 3 | L | 211 | Toxic prin aspiratie 1 | H304 | Depozit uleiuri |
| 2 | Ulei Velocite OIL 4 | L | 375 | Toxic prin aspiratie | H304 |  |
| 3 | Ulei Shell Tonna S3 M68 | L | 650 | Toxic prin aspiratie | H304 |  |
| 4 | Ulei Texaco RANDO HD 32 | L | 624 | - | H400 H410 H315 |  |
| 5 | Ulei Siliconic 704EU | L | 20 | Toxicitate acvatica cronica 2 | H413 |  |
| 6 | Lubrifiant de racire - B-Cool | L | 260 | Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor2 Cronic pentru mediul acvatic 3 | H302 H314 H315 H317 H317 H319 H332 H360FD H400 H410 H412 |  |

Alte substanțe chimice si uleiuri utilizate de FCN, care nu au fost identificate ca fiind periculoase:

| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Domeniul de utilizare | Stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alizarina | g | 11 | Analize chimice | Depozit substanțe chimice |
| 2 | Trioxid de lantan | g | 3 | Analize chimice | Depozit laborator analize chimice |
| 3 | Alaun feriamoniacal | kg | 2,5 | Analize chimice | Depozit chimicale |
| 4 | Clorura de potasiu | kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 5 | Glicerina | L | 5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 6 | Hexametafosfat de sodiu | kg | 1 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 7 | Solutie tampon pH=4 | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 8 | Solutie tampon pH=7 | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 9 | Solutie tampon pH=9 | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 10 | Solutie standard pentru conductivitate de 1µS/cm | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 11 | Solutie standard pentru conductivitate de 5µS/cm | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 12 | Solutie standard pentru conductivitate de 1413µS/cm | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 13 | Solutie etalon pentru ionul fluorura | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 14 | Solutie etalon pentru ionul clorura | L | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă |
| 16 | Stripuri pentru analiza apa | Buc | 8 | Analize chimice | - |
| 17 | Solutii etalon pentru analize ICP pentru:Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Dy, Fe, Gd, Mg, Mn. Mo, Ni, Na, Si, K, Th, U, Be, Sc, Y, Rh, Bi, Zr, Pb, Ce, Ti, Co, V, si Zr | L | 1 | Analize chimice | Flacon plastic/sticlă ( cate ~30ml/element) |
| 18 | Acetat de amoniu | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/sticla |
| 19 | Aerogel SiO2 | g | 200 | Analize chimice | Flacon plastic/sticla |
| 20 | TRASAR 3DT | kg | 111,1 | Intretinere sistem de racire | Bidon plastic |
| 21 | Clorura de sodiu | Kg | 4000 | Instalatia de producere apa demi | Bidon plastic |
| 22 | Ulei Shell Tellus S3 M32 | L | 650 | Întreținere echipamente | Butoi metalic |
| 23 | Ulei Texaco MEROPA 150 | L | 448 |  | Butoi metalic |
| 24 | Ulei Texaco MEROPA 68 | L | 50 |  | Butoi metalic |
| 25 | Ulei Singer | Tub-100 g | 21 |  | Tub |
| 26 | Ulei Coolrex | L | 41 |  | Bidon |
| 27 | Ulei Santovac | L | 2 |  | Bidon |
| 28 | Ulei ultracoolant | L | 100 |  | Butoi metalic |
| 29 | Ultragrade 70 | L | 24 |  | Butoi metalic |

Substanțe chimice utilizate ocazional în Laboratorul de analize chimice al FCN:

| Nr. crt. | Denumire substanță | UM | Cantitate detinuta | Mod de ambalare | Clasificare | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid oxalic | Kg | 2 | sticla 1 Kg plastic 0,5Kg | Toxicitate acută orală cat. 4 Toxicitate acută dermică cat.4 Lezarea gravă a ochilor cat.1 | H302 H312 H318 |
| 2 | Acid boric | kg | 0,4 | sticla 1 Kg | Toxic pentru reproducere | H360FD |
| 3 | Acetat de sodiu | Kg | 2,1 | sticla 1 Kg | Lichid inflamabil cat. 3 Coroziv pentru metal 1 Corodarea/iritarea pielii 1A | H226 H290H314 H318 |
| 4 | Albastru de metilen | Kg | 0,2 | sticla 1 Kg | Toxicitate acută orală categoria 4 | H302 |
| 5 | Bisulfit de natriu | Kg | 0,4 | sticla 1 Kg | Toxicitate acută orală categoria 4 Lezarea gravă a ochilor | H302 H318 |
| 6 | Carbonat de sodiu | Kg | 3,5 | sticla si plastic 1 Kg | Iritarea ochilor | H319 |
| 7 | Clorura de argint | Kg | 0,025 | sticla 1 Kg | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic | H400 H410 |
| 8 | Clorura de bariu | Kg | 0,3 | plastic 0,5 Kg | Toxicitate acută 4-orală Toxicitate acută 4- inhalare | H301 H332 |
| 9 | Clorura stanoasă | Kg | 0,250 | plastic 1 Kg | Toxicitate acuta 4-orala Toxicitate acuta 4- inhalare Corodarea pielii, 1B Sensibilizarea pielii cat.1 Toxicitate asupra unui orgsn tinta-expunere repetata cat.2 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvativ 1 | H302 H332 H314 H317 H373 H400 H410 |
| 10 | Dicromat de potasiu | Kg | 6 | sticla 1 Kg | Oxidant 2 Toxicitate acuta orala 3 Toxicitate acuta dermica 4 Toxicitate acuta prin inhalare 2 Corodarea iritarea pielii 1B Lezarea grava a ochilor iritarea ochilor 1 Sensibilizarea cailor respiratorii 1 Sensibilizarea pielii 1 Mutagenicitatea celulelor embrionare 1B Cancerigenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ tinta specific, o singura expunere 3 Toxicitate asupra unui organ tinta specific expunere repetata 1 Pericol acut pentru mediul acvatic 1 Pericol cronic pentru mediul acvatic 1 | H272 H301 H312 H314 H317 H330 H334 H335 H340 H350 H360FD H372 |
| 11 | Oxalat de potasiu | Kg | 4 | sticla 1 Kg | Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta-dermica | H302+H312 |
| 12 | Oxid de mercur | Kg | 0,25 | sticla 1 Kg | Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta-dermica Toxicitate acuta-inhalare Toxicitate asupra unui organ tinta- expunere repetata Periculos pentru mediul acvativ-pericol acut Periculos pentru mediul acvatic-pericol cronic | H300+H310+H330 H373 H410 |
| 13 | Tiocianat de potasiu | Kg | 0,5 | sticla 1 Kg | Toxicitate acuta orala Toxicitate acuta-dermica Toxicitate acuta-inhalare Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic | H302+H312+H332 H412 |
| 14 | Alcool amilic | L | 3,5 | sticla 1 L | Lichid inflamabil cat. 3 Toxicitate acuta categoria 4-inhalare Iritarea pielii cat. 2 Iritarea ochilor cat.2 Toxicitate asupra unui organ tinat-o singura expunere, cat. 3 – aparat respirator | H226 H332 H335 H315 |
| 15 | Acetat de n-butil | L | 13 | sticla 1 L | Lichid inflamabil Toxicitate asupra unui organ tinta- o singura expunere | H226 H336 |
| 16 | Acetat de etil | L | 1 | sticla 1 L | Lichid inflamabil Lezarea grava a ochilor Toxicitate asupra unui organ tinta- o singura expuner | H225 H319 H336 |
| 17 | Fenantrolina | Kg | 0,16 | sticla 1 Kg | Toxicitate acuta –orala cat3 Toxicitate acuta pentru mediul acvatic 1 Toxicitate cronica pentru mediul acvatic 1 | H301 H410 |
| 18 | Fenolftaleina | Kg | 0,25 | sticla 0,025 Kg | Mutagenitatea celulelor embrionare Cancerigenitate Toxicitate pentru reproducere | H341 H350 H361F |
| 19 | Azur II | Kg | 0,0025 | plastic 0,025 Kg | Iritarea ochilor, cat.2 | H319 |
| 20 | Rosu de Congo | kg | 0,025 | sticla 0,250 Kg | Cancerigen cat.1B Toxicitatea pentru reproducere, cat. 2 | H350 H361 |

Alte substanțe/amestecuri deținute și utilizate ocazional în cadrul Laboratorului de analize chimice, care nu sunt clasificate fiind periculoase:

| Nr.crt | Denumire | UM | Cantitate | Ambalare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid ascorbic | Kg | 2 | sticla 1 Kg |
| 2 | Acetat de amoniu | Kg | 0,750 | sticla 1 Kg |
| 3 | Alaun feriamoniacal | Kg | 1,5 | sticla 1 Kg |
| 4 | Alaun de potasiu | Kg | 0,8 | sticla 0,5 si 1Kg |
| 5 | Amidon solubil | Kg | 0,5 | sticla 0,5 Kg |
| 6 | Acid etilen diamino tetraacetic | Kg | 1,3 | sticla 1 Kg |
| 7 | Hexametilen tetra amina | Kg | 0,5 | plastic 0,5 Kg |
| 8 | TOPO | Kg | 0,100 | plastic 0,100 Kg |
| 9 | Alcali blue | Kg | 0,0025 | plastic 0,025 Kg |
| 10 | Natriumhodizonicum | Kg | 0,005 | sticla 1 Kg |
| 11 | Negru eliocrom T | Kg | 0,1 | sticla 0,05 Kg |
| 12 | Neutral red | Kg | 0,01 | sticla 0,05 Kg |
| 13 | Xilenol orange | Kg | 0,015 | sticla 0,005 Kg |
| 14 | Salicil aldoxima | Kg | 0,025 | plastic 0,025 Kg |
| 15 | Rubin S | Kg | 0,1 | plastic 0,025 Kg |
| 16 | Theloil trifluoraceton | Kg | 0,01 | plastic 0,025 Kg |

| Etaloane spectrale |
| --- |
| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate | Ambalare |
| 1 | Acid boric | g | 5 | sticla 0,250 Kg |
| 2 | Azotat de aluminiu | g | 50 | sticla 0,050 Kg |
| 3 | Azotat de argint | g | 37 | sticla 0,050 Kg |
| 4 | Azotat de cobalt | g | 10 | sticla 0,010 Kg |
| 5 | Azotat de plumb | g | 100 | sticla 0,100 Kg |
| 6 | Azotat de sodiu | g | 50 | sticla 0,050 Kg |
| 7 | Azotat de zirconiu | g | 100 | sticla 0,010Kg |
| 8 | Azotat de strontiu | g | 20 | sticla 0,010Kg |
| 9 | Azotat de bariu | g | 50 | sticla 0,025Kg |
| 10 | Azotat de taliu | g | 20 | sticla 0,010Kg |
| 11 | Aluminiu | g |  | sticla 0,010Kg |
| 12 | Acetanilida | g | 50 | sticla 0,050Kg |
| 13 | Bismut | g | 50 | sticla 0,050Kg |
| 14 | Clorura de bismut | g | 5 | sticla 0,005Kg |
| 15 | Clorura de bariu | g | 50 | sticla 0,050Kg |
| 16 | Carbonat de bariu | g | 110 | sticla 0,050Kg |
| 17 | Carbonat de calciu | g | 150 | sticla 0,200 Kg |
| 18 | Ceriu metalic | g | 7 | sticla 0,050 Kg |
| 19 | Cupru | g | 59 | sticla 0,010Kg |
| 20 | Crom | g | 150 | Sticla 0,050Kg |
| 21 | Carbonat de litiu | g | 120 | Sticla 0,050Kg |
| 22 | Carbonat de magneziu | g | 3 | Sticla 0,001Kg |
| 23 | Carbonat de potasiu | g | 60 | Sticla 0,050Kg |
| 24 | Carbonat de cesiu | g | 150 | Sticla 0,100Kg |
| 25 | Clorura de potasiu | g | 200 | Sticla 0,050Kg |
| 26 | Clorura de rubidiu | g | 1 | Sticla 0,001Kg |
| 27 | Carbonat de strontiu | g | 10 | Sticla 0,010Kg |
| 28 | Clorura de nichel | g | 50 | Sticla 0,050Kg |
| 29 | Clorura de sodiu | g | 100 | Sticla 0,050Kg |
| 30 | Carbonat de sodiu | g | 100 | Sticla 0,050Kg |
| 31 | Clorura de amoniu | g | 50 | Sticla 0,100Kg |
| 32 | Clorura amoniacala de paladium | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 33 | Clorura amoniacala de ruteniu | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 34 | Clorura de proseodim | g | 60 | Sticla 0,100Kg |
| 35 | Disprosiu metalic | g | 4 | Sticla 0,050Kg |
| 36 | Erbiu metalic | g | 5 | Sticla 0,050Kg |
| 37 | Europiu metalic | g | 2 | Sticla 0,050Kg |
| 38 | Fluorura de galiu | g | 30 | Sticla 0,010Kg |
| 39 | Fluorura de litiu | g | 20 | Sticla 0,010Kg |
| 40 | Fluorura de plumb | g | 50 | Sticla 0,010Kg |
| 41 | Fosfat acid disodic | g | 50 | Sticla 0,050Kg |
| 42 | Fluorura de strontiu | g | 50 | Sticla 0,01Kg |
| 43 | Fosfat acid de sodiu | g | 100 | Sticla 0,100Kg |
| 44 | Grafit spectral pur | g | 100 | Sticla 0,100Kg |
| 45 | Glicerina | L | 5 | Sticla 0,050Kg |
| 46 | Gadoliniu metalic | g | 1 | Sticla 0,050Kg |
| 47 | Holmiu metalic | g | 13 | Sticla 0,050Kg |
| 48 | Heptan | L | 2,5 | Sticla 0,050Kg |
| 49 | Hexan | L | 2,5 | Sticla 0,050Kg |
| 50 | Iridiu | g | 1 | Sticla 0,001Kg |
| 51 | Molibdat de amoniu | g | 100 | Sticla 0,100Kg |
| 52 | Neodim metalic | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 53 | Nichel | g | 9 | Sticla 0,025Kg |
| 54 | Oxid de aluminiu | g | 95 | Sticla 0,050Kg |
| 55 | Oxid de beriliu | g | 10 | Sticla 0,010Kg |
| 56 | Oxid de cadmiu | g | 35 | Sticla 0,025Kg |
| 57 | Oxid de ceriu | g | 60 | Sticla 0,100Kg |
| 58 | Oxid de disprosiu | g | 6 | Sticla 0,001Kg |
| 59 | Oxid de europiu | g | 5 | Sticla 0,001Kg |
| 60 | Oxid de gadoliniu | g | 7 | Sticla 0,001Kg |
| 61 | Oxid de galiu | g | 30 | Sticla 0,050Kg |
| 62 | Oxid de erbiu | g | 2 | Sticla 0,001Kg |
| 63 | Oxid de holmiu | g | 2 | Sticla 0,001Kg |
| 64 | Oxid de hafniu | g | 10 | Sticla 0,005Kg |
| 65 | Oxid de crom | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 66 | Oxid de iod | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 67 | Dioxid de mangan | g | 100 | Sticla 0,050Kg |
| 68 | Oxid de mangan | g | 10 | Sticla 0,050Kg |
| 69 | Oxid de molibden | g | 50 | Sticla 0,050Kg |
| 70 | Oxid de lutetiu | g | 2 | Sticla 0,001Kg |
| 71 | Oxid de lantan | g | 20 | Sticla 0,005Kg |
| 72 | Oxid de indiu | g | 15 | Sticla 0,005Kg |
| 73 | Oxid de plumb | g | 50 | Sticla 0,050Kg |
| 74 | Oxid de nichel | g | 50 | Sticla 0,050Kg |
| 75 | Oxid de praseodim | g | 2 | Sticla 0,001Kg |
| 76 | Oxid de samariu | g | 3 | Sticla 0,010Kg |
| 77 | Oxid de staniu | g | 10 | Sticla 0,010Kg |
| 78 | Oxid de siliciu | g | 80 | Sticla 0,050Kg |
| 79 | Oxid de terbiu | g | 2 | Sticla 0,001Kg |
| 80 | Oxid de titan | g | 5 | Sticla 0,050Kg |
| 81 | Oxid de thuliu | g | 12 | Sticla 0,050Kg |
| 82 | Oxid de zirconiu | g | 10 | Sticla 0,010Kg |
| 83 | Oxid de neodim | g | 40 | Sticla 0,025Kg |
| 84 | Oxid de ytriu | g | 6 | Sticla 0,001Kg |
| 85 | Oxid de yterbiu | g | 3 | Sticla 0,001Kg |
| 86 | Pentoxid de tantal | g | 20 | Sticla 0,010Kg |
| 87 | Pentoxid de vanadiu | g | 10 | Sticla 0,01Kg |
| 88 | Plumb | g | 16 | Sticla 0,05Kg |
| 89 | Proseodim metalic | g | 15 | Sticla 0,05Kg |
| 90 | Scandiu metalic | g | 12 | Sticla 0,050Kg |
| 91 | Samariu metalic | g | 3 | Sticla 0,050Kg |
| 92 | Sulfat de cupru | g | 10 | Sticla 0,01Kg |
| 93 | Sulfat feros | g | 50 | Sticla 0,05Kg |
| 94 | Stibiu | g | 50 | Sticla 0,05Kg |
| 95 | Sulfat de amoniu | g | 100 | Sticla 0,100Kg |
| 96 | Sulfat de magneziu | g | 10 | Sticla 0,01Kg |
| 97 | Standard acid benzoic | g | 50 | Sticla 0,05Kg |
| 98 | Standard borax | g | 50 | Sticla 0,05Kg |
| 99 | Standard dicromat de potasiu | g | 50 | Sticla 0,05Kg |
| 100 | Standard sucroze | g | 100 | Sticla 0,200Kg |
| 101 | Standard alfaalumina | g | 30 | Sticla 0,05Kg |
| 102 | Standard acid boric | g | 200 | Sticla 0,100Kg |
| 103 | Standard zircaloy -4 | g | 100 | Sticla 0,25Kg |
| 104 | Taliu | g | 16 | Sticla 0,05Kg |
| 105 | Tuliu metalic | g | 6 | Sticla 0,05Kg |
| 106 | Terbiu metalic | g | 9 | Sticla 0,05Kg |
| 107 | Tetraoxid de tricolbalt | g | 25 | Sticla 0,05Kg |
| 108 | Tetraoxorhenat de amoniu | g | 5 | Sticla 0,05Kg |
| 109 | Trioxid de wolfram | g | 5 | Sticla 0,05Kg |
| 110 | Ytriu metalic | g | 11 | Sticla 0,05Kg |
| 111 | Yterbiu metalic | g | 1 | Sticla 0,05Kg |

2. Modul de gospodărire

FCN respectă prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH (cu completările şi modificările ulterioare), ale Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

#### Ambalare

Substanţele şi amestecurile periculoase sunt păstrate în ambalajele producătorului existând cerinţe procedurate ca atât la comandă cât şi la recepţie şi la inspecţiile periodice să se urmărească integritatea şi etanşeitatea ambalajelor, etichetarea corectă cu informaţii asupra denumirii produsului, marca fabricii şi denumirea fabricantului, data fabricaţiei, termenul de garanţie, date strict necesare de prim ajutor pentru evitarea pericolelor chimice, de îndepărtare a produselor reziduale şi unde este cazul restricţii de utilizare a produsului. În cazul deteriorării accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale urmărindu-se ca acestea să fie curate pentru a nu impurifica produsul, să fie etichetate corespunzător şi să îndeplinească orice alte cerinţe specifice.

#### Transport

Pentru transportul substanțelor și amestecurilor periculoase se utilizează mijloacele de transport ale prestatorilor de servicii. Organizarea transporturilor se efectuează cu respectarea Acordului european privind transportul de mărfuri periculoase (A.D.R) în vigoare şi a cerinţelor specifice pericolelor asociate. Sunt folosiți şoferi şi consilieri de siguranţă (dacă este cazul), mijloace de transport autorizate pentru mărfuri periculoase şi echipate conform normativelor.

Prin contractele de achiziţie substanțe si amestecuri periculoase se includ şi transporturile necesare până la sediul FCN-Piteşti cu cerinţe clare privind respectarea legislaţiei aplicabile pentru transportul mărfurilor periculoase, autorizarea corespunzătoare a mijloacelor de transport şi personalului, ambalarea şi etichetarea conform normelor de transport aplicabile produselor.

FCN respectă prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, cu modificările și completările ulterioare.

#### Depozitare

În FCN substanţele şi amestecurile periculoase sunt depozitate în funcţie de compatibilităţi în spaţii special amenajate, prevăzute cu sisteme de închidere, iar accesul ȋn aceste spaţii se face numai în prezenţa gestionarului de substanţe şi amestecuri periculoase. Evidenţa consumurilor de substanţe şi amestecuri periculoase, precum şi a substanţelor clasificate (precursori) se ţine în registre, de către gestionarul de substanţe şi amestecuri periculoase.

#### Folosire – comercializare

Lucrul cu substanţele şi amestecurile periculoase se face ţinând cont de fişele cu date de securitate în încăperi special amenajate şi se realizează conform procedurilor de lucru elaborate pe compartimente.

- Modul de gospodărire a deșeurilor de ambalajelor rezultate de la substanţele şi amestecurile periculoase

Ambalajele (butoaie metalice) sunt recuperate după utilizarea produsului şi se returnează la furnizor, se reutilizează pentru depozitarea aceloraşi tipuri de produse sau se stochează temporar în spaţii special amenajate pentru a fi predate la operatori autorizaţi în vederea valorificării ori eliminării.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţiile în caz de accident

Toate substanţele/amestecurile periculoase şi cele aflate sub presiune sunt depozitate conform normelor de securitate, sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.

Depozitele sunt prevăzute cu pardoseli de gresie şi başe de colectare în caz de scurgeri accidentale şi au dotări şi amenajări care să elimine posibilitatea afectării elementelor de mediu.

În depozitarea substanţelor şi amestecurilor periculoase este îndeplinită condiţia de a nu exista niciun contact fizic între produsele incompatibile. Produsele chimice sunt astfel depozitate încât, dacă un container curge, nu va apărea nicio reacţie cu alte produse chimice.

Condiţiile de depozitare trebuie să îndeplinească, de asemenea, şi cerinţele de păstrare specifice produsului conform fişei tehnice de securitate, precum şi cerinţele de securitate precizate în normele legislative aplicabile (de exemplu: pentru substanţele din categoria precursorilor de droguri, pentru substanţele şi amestecurile periculoase, inflamabile, inclusiv deşeurile rezultate din utilizarea acestor produse).

Substanţele toxice şi periculoase sunt ridicate din depozite numai în limita cantităţii strict necesare de către persoane special desemnate pentru gestionarea acestora. În fiecare depozit există lista cu substanţele depozitate în spaţiile respective în funcţie de compatibilităţi.

Toate substanţele şi amestecurile periculoase sunt achiziţionate şi păstrate în recipienţi, ambalaje, rezervoare sau tancuri (cele vrac), containerele furnizorului, butelii de gaze sub presiune închise şi sigilate, nedeteriorate şi corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.

Zonele de depozitare au pardoseala din ciment sau gresie antiacidă şi sunt prevăzute cu lădiţe de nisip pentru eliminarea prin absorbţie a eventualelor scurgeri accidentale; aceste spaţii sunt inspectate periodic atât din punctul de vedere al integrităţii, cât şi pentru identificarea eventualelor degradări sau a pierderii etichetelor ataşate.

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi amestecurilor periculoase

Societatea deţine registru pentru evidenţa substanţelor şi amestecurilor periculoase.

Respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat se regăseşte în sistemul de monitorizare şi raportare implementat prin actele normative din legislaţia naţională care preiau aceste cerinţe.

Substanţele chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinărilor de laborator sunt utilizate în cadrul laboratoarelor de analize chimice din cadrul FCN Piteşti.

Efectuarea analizelor de laborator se realizează cu aparatura specifică a cărei utilizare este descrisă în procedurile laboratorului. Analizele efectuate, condiţiile de prelevare a probelor şi prepararea acestora pentru determinările parametrilor chimici de funcţionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator.

Cantităţile de substanţe chimice utilizate pentru condiţionare chimică a sistemelor din FCN Piteşti sunt înregistrate în evidenţele laboratorului de analize chimice.

VI. Programul pentru conformare – nu este cazul