ANEXĂ

Ghid metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	4

2. CONCEPTE	5

3.A ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PROIECTE	8

Evaluarea inițială	8

3.A.1 Etapa de încadrare	10

Definirea domeniului	11

3.A.2 Etapa studiului de evaluare adecvată	12

3.A.3 Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă	14

Revizuirea/ actualizarea deciziei etapei de încadrare/ acordului de mediu	17

3.B. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII	18

3.B.1 Etapa de încadrare	18

3.B.2.Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program/ strategie și de realizare a studiului de evaluare adecvată	20

3.B.3. Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă	22

AVIZUL AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU MANAGEMENTULADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE	24

4.   CONCLUZIILE EVALUĂRII PLANULUI/ PROIECTULUI	25

5. CONSULTĂRI CU PUBLICUL LARG ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ	25

ANEXA NR. 1 - LISTA DE CONTROL PENTRU ETAPA DE EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU PROIECTE	26

ANEXA NR. 2 - DIFERENȚA DINTRE ETAPA DE ÎNCADRARE ȘI ETAPA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ	26

ANEXA NR. 3A- CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE	27

ANEXA NR. 3B- LISTA DE CONTROL PENTRU ETAPA DE ÎNCADRARE	35

ANEXA NR. 3C- TABELUL DE EVALUARE A IMPACTULUI*	37

ANEXA NR. 4A - ASPECTE RELEVANTE	44

ANEXA NR. 4B - PREZENTAREA ABORDĂRILOR ŞI METODELOR/INSTRUMENTELOR PROPUSE PENTRU CUANTIFICAREA EFECTELOR ŞI IMPACTURILOR PROIECTULUI	53

ANEXA NR. 5A- CONȚINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ	55

ANEXA NR. 5B- LISTA DE CONTROL PENTRU ANALIZA CALITĂȚII STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PP	72

ANEXA NR. 6- METODOLOGII	79

6.A Metodologia de identificare a ANPIC potenţial afectate de PP și a măsurilor restrictive	79

6.B Metodologia privind transmiterea coordonatelor GIS ale PP-ului	83

6.C Metodologia de elaborare a memoriului de prezentare	84

6.D Metodologia de elaborare a studiului de evaluare adecvată	91

ANEXA NR.7- FORMULAR PENTRU TRANSMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6 ALINEATUL (4) DIN DIRECTIVA HABITATE	110

ACRONIME

| ACPM | Autoritatea competentă pentru protecția mediului |
| --- | --- |
| AS | Amenajament silvic |
| ANPIC | Arie naturală protejată de interes comunitar |
| CAT | Comisia de analiză tehnică |
| CSC CE | Comitet special constituit Comisia Europeană |
| EA | Evaluare adecvată |
| EIA | Evaluarea impactului asupra mediului |
| HG | Hotărârea guvernului |
| OUG | Ordonanța de urgență a guvernului |
| ONG | Organizații neguvernamentale |
| OC | Obiectiv de conservare |
| PUG | Plan urbanistic general |
| PUZ | Plan urbanistic zonal |
| PP PPS | Plan/proiect Plan/Program/Strategie |
| SEA | Evaluare strategică de mediu |

# INTRODUCERE

Prezentul ghid metodologic actualizează prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 19/ 2010 cu modificările și completările ulterioare, cu aspectele necesare rezultate din analiza derulării procedurii de evaluare adecvată din 2010 până în prezent, ținând cont și de noua abordare a Comisiei Europene, prevăzută în Ghidul  Evaluarea planurilor și proiectelor în relație cu Natura 2000 - Ghid metodologic privind articolul 6(3) și 6(4) al Directivei Habitate 92/42/CEE.

Prezentul ghid metodologic actualizează și detaliază etapele procedurale care trebuie parcurse în vederea realizării evaluării adecvate, potrivit prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea adecvată este obligatorie pentru orice PP care poate afecta în mod semnificativ aria naturală protejată de interes comunitar (ANPIC), singur sau în combinație cu alte PP-uri, finalizate, aprobate, în implementare sau prevăzute în strategii de dezvoltare/programe operaționale.

Metodologia este destinată:

a) autorităților competente pentru protecția mediului (autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului,  agențiile locale pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării/ administratori ANPIC”);

b) membrilor Comisiei de analiză tehnică (CAT)/ Comitetului Special Constituit (CSC);

c ) titularilor de proiecte/planuri/programe/strategii;

d) experți atestați pentru elaborarea studiilor EA/RIM/RM;

e) ONG-urilor.

Pentru protecţia speciilor de faună de interes comunitar din anexa IV(a) a Directivei Habitate, ce nu sunt localizate în ANPIC, se iau în considerare aspectele din ghidul Comisiei Europene- Ghidul privind protecţia strictă a speciilor de faună de interes Comunitar în baza Directivei Habitate. Conform acestuia, „cerinţele Directivei Habitate privind protecţia speciilor (Articolele 12-16) sunt aplicabile întregului areal natural al speciilor în Statele Membre, atât în interiorul, cât şi în afara siturilor Natura 2000.” Această analiză a potenţialelor impacturi asupra speciilor din anexa IV(a) a Directivei Habitate, ce pot apărea în afara ANPIC, trebuie să fie realizată în cadrul Memoriului de prezentare/ Raportului de mediu/ Raportului privind impactul asupra mediului.

# 2. CONCEPTE

Pentru o aplicare și interpretare unitară a termenilor și conceptelor utilizați/utilizate în cadrul Directivei Habitate, în Comunicarea Comisiei Europene nr. 6913 din septembrie 2021- Evaluarea planurilor și proiectelor în raport cu ANPIC – Orientări metodologice privind dispozițiile articolului 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele, sunt explicați și detaliați termenii utilizați, din care prezentăm mai jos câțiva dintre cei mai relevanți, astfel:

Un PP „ar putea afecta în mod semnificativ singur sau în combinație cu alt PP” o ANPIC:  Această expresie cuprinde atât o relație cauză-impact, cât și aspectul cumulativ. Pe de o parte, este necesar să se analizeze formele de impacturi care sunt vizate („impacturi semnificative”) și apoi să se identifice cauzele care sunt susceptibile să creeze astfel de impacturi („care ar putea ... per se sau în combinație”).

„Impact semnificativ”: Importanța impacturilor trebuie determinată în funcție de caracteristicile specifice și de condițiile de mediu ale ANPIC vizată de PP, ținând seama, în special, de obiectivele de conservare ale ANPIC și de caracteristicile ecologice ale acesteia. Semnificația variază în funcție de factori precum magnitudinea impactului, tipul, durata, intensitatea, calendarul, probabilitatea, impacturilor cumulative și vulnerabilitatea habitatelor și a speciilor în cauză.

PP- urile care sunt considerate ca nefiind susceptibile de a avea impacturi semnificative pot fi evaluate fără a parcurge toate etapele procedurii. ACPM prezintă și descrie motivele pentru care a ajuns la o astfel de decizie. Fiecare evaluare este un caz individual care trebuie tratat în funcție de obiectivele de conservare ale ANPIC și de caracteristicile PP.

“În combinație cu alte PP- uri” înseamnă luarea în analiză a tuturor PP- urilor care sunt finalizate, aprobate sau propuse spre aprobare. În timpul evaluării trebuie să se țină seama de toate tipurile de PP -uri care, în combinație cu PP- ul supus analizei, ar putea avea un impact semnificativ asupra ANPIC.

Evaluarea trebuie să ia în considerare nu doar impacturile cumulative ale unor planuri sau proiecte similare care vizează același sector de activitate. De exemplu, evaluarea unui amenajament silvic nu ia în analiză doar amenajamente silvice, ci orice plan sau proiect finalizat, aprobat, în implementare.

Prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicate nu numai atunci când există o certitudine, ci și atunci când există probabilitatea apariției unor efecte semnificative care decurg din PP, indiferent de localizarea acestora, în interiorul sau în afara unei ANPIC. Această probabilitate există în cazul în care nu se poate exclude existența unor impacturi semnificative asupra ANPIC. De asemenea, trebuie luate în considerare impacturile transfrontaliere.

“Obiectivele de conservare”: obiective specifice măsurabile printr-un set de parametri și ținte, cu termen de realizare, stabilite la nivel de arie naturală protejată sau integrate în cazul mai multor arii naturale protejate suprapuse, care trebuie realizate pentru a asigura atingerea/menținerea stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, respectiv ale valorilor din aria naturală protejată.

“Integritatea ANPIC”: implică caracteristicile structurale ale ANPIC, precum și funcțiile sale ecologice (de exemplu: calitatea apei determină prezența/ absența unor specii de pești, compoziția unui habitat forestier asigură existența unor specii de nevertebrate). Decizia dacă aceasta este afectată semnificativ se stabilește în baza obiectivelor de conservare stabilite pentru habitatele și speciile pentru care ANPIC a fost desemnată.

“Evaluarea implicațiilor pentru ANPIC”: Evaluarea adecvată implică analizarea tuturor aspectelor PP- ului care ar putea avea un impact semnificativ asupra ANPIC. De aceea, fiecare element al PP- ului trebuie examinat la rândul său, iar impacturile lor potențiale trebuie să fie luate în considerare pentru fiecare specie sau tip de habitat pentru care ANPIC a fost desemnată. De asemenea, trebuie analizate impacturile diferitelor caracteristici ale PP- ului și legăturile dintre ele.

„Coerența globală” a rețelei Natura 2000: pentru a asigura coerența globală a rețelei Natura 2000, măsurile compensatorii propuse pentru un PP trebuie să compenseze, în proporții comparabile, habitatele și speciile afectate în mod negativ semnificativ și să ofere funcții comparabile cu cele care au justificat criteriile de selecție pentru ANPIC inițial, în special în ceea ce privește distribuția geografică. Distanța dintre ANPIC inițial și locul în care se iau măsurile compensatorii nu reprezintă neapărat un obstacol, atât timp cât aceasta nu afectează funcționalitatea ANPIC, rolul său în distribuția geografică și motivele pentru alegerea inițială.

Interesul public poate fi considerat „prioritar” doar dacă este un interes pe termen lung; interesele economice pe termen scurt nu sunt suficiente pentru a contrabalansa interesele de conservare pe termen lung, conform prevederilor Directivei Habitate.

„Motive de ordin social sau economic”: crearea unui număr mare de locuri de muncă pe termen lung, asigurarea competitivității economice la nivel global și regional, dezvoltarea tehnologică, utilizarea tehnologiei „prietenoase” pentru mediu.

„Motive imperative de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic” sunt reprezentate de următoarele situații în care PP-ul respectiv demonstrează că sunt indispensabile:

a) în cadrul acțiunilor sau politicilor care au ca scop protecția sănătății, securității și mediului;

b) în cadrul politicilor fundamentale pentru stat sau societate;

c) în cadrul desfășurării unor activități de ordin social sau economic, îndeplinind obligațiile specifice de serviciu public.

„Sănătatea umană, securitatea publicului şi beneficii aduse mediului” sunt considerate motive care justifică adoptarea unor măsuri restrictive la nivel național privind mișcarea liberă a bunurilor, muncitorilor și serviciilor. De asemenea, consecințele benefice de importanță majoră pentru mediu constituie o categorie care este inclusă în obiectivele fundamentale ale politicii de mediu.

„Sănătatea umană”: pot fi considerate ca prioritare prevenirea epidemiilor, a accidentelor sau a altor acțiuni care pot pune în pericol viața.

„Securitatea publicului”: protecția împotriva dezastrelor naturale constituie un motiv suficient de puternic care poate fi invocat.

„Proiect” în sensul art. 6 alin (3), poate implica lucrări de construcții, instalații și alte intervenții în mediul natural, inclusiv activități regulate destinate utilizării resurselor naturale.

„Plan” are în sensul articolului 6 alineatul (3), un sens potențial larg, inclusiv planuri de amenajare a teritoriului și planuri sectoriale (de exemplu: pentru transport, energie, gestionarea deșeurilor, managementul apelor, amenajamente silvice, altele).

3. PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ

Descriere

Evaluarea adecvată se realizează în baza obiectivelor de conservare stabilite la nivelul fiecărei ANPIC, conform articolelor 6(3) și 6(4) ale Directivei Habitate 92/42/CEE.

Prezentul ghid metodologic detaliază fiecare etapă din cadrul procedurii de evaluare adecvată, atât pentru proiecte, cât și pentru planuri. La finalul parcurgerii fiecărei etape, autoritatea competentă pentru protecția mediului (ACPM) decide dacă trebuie parcursă etapa următoare sau nu.

Documentația solicitată în prezentul ghid, pentru fiecare etapă, este documentație-cadru, atât pentru planuri/programe/strategii, cât și pentru proiecte, iar conținutul cadru de elaborare se regăsește în Anexa nr. 3A, respectiv în Anexa nr. 5A la prezentul ghid.

Pe parcursul derulării procedurii de evaluare adecvată ACPM consultă ANANP/administratorii ANPIC în cadrul etapei de încadrare a proiectelor/planurilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, iar emiterea actelor de reglementare o face cu avizul acestora . De asemenea, poate solicita orice alte informații relevante, în cazul în care calitatea informațiilor prezentate nu poate duce la luarea unei decizii. Informațiile furnizate de titular trebuie verificate prin vizite de amplasament de către ACPM, după caz.

Procedura de evaluare adecvată prevăzută în cadrul capitolelor 3A și 3B se parcurge concomitent cu procedura prevăzută de Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

În cazul PP-urilor din domeniile infrastructură de transport, producerea energiei, extracției resurselor neregenerabile, planuri/proiecte de amenajare, se ține cont și de prevederile Ghidului specific.

# 3.A. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PROIECTE

## Evaluarea inițială

Evaluarea inițială este o etapă care precede etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) și se realizează conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, denumită în continuare Legea nr. 292/2018.

Titularul depune la ACPM Notificarea elaborată conform prevederilor Anexei 5.A din Legea nr. 292/2018, în care la pct. 1.2. Amplasamentul proiectului, se va completa poziţia/distanţa faţă de ariile naturale protejate, având posibilitatea de a se raporta la distanțele menționate în Anexa nr. 6A - Metodologia de identificare a ANPIC potențial afectate de PP și a măsurilor restrictive din prezentul ghid. Titularul va transmite și Coordonatele perimetrului proiectului (perimetrul/ perimetrele incluzând toate locațiile și elementele constructive ale proiectului), în cazul în care le deține, în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordonate utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei din Anexa nr. 6B la prezentul ghid.

În această etapă, ACPM completează lista de control prevăzută în Anexa nr. 1 din prezentul ghid, utilizând metodologia de identificare a ANPIC potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive, prevăzută în Anexa nr. 6A la prezentul ghid, și stabilește lista finală a ANPIC care vor fi luate în analiză în cadrul memoriului de prezentare.

Parcurgerea evaluării inițiale de către ACPM:

După analiza notificării depuse de titular, a verificării amplasamentului, dacă este cazul, și a completării listei de control din Anexa nr. 1  la prezentul ghid, ACPM decide:

a) proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) respingerea justificată a solicitării în cazul în care tipul de proiect este interzis prin planul de management, printr-un act normativ, administrativ a se realiza pe suprafața sau la o anumită distanță de ANPIC;

c) proiectul intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și necesită demararea procedurii de evaluare adecvată, parte integrantă din procedura EIA, prin depunerea memoriului de prezentare, conform conținutului cadru din Anexa nr. 5E la Legea nr. 292/2018, elaborat conform cerințelor din Anexa nr. 3A, respectiv Anexa nr. 6.C la prezentul ghid.

Evaluarea inițială se aplică doar în cazul proiectelor, nu și pentru planuri/ programe/strategii. În această etapă ACPM nu analizează dacă proiectul are sau nu impact asupra ANPIC, acest aspect se va estima și decide doar în cadrul etapei de încadrare. ACPM emite decizia etapei de evaluare inițială (anexa 5D la Legea nr. 292/2018) că proiectul intră sub incidența prevederilor art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări pentru toate proiectele, atunci când există: - ANPIC intersectate de proiect - ANPIC învecinate (aflate în zona de influenţă a proiectului) - ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului - ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului.

## 3.A.1 Etapa de încadrare

Descrierea etapei

În cadrul acestei etape se aplică principiul precauției: dacă ACPM nu are suficiente date sau acestea sunt incerte pentru a aprecia impactul proiectului, atunci se poate considera că proiectul poate avea impact negativ semnificativ asupra uneia sau mai multor ANPIC și se trece la etapa studiului de evaluare adecvată.

Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, titularul proiectului depune memoriul de prezentare, prevăzut în Anexa 5.E – Conținutul cadru al memoriului de prezentare la Legea nr. 292/2018, completând pct. XIII cu  aspectele prevăzute în Anexa nr. 3A la prezentul ghid.

Parcurgerea etapei de încadrare de către ACPM

După depunerea memoriului de prezentare, ACPM parcurge etapa de încadrare a procedurii de evaluare adecvată, cu derularea următoarelor activități:

a) analizează documentația depusă de titular;

b) completează lista de control pentru etapa de încadrare prevăzută în Anexa nr. 3B la prezentul ghid și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;

c) definitivează lista de control privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată, pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică cu responsabilităţi în administrarea ANPIC;

d) ia decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare adecvată, parte integrantă din procedura EIA.

Măsurile de reducere nu sunt luate în considerare în această etapă.

În urma desfășurării etapei de încadrare, ACPM decide, după caz:

a) proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare și nu necesită elaborarea studiului de evaluare adecvată.

b) proiectul propus poate avea un potențial impact negativ semnificativ asupra integrității ANPIC sau există incertitudini sau date insuficiente și este necesară elaborarea studiului de evaluare adecvată, conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5A la prezentul ghid.

În decizia etapei de încadrare se menționează toate ANPIC care pot fi afectate de proiect. Dacă de la emiterea deciziei etapei de încadrare și până la emiterea acordului de mediu apar informații/date noi, necunoscute la data emiterii deciziei etapei de încadrare, care duc la concluzia că și alte ANPIC (decât cele menționate în decizie) ar putea fi afectate, atunci studiul de evaluare adecvată le va analiza și pe acestea.

În cadrul etapei de încadrare se aplică metodologia din Anexa nr. 6B- Metodologia privind transmiterea coordonatelor GIS ale PP și Anexa nr. 6C - Metodologia pentru elaborarea memoriului de prezentare. Pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene care nu afectează în mod semnificativ ANPIC, ACPM emite declarația Natura 2000, conform prevederilor art.12 din Anexa nr.5, Secțiunea III a Legii nr.292/2018.

Diferența dintre etapa de încadrare și etapa studiului de evaluare adecvată se regăsește în Anexa nr. 2 la prezentul ghid.

## Definirea domeniului

Definirea domeniului este o etapă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) și se realizează conform prevederilor Legii nr. 292/ 2018 și corespunde, din punct de vedere al procedurii de evaluare adecvată, cu elaborarea și întocmirea Îndrumarului. Titularul elaborează și transmite aspectele relevante, necesar a fi abordate în cadrul studiului de evaluare adecvată, către ACPM, inclusiv certitudinile și incertitudinile identificate în memoriul de prezentare, completate în tabelul din Anexa 4A. De asemenea, titularul transmite informații privind abordările şi metodele/instrumentele propuse pentru cuantificarea efectelor şi impacturilor proiectului, prin completarea tabelului din Anexa nr. 4B. Atunci când ACPM consideră că propunerea privind aspectele relevante care trebuie dezvoltate în Studiul de evaluare adecvată nu conţine informaţii suficiente şi/sau că abordările, metodele şi instrumentele propuse nu sunt în măsură să asigure clarificarea incertitudinilor identificate în etapa de încadrare, ACPM poate solicita completări şi/sau clarificări titularului proiectului. Pe baza informațiilor furnizate de titular, ACPM completează îndrumarul prevăzut în Legea nr. 292/2018 și cu aspectele relevante prevăzute în Anexa nr. 4B la prezentul ghid, ţinând cont de propunerile justificate ale membrilor comisiei de analiză tehnică şi ale publicului interesat în ceea ce priveşte conţinutul studiilor. De asemenea, îndrumarul ţine cont de informaţiile transmise de titularul proiectului în etapele anterioare, inclusiv în propunerea privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în studii. ACPM poate include în îndrumar oricare alte aspecte relevante pe care le consideră necesare pentru elaborarea Studiului EA. La stabilirea aspectelor relevante titularul trebuie să țină cont și de prevederile Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes: Infrastructura de transport, Producerea energiei, Extracția resurselor neregenerabile, Planuri/Proiecte de amenajare.

## 3.A.2. Etapa studiului de evaluare adecvată

Descrierea etapei

În această etapă, ACPM analizează calitatea studiului de evaluare adecvată care conține măsurile de reducere a impactului cauzat de proiect, precum și soluțiile alternative.

Soluțiile alternative

Studiul de evaluare adecvată include și soluțiile alternative pentru realizarea proiectului, după caz. În cazul în care, după luarea în considerare a măsurilor de prevenire/evitare/reducere, impactul rezidual rămâne semnificativ, se vor lua în considerare soluţii alternative care să asigure un impact rezidual nesemnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi asupra integrităţii siturilor Natura 2000 afectate de implementarea proiectului. Este esențial să se ia în considerare varianta „zero”, adică „nu se întreprinde nicio acțiune”, care oferă scenariul de referință pentru compararea alternativelor.

ACPM trebuie să se asigure prin documentația depusă de titular că:

a)	alternativa propusă pentru aprobare este cea care afectează cel mai puțin obiectivele de conservare, speciile și habitatele de interes comunitar şi integritatea ANPIC;

b)	în alegerea alternativei propuse pentru aprobare au fost luate în considerare, într-o primă etapă aspectele ecologice. Într-o a doua etapă, la alegerea soluțiilor alternative se pot lua în considerare și alte criterii, cum ar fi considerentele sociale și costul economic al alternativelor analizate, însă titularul de proiect nu poate pretinde că nu au fost examinate alternative cauzate de costurile ridicate. Metoda de evaluare a soluțiilor alternative este aceeași cu analiza soluției inițiale, evaluarea realizându-se în baza obiectivelor de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care a fost desemnată ANPIC, utilizând aceiaşi paşi şi aceeași metodologie de evaluare a semnificației impacturilor ca în cazul soluției iniţiale. De asemenea, se realizează o comparație a alternativelor în vederea stabilirii alternativei cu impactul cel mai redus asupra ANPIC.

Motive imperative de interes public major

Studiul de evaluare adecvată conține și motive imperative de interes public major, dacă acestea sunt invocate și justificate de titular. Trebuie însă demonstrată absența alternativelor, înainte de a se trece la examinarea motivelor imperative de interes public. Acestea trebuie recunoscute/ aprobate printr-un act normativ.

În absența unor soluții alternative care să nu genereze impacturi semnificative asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare, ACPM trebuie să examineze existența unor motive imperative de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, care justifică realizarea proiectului.

Parcurgerea etapei studiului de evaluare adecvată de către ACPM

După depunerea de către titular a studiului de evaluare adecvată, inclusiv a soluțiilor alternative, după caz, și a motivelor imperative de interes public major, dacă acestea sunt invocate și justificate de titular, ACPM analizează calitatea studiului de evaluare adecvată, în baza listei de control prevăzute la Anexa nr. 5B la prezentul ghid și decide:

- acceptarea studiului de evaluare adecvată deoarece măsurile propuse reduc impactul semnificativ negativ asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare ale acesteia;

- acceptarea studiului de evaluare adecvată deoarece una dintre soluțiile alternative propuse are impact rezidual nesemnificativ asupra obiectivelor de conservare și asupra integrității ANPIC;

- trecerea la etapa măsurilor compensatorii, deoarece soluțiile alternative identificate nu reduc/ elimină impactul negativ semnificativ, dar proiectul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică, dacă sunt invocate și justificate de titular;

- respingerea solicitării în cazul în care soluțiile alternative identificate nu elimină/ reduc impactul negativ asupra integrității ANPIC și în lipsa motivelor imperative de interes public major, conform deciziei de respingere prevăzute în Legea nr. 292/2018, în anexa nr. 5C la procedura – Decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu.

Studiul de evaluare adecvată se realizează conform conținutului cadru din Anexa nr. 5A și a metodologiei din Anexa nr. 6D privind elaborarea studiului de evaluare adecvată. În cazul în care există modificări ale proiectului, studiul de evaluare adecvată include analiza tuturor ANPIC posibil afectate de proiect. În cazul în care proiectul nu se modifică față de etapa memoriului de prezentare, studiul de evaluare adecvată cuprinde analiza impactului doar pentru ANPIC posibil afectate de proiect, fiind excluse din analiză ANPIC pentru care există certitudinea că nu sunt afectate semnificativ de proiect, cu motivarea acestei concluzii.

## 3.A.3. Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă

Descrierea etapei

Măsurile compensatorii reprezintă „ultima alternativă” pentru implementarea unui proiect care are impact negativ semnificativ asupra unei ANPIC.

Calendarul măsurilor compensatorii necesită o abordare de la caz la caz. Acesta trebuie să asigure continuitatea proceselor ecologice esențiale pentru menținerea structurii și a funcțiilor care contribuie la coerența globală a rețelei Natura 2000. Acest lucru necesită o strânsă coordonare între punerea în aplicare a PP și implementarea măsurilor compensatorii și depinde, de asemenea, de perioada de timp necesară pentru crearea habitatelor și/sau refacerea sau stabilirea populațiilor de specii într-o anumită zonă.

Trebuie să se ia în considerare, de asemenea, alți factori precum:

- O ANPIC nu trebuie să fie afectată ireversibil înainte de punerea în practică a compensării.

- Rezultatul compensării trebuie să fie operațional în momentul producerii prejudiciului pe teritoriul ANPIC afectată. În anumite circumstanțe în care acest lucru nu poate fi realizat integral, ar fi necesară o supracompensare pentru pierderile intermediare. Decalajele ar putea fi permise numai dacă se stabilește că acestea nu vor compromite obiectivul „nicio pierdere netă” în ceea ce privește coerența globală a rețelei Natura 2000. Întârzierile nu trebuie să fie permise, de exemplu în cazul în care acestea conduc la scăderea populației pentru orice specie protejată pe teritoriul sitului, în conformitate cu anexa II la Directiva Habitate sau cu anexa I la Directiva Păsări; se acordă o atenție specială speciilor prioritare enumerate în anexa II la Directiva Habitate.

Măsurile compensatorii trebuie să fie specifice proiectului și să asigure atingerea obiectivelor de conservare, inclusiv a țintelor definite pentru parametri pentru care a fost desemnată ANPIC.

Nu pot fi considerate măsuri compensatorii măsurile prevăzute în planurile de management, destinate îmbunătățirii/ menținerii stării de conservare a speciilor și habitatelor.

Parcurgerea etapei măsurilor compensatorii de către ACPM

După completarea studiului de evaluare adecvată cu măsurile compensatorii, respectiv cu informațiile suplimentare prevăzute în Anexa nr. 5A la ghidul metodologic, ACPM completează secțiunile aferente etapei de analiză a calității studiului de evaluare adecvată din lista de control prevăzută în anexa nr. 5B și decide:

- acceptarea măsurilor compensatorii propuse;

- respingerea solicitării, luând în considerare și punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică, dacă prin implementarea măsurilor compensatorii nu se asigură coerența rețelei Natura 2000 și menținerea/ îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și/sau habitatelor de interes comunitar.

- pentru proiectele de interes public major care afectează semnificativ o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invocă alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, anterior luării deciziei de emitere a acordului de mediu, ACPM transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în Anexa nr. 7 la prezentul ghid metodologic.

- pe baza documentelor prevăzute la lit. c) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului solicită avizul Comisiei Europene pentru proiectul respectiv și îl transmite ACPM în vederea luării deciziei prevăzute la lit a) sau b). ACPM emite Acordul de mediu care include și condițiile prevăzute în avizul Comisiei Europene.

- pentru proiectele care nu afectează o specie sau un habitat prioritar, pentru care sunt invocate motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu și pentru care s-a luat decizia de emitere a acordului de mediu, ACPM completează formularul prevăzut în Anexa nr. 7 la ghidul metodologic, însoțit de studiul de evaluare adecvată cu completările ulterioare, precum și actul de reglementare care a fost emis și le transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului.

- pe baza documentelor prevăzute la lit. (e), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000.

Implicarea Comisiei Europene se face numai în cazurile în care proiectul afectează în mod semnificativ o arie naturală protejată de interes comunitar.

- Comisia Europeană trebuie informată despre măsurile compensatorii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 2 condiții:

- Proiectul nu afectează specii și habitate prioritare de interes comunitar;

- Impactul asupra speciilor și habitatelor prioritare poate fi justificat prin motive privind sănătatea umană, securitatea publicului sau efectele benefice asupra mediului;

De asemenea, Comisia Europeană trebuie informată dacă proiectul afectează o arie de protecție specială avifaunistică.

În aceste cazuri, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene.

- Trebuie solicitat avizul Comisiei Europene cu privire la măsurile compensatorii propuse pentru implementarea proiectului, înainte de emiterea actului de reglementare, în cazul în care este afectată semnificativ o specie sau un tip de habitat prioritar de interes comunitar, fără a fi invocate motive care se referă la sănătatea umană, securitatea publicului sau beneficii asupra mediului, dar sunt invocate alte motive de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic.

La completarea Formularului prevăzut în Anexa nr. 7 trebuie demonstrate şi comunicate Comisiei Europene următoarele:

1. alternativa propusă spre aprobare este cea care are impactul cel mai redus asupra speciilor şi/sau habitatelor şi asupra integrității ANPIC;

2. există motive imperative de interes public major ale căror implicații sunt mult mai importante decât funcțiile ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar;

3. măsurile compensatorii compensează impactul negativ semnificativ al proiectului şi asigură coerența rețelei Natura 2000.

## Revizuirea/ actualizarea deciziei etapei de încadrare/ acordului de mediu

Revizuirea/actualizarea actelor de reglementare emise pentru proiecte se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018. Pentru aspectele privind evaluarea adecvată, Notificarea elaborată de titular va prezenta modificările conform tabelului de mai jos:

Tabelul nr.1- Informații necesare pentru revizuirea proiectului

| Informații (intervenții) proiect aprobate prin decizia etapei de încadrare/ acord de mediu | Modificări propuse-aspecte tehnice ale proiectului | Modificări propuse - implică modificarea unei măsuri de reducere a impactului stabilită prin studiul EA sau modul de implementare al acesteia? Descrierea modificării | ANPIC posibil afectată de modificări | Măsuri restrictive | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ANPIC în zona de influență a proiectului (inclusiv distanța față de proiect) (Da/Nu (justificare)/Nu există informații) | ANPIC găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului (Da/Nu (justificare)/Nu există informații) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona proiectului (Da/Nu/(justificare)Nu există informații) |  |  |

În cazul în care modificările propuse implică modificarea vreunei măsuri de reducere a impactului stabilită prin studiul de evaluare adecvată, aceasta se realizează doar cu revizuirea studiului de evaluare adecvată și doar în sensul creșterii eficacității măsurii. Revizuirea   studiului de evaluare adecvată se va face doar în sensul introducerii modificărilor survenite şi a argumentelor care susţin aceste modificări (inclusiv, după caz, revizuirea analizelor care au stat la baza formulării iniţiale a măsurii modificate sau justificare de ce nu este necesară revizuirea analizelor).

# 3.B. ETAPELE PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII

## 3.B.1. Etapa de încadrare

Descrierea etapei

Etapa de încadrare pentru planuri/programe/strategii se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului, pentru consultare:

- Prima versiune a planului sau programului/strategiei.

- Coordonatele GIS se transmit în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei din Anexa nr. 6B la prezentul ghid. Gradul de detaliu al coordonatelor se prezintă în funcție de tipul de document aflat în procedură, astfel: pentru planuri se prezintă coordonatele perimetrului planului (perimetrul incluzând toate elementele constructive ale planului), pentru strategii/ programe naționale/ regionale se prezintă coordonatele zonei de implementare a acestora. Coordonatele sunt puse doar la dispoziția ACPM.

În urma analizei documentației depuse de titular, ACPM solicită acestuia (titularului) pentru planurile/programele/strategiile, care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, depunerea memoriului de prezentare, conform conținutului-cadru din Anexa nr. 3A și a metodologiei de elaborare a acestuia prevăzută în Anexa nr. 6C la prezentul ghid.

Planul/programul/strategia intră sub incidența prevederilor art. 28 din OUG 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,, cu modificările și completările ulterioare, atunci când există:

-	ANPIC intersectate de plan/program/strategie;

-	ANPIC învecinate (aflate în zona de influenţă a planului/programului/strategiei);

-	ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona planului/programului/strategiei;

-	ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea planului/programului/strategiei.

Memoriul de prezentare NU conține măsuri de reducere a impactului.

Parcurgerea etapei de încadrare de către ACPM

După depunerea memoriului de prezentare, ACPM parcurge etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, parte integrantă din procedura de evaluare de mediu, cu derularea următoarelor activități:

a) analizează documentația depusă de titular;

b) completează lista de control pentru etapa de încadrare prevăzută în Anexa nr. 3B și solicită, după caz, informații suplimentare pentru definitivarea acesteia;

c) definitivează lista de control privind etapa de încadrare a planului/ programului/ strategiei, pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor Comitetului special constituit (CSC) responsabili cu managementul și administrarea ANPIC;

d) ia decizia etapei de încadrare a planului/programului/ strategiei în procedura de evaluare adecvată.

În urma desfășurării etapei de încadrare, ACPM decide, după caz:

a) planul/programul propus nu are impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare și asupra integrității ANPIC și nu necesită elaborarea studiului de evaluare adecvată;

b) planul/programul propus poate avea un potențial impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare și integrității ANPIC sau datele sunt incerte și necesită elaborarea studiului de evaluare adecvată, conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5A la prezentul ghid.

În decizia etapei de încadrare se menționează toate ANPIC care pot fi afectate de implementarea plan/program/strategie. Dacă de la emiterea deciziei etapei de încadrare și până la emiterea avizului de mediu apar informații/date noi, necunoscute la data emiterii deciziei etapei de încadrare, care duc la concluzia că și alte ANPIC (decât cele menționate în decizie) ar putea fi afectate, atunci studiul de evaluare adecvată le va analiza și pe acestea.

În cadrul etapei de încadrare se aplică metodologia din Anexa nr.6B-Metodologia privind transmiterea coordonatelor GIS ale plan/program/strategie Anexa nr. 6C-Metodologia pentru elaborarea memoriului de prezentare.

## 3.B.2. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program/ strategie și de realizare a studiului de evaluare adecvată

Descrierea etapei

În cadrul grupului de lucru stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, se analizează și se definitivează proiectul de plan sau program/strategie și se elaborează raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată care analizează și soluțiile alternative propuse și, după caz, sunt prezentate și justificate motivele imperative de interes public major. În cadrul grupului de lucru, se stabilește varianta finală a proiectului de plan/ program/ strategie, ținând cont de punctele de vedere ale membrilor acestora. Varianta finală a planului/ strategiei include și zonele în care nu se pot realiza viitoare proiecte, dacă este cazul. ACPM solicită elaborarea studiului de evaluare adecvată conform conținutului-cadru din Anexa nr. 5A. ACPM poate solicita și alte informații relevante pentru ANPIC posibil afectate de plan, în plus față de cele prevăzute în Anexa 5A, dacă este cazul.

Soluțiile alternative

Studiul de evaluare adecvată include și evaluarea soluțiilor alternative luate în considerare pentru realizarea planului/ programului. Este esențial să se ia în considerare varianta „zero”, adică „nu se întreprinde nicio acțiune”, care oferă scenariul de referință pentru compararea alternativelor.

ACPM trebuie să se asigure prin documentația depusă de titular că:

a)	alternativa propusă pentru aprobare este cea care afectează cel mai puțin obiectivele de conservare, speciile și habitatele de interes comunitar şi integritatea ANPIC;

b)	în alegerea alternativei propuse pentru aprobare au fost luate în considerare, într-o primă etapă aspectele ecologice. Într-o a doua etapă, la alegerea soluțiilor alternative se pot lua în considerare și alte criterii, cum ar fi considerentele sociale și costul economic al alternativelor analizate, însă titularul de proiect nu poate pretinde că nu au fost examinate alternative cauzate de costurile ridicate. Metoda de evaluare a soluțiilor alternative este aceeași cu analiza soluției inițiale, evaluarea realizându-se în baza obiectivelor de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care a fost desemnată ANPIC. De asemenea, se realizează o comparație a alternativelor în vederea stabilirii alternativei cu impactul cel mai redus asupra ANPIC.

Studiul de evaluare adecvată conține și motivele imperative de interes public major, dacă acestea sunt invocate  și justificate de titular. Trebuie însă demonstrată absența alternativelor, înainte de a se trece la examinarea motivelor imperative de interes public. Acestea trebuie recunoscute/aprobate printr-un act normativ (Lege, Hotărâre a Guvernului).

Motive imperative de interes public major

În absența unor soluții alternative care să nu genereze impacturi semnificative asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare, ACPM trebuie să examineze existența unor motive imperative de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, care justifică realizarea proiectului, dacă sunt invocate de titular.

Parcurgerea etapei de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a studiului de evaluare adecvată

După depunerea de către titular a studiului de evaluare adecvată, care conține și soluțiile alternative și, după caz, motivele imperative justificate, ACPM analizează calitatea studiului de evaluare adecvată, în baza listei de control prevăzute la anexa nr. 5B și decide:

- acceptarea studiului de evaluare adecvată deoarece măsurile propuse reduc impactul semnificativ negativ asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare ale acesteia;

- acceptarea studiului de evaluare adecvată deoarece una dintre soluțiile alternative propuse are impact rezidual nesemnificativ asupra obiectivelor de conservare și asupra integrității ANPIC;

- trecerea la etapa măsurilor compensatorii, deoarece soluțiile alternative identificate nu reduc/ elimină impactul negativ semnificativ, dar planul/ programul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică.

În cadrul etapei de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a studiului de evaluare adecvată se utilizează conținutul-cadru prevăzut în Anexa nr. 5A și metodologia din Anexa nr. 6D Metodologia privind elaborarea studiului de evaluare adecvată.

## 3.B.3. Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluții alternative și când impactul negativ persistă

Descrierea etapei

Măsurile compensatorii reprezintă „ultima alternativă” pentru implementarea unui plan/program care are impact negativ semnificativ asupra unei ANPIC.

Calendarul măsurilor compensatorii necesită o abordare de la caz la caz. Acesta trebuie să asigure continuitatea proceselor ecologice esențiale pentru menținerea structurii și a funcțiilor care contribuie la coerența globală a rețelei Natura 2000. Acest lucru necesită o strânsă coordonare între punerea în aplicare a PPS și implementarea măsurilor compensatorii și depinde, de asemenea, de perioada de timp necesară pentru crearea habitatelor și/sau refacerea sau stabilirea populațiilor de specii într-o anumită zonă.

Trebuie să se ia în considerare, de asemenea, alți factori precum:

- O ANPIC nu trebuie să fie afectată ireversibil înainte de punerea în practică a compensării.

- Rezultatul compensării trebuie să fie operațional în momentul producerii prejudiciului pe teritoriul ANPIC afectată.

În anumite circumstanțe în care acest lucru nu poate fi realizat integral, ar fi necesară o supracompensare pentru pierderile intermediare. Decalajele ar putea fi permise numai dacă se stabilește că acestea nu vor compromite obiectivul „nicio pierdere netă” în ceea ce privește coerența globală a rețelei Natura 2000. Întârzierile nu trebuie să fie permise, de exemplu în cazul în care acestea conduc la scăderea populației pentru orice specie protejată pe teritoriul sitului, în conformitate cu anexa II la Directiva Habitate sau cu anexa I la Directiva Păsări; se acordă o atenție specială speciilor prioritare enumerate în anexa II la Directiva Habitate. Măsurile compensatorii trebuie să fie specifice planului/programului și să asigure atingerea obiectivele de conservare pentru care ANPIC a fost desemnată.

Parcurgerea etapei măsurilor compensatorii de către ACPM

După completarea studiului de evaluare adecvată cu măsurile compensatorii, respectiv cu informațiile suplimentare prevăzute în Anexa nr. 5A la ghidul metodologic, secțiunea Măsuri compensatorii, ACPM completează secțiunile aferente etapei de analiză a calității studiului de evaluare adecvată din lista de control prevăzută în anexa nr. 5B și decide:

- acceptarea măsurilor compensatorii propuse;

- pentru planurile de interes public major care afectează semnificativ o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invocă alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, anterior luării deciziei de emitere a avizului de mediu, ACPM transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului formularul prevăzut în Anexa nr. 7 la prezentul ghid metodologic.

- pe baza documentelor prevăzute la lit. (b) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului solicită avizul Comisiei Europene pentru proiectul respectiv și îl transmite ACPM în vederea luării deciziei prevăzute la lit a) sau b). ACPM emite Avizul de mediu care include și condițiile prevăzute în avizul Comisiei Europene.

- pentru planurile care nu afectează semnificativ o specie sau un habitat prioritar, pentru care sunt invocate motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu și pentru care s-a luat decizia de emitere a avizului de mediu, ACPM completează formularul prevăzut în Anexa nr. 7 la ghidul metodologic, însoțit de studiul de evaluare adecvată cu completările ulterioare, precum și actul de reglementare care a fost emis și le transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului.

- pe baza documentelor prevăzute la lit. (d), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii luate pentru a proteja coerența globală a rețelei Natura 2000.

Implicarea Comisiei Europene se face numai în cazurile în care planul afectează în mod semnificativ o arie naturală protejată de interes comunitar.

- Comisia Europeană trebuie informată despre măsurile compensatorii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 2 condiții:

- Planul nu afectează semnificativ specii și habitate prioritare de interes comunitar;

- Impactul asupra speciilor și habitatelor prioritare poate fi justificat prin motive privind sănătatea umană, securitatea publicului sau efectele benefice asupra mediului;

- De asemenea, Comisia trebuie informată dacă planul afectează o arie de protecție specială avifaunistică.

În aceste cazuri, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene.

- Trebuie solicitat avizul Comisiei Europene cu privire la măsurile compensatorii propuse pentru implementarea planului, înainte de emiterea actului de reglementare, în cazul în care este afectată semnificativ o specie sau un tip de habitat prioritar de interes comunitar, fără a fi invocate motive care se referă la sănătatea umană, securitatea publicului sau beneficii asupra mediului, dar sunt invocate alte motive de interes public major, inclusiv de ordin social sau economic.

La completarea Formularului prevăzut în Anexa nr. 7 trebuie demonstrat şi comunicat Comisiei Europene următoarele:

1. alternativa propusă spre aprobare este cea care are impactul cel mai redus asupra speciilor şi/sau habitatelor şi asupra integrității ANPIC;

2. există motive imperative de interes public major ale căror implicații sunt mult mai importante decât funcțiile ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar;

3. măsurile compensatorii compensează impactul negativ semnificativ al planului şi asigură coerența rețelei Natura 2000.

Analiza planului/ strategiei/ raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată se face pe tot parcursul etapei de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a studiului de evaluare adecvată, prin completarea listei de control prevăzută în Anexa 5B. Studiul de evaluare adecvată, completat cu soluții alternative, măsuri compensatorii, după caz, se supune dezbaterii publice în cadrul etapei de analiză a calității raportului de mediu prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1076/ 2004.

# AVIZUL AUTORITĂȚII RESPONSABILE CU MANAGEMENTUL/ADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE

Conform prevederilor art. 28 alin. (10) din OUG nr.57/2007 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare, ACPM solicită autorității responsabile de administrarea/ managementul ariilor naturale protejate emiterea avizului, astfel: 1. pentru planurile care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată, avizul se eliberează ulterior adoptării deciziei etapei de încadrare din cadrul CSC, însă înaintea emiterii de către ACPM a deciziei de încadrare; 2. pentru proiectele care nu se supun etapei studiului de evaluare adecvată, avizul se eliberează ulterior adoptării deciziei etapei de încadrare din cadrul CAT, însă înaintea emiterii de către ACPM a deciziei de încadrare; 3. pentru planurile care se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după etapa de analiză a calității studiului de de evaluare adecvată, avizul se eliberează înaintea emiterii de către ACPM a avizului de mediu; 4. pentru proiectele care se supun etapei studiului de evaluare adecvată, după etapa de analiză a calității studiului de evaluare adecvată, avizul se eliberează înaintea emiterii de către ACPM a acordului de mediu.

# 4. CONCLUZIILE EVALUĂRII PLANULUI/ PROIECTULUI

Concluziile evaluării adecvate, care sunt incluse în raportul privind impactul asupra mediului/ raportul de mediu, se realizează conform tabelului prevăzut în conținutul cadru al studiului de evaluare adecvată.

# 5. CONSULTĂRI CU PUBLICUL LARG ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ

Deși consultările cu publicul larg nu sunt solicitate de Directiva Habitate, acestea contribuie la reducerea potențialelor conflicte și întârzieri. De asemenea, îmbunătățesc disponibilitatea informațiilor și analiza diferitelor puncte de vedere.

Consultarea publicului se realizează în cadrul procedurii EIA, respectiv SEA, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 și Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004. În cadrul acestor proceduri se discută în mod explicit concluziile studiului de evaluare adecvată. Publicul interesat poate participa la luarea deciziei prin prezentarea observațiilor/ propunerilor/ informațiilor pe care le consideră relevante pentru aprobarea PP- ului.

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid metodologic.

# ANEXA NR. 1 - LISTA DE CONTROL PENTRU ETAPA DE EVALUARE INIȚIALĂ PENTRU PROIECTE

| Întrebări pentru etapa de evaluare inițială | Da/Nu/Nu se poate identifica în această etapă |
| --- | --- |
| Sunt ANPIC intersectate de proiect? |  |
| Există alte ANPIC in zona de influență a proiectului? |  |
| Există ANPIC care găzduiesc specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului? |  |
| Există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului? |  |
| Există măsuri restrictive în planul de management al ANPIC care duc la respingerea proiectului? |  |

Dacă există chiar și un singur răspuns de Da/ Nu se poate identifica în această etapă la întrebările 1 - 4, ACPM decide trecerea la etapa de încadrare.

În vederea completării listei de control, ACPM utilizează informațiile prezentate în Notificarea depusă de Titular, precum și metodologia de identificare a ANPIC posibil afectate de PP și a măsurilor restrictive prevăzută în Anexa nr. 6A.

# ANEXA NR. 2 - DIFERENȚA DINTRE ETAPA DE ÎNCADRARE ȘI ETAPA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ

| Etapa de încadrare | Etapa studiului de evaluare adecvată |
| --- | --- |
| Constată dacă impactul negativ semnificativ asupra unei ANPIC este probabil ca urmare a implementării proiectului, având în vedere menținerea şi atingerea țintelor și a parametrilor obiectivelor de conservare ale ANPIC. | Evaluează impacturile probabile asupra ANPIC ținând cont de obiectivele sale de conservare și evaluează dacă pot apărea impacturi asupra integrității ANPIC. |
| Dacă apariția unor impacturi semnificative nu poate fi exclusă cu certitudine, PP-ul trebuie să parcurgă etapa studiului de evaluare adecvată. | Proiectul poate fi aprobat numai dacă se poate exclude impactul semnificativ asupra integrității ANPIC. |
| Analiză pe baza datelor existente, a cunoștințelor și experienței disponibile și a opiniilor experților, precum și completarea cu date din teren pentru informațiile care nu sunt suficiente sau lipsesc | Necesită o examinare detaliată, colectare de date din teren, metode/ instrumente de evaluare și cuantificare. |
| Estimarea impactului potențial nu se face în relație cu măsurile de reducere a acestuia. Măsurile de reducere nu sunt luate în considerare în această etapă. | Măsurile de reducere sunt necesare pentru eliminarea sau reducerea impactului. |

# ANEXA NR. 3A- CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

Prezenta anexă cuprinde conținutul-cadru al memoriului de prezentare pentru planuri/ programe/ strategii și pentru proiecte și detaliază modalitatea de elaborare a memoriului de prezentare prevăzut în Anexa 5.E la Legea nr. 292)/2018.

Metodologia de elaborare a memoriului de prezentare se regăsește în Anexa nr. 6C la prezentul ghid.

- Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC

Descrierea PP se realizează prin completarea tabelului de mai jos (Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1 Descrierea PP şi distanţa faţă de ANPIC

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea intervenţiilor principale/secundare și conexe proiectului-ului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea față de ANPIC (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ex. Lucrări de terasamente | Tăierea vegetației existente, decopertarea stratului superficial de sol. |  |
| 2 |  |  |  |

Descrierea este însoțită de coordonate GIS în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970) ale tuturor lucrărilor PP-ului (structuri, gropi de împrumut, organizări de șantier, defrișări, relocări), precum și ale zonelor avute în analiză la estimarea impactului, după caz, conform metodologiei din Anexa nr. 6B la prezentul ghid.

De asemenea, titularul precizează dacă proiectul se regăsește într-un plan/ program/ strategie care a fost supus(ă) unei proceduri de evaluare de mediu.

- Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Identificarea ANPIC potenţial afectate şi a măsurilor restrictive din PM ale ANPIC/ acte normative/ acte administrative se realizează conform metodologiei din Anexa nr. 6.A. Informaţiile privind ANPIC potenţial afectate se sintetizează în format tabelar prin completarea modelului de mai jos (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2 Informații privind ANPIC potenţial afectate de PP

| Codulul și numele ANPIC | Intersectată (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenţă a PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC găzduieşte specii de faună care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu(justificare)) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare)) | Măsuri restrictive din PM/act normativ/act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar  în zona PP-ului

Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3 Prezența și efectivele/ suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP

| Codul și numele ANPIC | Denumire științifică specie/habitat | Suprafața/ populația | Locația față de PP (intersectat Da/ Nu – Distanța față de PP) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare (îmbunătățirea/menținerea stării de conservare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

- Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

E.1 Identificarea şi estimarea impactului

Estimarea și motivarea impactului potențial al PP asupra speciilor şi habitatelor din ANPIC se realizează prin completarea coloanelor 1-19 ale tabelului din Anexa nr. 3C (Tabelul de evaluare a impactului), avându-se în vedere următoarele aspecte:

- toate intervenţiile propuse de PP şi activităţile ce decurg din implementarea acestuia;

- toate efectele generate de intervenţiile PP;

- presiunile şi ameninţările identificate pentru fiecare din ANPIC potenţial afectate, precum şi alte PP ce pot genera impact asupra ANPIC potenţial afectate;

- toate impacturile (directe, indirecte, secundare, cumulative) asociate efectelor generate de PP. Formele de impact analizate includ: pierderi din suprafaţa habitatelor de interes comunitar şi/sau a habitatelor speciilor de interes comunitar, alterarea habitatelor, fragmentare, reducerea efectivelor populaționale ale speciilor, perturbarea activității speciilor;

- obiectivele de conservare ale ANPIC; în cazul în care nu au fost stabilite obiective de conservare pentru o ANPIC, trebuie să se considere că obiectivul este îmbunătățirea sau menținerea stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată.

- parametrii și țintele stabilite de către autoritatea responsabilă cu managementul/administrarea ariilor naturale protejate/administrator pentru obiectivele de conservare; în cazul în care autoritatea responsabilă cu managementul/administrarea ariilor naturale protejate/administrator comunică titularului că nu au fost stabiliți parametrii sau că nu pot fi stabiliți până la elaborarea memoriului de prezentare, atunci sunt utilizați următorii parametrii: pentru habitate: suprafața habitatului, structura și funcțiile acestuia, tendințe viitoare; pentru specii: mărimea populației, suprafața habitatului ocupat, tendințe viitoare. In situația în care până la elaborarea studiului de evaluare adecvată se vor elabora parametrii, atunci studiul se va întocmi/ actualiza cu analiza parametrilor stabiliți de autoritatea responsabilă cu managementul/ administrarea ariilor naturale protejate/administrator.

- identificarea incertitudinilor şi indicarea lor clară în tabelul de evaluare a impactului.

Se precizează sursa datelor şi a informațiilor utilizate, inclusiv a celor spațiale: formular standard, plan de management, obiective de conservare, studii existente de monitorizare, amenajamente silvice, rapoarte privind starea mediului, evaluări ale impactului pentru PP similare, şi altele.

Având în vedere aspectele anterioare şi în corelare cu conţinutul Tabelului de evaluare (Anexa nr. 3C – coloanele 1-21), se extrag şi se prezintă tabelar în cadrul Memoriului de prezentare următoarele sinteze:

- identificarea tuturor intervenţiilor PP, ale efectelor generate de acestea şi a formelor de impact generate asupra ANPIC potenţial afectate, prin completarea tabelului următor;

Tabelul nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză – efecte - impacturi

| Tipuri de intervenţii propuse de proiect în etapele de construcţie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. Lucrări de terasamente | Ex. Zgomot | > 50 dB(A) | Perturbare | 2 ha | ROSCI000X |
|  |  |  |  | 1 ha | ROSPA000Y |
| ... Alte intervenţii | ... Alte efecte |  |  |  |  |

- lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea proiectului/planului, incluzând toate situaţiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, semnificative şi/sau incerte, prin completarea tabelului următor;

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Ţintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificaţia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- descrierea și analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC potenţial afectate. Rezultatele analizei se prezintă prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/ amenințări, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificaţia impactului cumulat | Justificarea semnificaţiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru evaluarea semnificaţiei impactului potențial se utilizează exclusiv următoarele categorii: negativ semnificativ/ nesemnificativ/ incert. Evaluarea semnificaţiei impactului este argumentată prin: elementele cantitative avute în vedere pentru aprecierea semnificației, praguri de semnificație, justificarea atingerii valorii țintă a parametrului și a obiectivului de conservare. În cazul în care un habitat sau o specie de interes comunitar de pe teritoriul unei ANPIC se află într-o stare de conservare nefavorabilă, atunci orice PP care fie singur, fie în combinație cu alte PP- uri, adaugă un impact suplimentar asupra acestora, poate avea un efect semnificativ asupra ANPIC în cauză.

Elaborarea memoriului de prezentare se poate baza pe informațiile deja existente, inclusiv părerea experților sau pe materiale publicate (de exemplu, hărți ale habitatelor sau inventare de specii). Cu toate acestea, în cazul în care nu există suficiente informații, de exemplu, cu privire la prezența habitatelor și a speciilor în zona potențial afectată de un proiect/plan, este necesar să se colecteze și să se analizeze date suplimentare pentru a se stabili dacă există sau nu posibilitatea producerii unor impacturi semnificative. În cazul în care informațiile nu există, se presupune că există posibilitatea producerii unor impacturi semnificative și că este necesară elaborarea studiului de evaluare adecvată. Având în vedere complexitatea informațiilor care trebuie analizate şi prezentate în cadrul memoriului de prezentare (descrierea, cuantificarea impacturilor) se recomandă ca această secţiune a memoriului de prezentare să fie elaborată/ susținută de către specialiști/ experți cu competențe în biologia/ ecologia speciilor și habitatelor și estimarea de impact.

E. 2 Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate în procesul de analiză a PP, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 7).

Tabelul nr. 7 Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Ex. Nu este cunoscută localizarea exactă (date spaţiale în format vectorial) a tuturor componentelor/intervenţiilor PP. |
|  | Ex. Nu sunt cunoscute cantităţile de materiale şi volumele de lucrări care să permită cuantificarea efectelor generate în toate etapele ciclului de viaţă al PP (modificarea nivelului de zgomot pe suprafaţa ANPIC, modificarea calităţii aerului în interiorul ANPIC, modificarea parametrilor biologici ai corpurilor de apă, şi altele). |
| Alte PP | Ex. Nu este cunoscută localizarea spaţială a altor PP ce generează impact asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ANPIC potenţial afectate de PP analizat. |
|  | Ex. Nu sunt disponbile informaţii cantitative privind efectele şi impacturile generate de alte PP cu carePP analizat poate genera impact cumulat. |
| Presiuni şi ameninţări identificate pentru ANPIC | Ex. Nu este cunoscută localizarea spaţială a presiunilor şi ameninţărilor identificate în Formularele standard şi/sau Planurile de management. |
| Localizarea habitatului/ speciei faţă de PP | Ex. Nu este cunoscută localizarea exactă (date spaţiale în format vectorial) a habitatelor Natura 2000 şi a habitatelor speciilor de interes comunitar, pe întreaga suprafaţă a sitului Natura 2000. |
| Informaţii privind valoarea actuală a parametrilor obiectivelor de conservare | Ex. Nu sunt disponibile informaţii cantitative privind suprafaţa habitatelor, mărimea populaţiilor, şi altele. |
| Starea de conservare | Ex. Nu este cunoscută/nu a fost evaluată starea de conservare pentru habitatele şi/sau speciile din ANPIC potenţial afectate de PP. |
| Valoare ţintă parametru | Ex. Nu au fost stabilite valori ţintă pentru toţi parametrii obiectivelor de conservare |
| Posibilitatea ca parametrul să fie afectat de PP | Ex. Pe baza datelor disponibile, nu se poate stabili cu certitudine posibilitatea ca un parametru al obiectivului de conservare să fie afectat sau nu de implementarea PP. |
| Cuantificarea impacturilor | Ex. Nu poate fi cuantificată pierderea de habitat. |
|  | Ex. Nu pot fi cuantificate suprafeţele de habitat alterate. |
|  | Ex. Nu poate fi cuantificat numărul de victime accidentale. |
|  | Ex. Nu poate fi cuantificat gradul de fragmentare/reducere a permeabilităţii pentru faună. |
|  | Ex. Nu poate fi cuantificat gradul de perturbare a speciilor şi/sau probabilitatea de îndepărtare a unor indivizi din habitatele actuale. |
| Altele |  |

Identificarea oricăreia dintre incertitudinile din tabelul anterior conduce la aprecierea semnificaţiei impactului ca „Incert”.

E.3 Concluziile referitoare la descrierea și cuantificarea impacturilor precum și motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată

Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos:

- pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice:

  - detaliere ...

- pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor:

  - detaliere ...

- alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componența speciilor):

  - detaliere ...

- alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor:

  - detaliere ...

- perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor:

  - detaliere ...

- fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate:

  - detaliere ...

- reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact:

  - detaliere ...

- alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului:

  - detaliere ...

- incertitudinile identificate:

  - detaliere ...

Motivele de mai sus, rezultate în urma estimării impactului, sunt preluate și integrate de către ACPM în Decizia etapei de încadrare. Memoriul de prezentare NU conține măsuri de reducere a impactului. Obligațiile care decurg din acte normative nu sunt măsuri de reducere a impactului, ci condiții.

# ANEXA NR. 3B- LISTA DE CONTROL PENTRU ETAPA DE ÎNCADRARE

| Întrebări pentru etapa de încadrare | A. Da/Nu/NA/insuficient | B. Este posibil ca impactul să fie semnificativ? Da/Nu/ NA/Nu se poate identifica în acest stadiu (incert) |
| --- | --- | --- |
| Secțiunea calitate informații |
| A fost utilizată metodologia de elaborare a memoriului de prezentare pentru fiecare punct al memoriului? |  | NA |
| Este descris/ă succint strategia/programul/planul supus aprobării ? * |  | NA |
| Descrierea tehnică a proiectului (activități/lucrări principale și conexe) este făcută într-o manieră succintă cu descrierea clară a tuturor fazelor proiectului (construcție, funcționare /exploatare, dezafectare) ? |  | NA |
| Au fost identificate şi cuantificate efectele generate de intervenţiile PP analizat? |  | NA |
| Au fost furnizate coordonatele GIS care se transmit în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970)0, pentru fiecare lucrare aferenta proiectului (structuri, gropi de împrumut, organizări de șantier, defrișări, relocări etc), respectiv ale componentelor planului, precum și ale zonelor avute în analiză la estimarea impactului |  | NA |
| Proiectul se regăsește într-un PPS supus(ă) unei proceduri de evaluare de mediu? |  | NA |
| A fost utilizată metodologia de identificare a ANPIC potenţial afectate de PP, prevăzută în Anexa 6.A? |  | NA |
| Sunt identificate ANPIC intersectate de PP? |  | NA |
| Sunt identificate ANPIC aflate in zona de influență a PP ? |  | NA |
| Sunt identificate ANPIC conectate din punct de vedere ecologic cu zona PP ? |  | NA |
| Sunt identificate ANPIC care găzduiesc specii de faună care se pot deplasa în zona PP ? |  | NA |
| Este prezentată starea de conservare a speciilor și habitatelor așa cum a fost evaluată în obiectivele de conservare, planul de management sau formularul standard? |  | NA |
| Este precizat dacă PP- ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ANPIC ? |  | NA |
| Există obiective de conservare (cu parametri şi ţinte) stabilite pentru ANPIC pe baza cărora sunt realizate analizele în memoriul de prezentare? |  | NA |
| Este precizată sursa informațiilor, inclusiv a celor spațiale: plan de management, alte studii, activități de teren realizate în cadrul PP- ului, obiective de conservare etc? |  | NA |
| Este prezentată metodologia de colectare a datelor din teren (în cazul în care au fost realizate activităţi de teren)? |  | NA |
| Secțiunea evaluare impact |
| PP-ul intersectează habitate/habitate ale speciilor/ pentru care ANPIC a fost desemnată ? |  |  |
| A fost definită şi utilizată în evaluare zona de influenţă a PP-ului? |  | NA |
| Evaluarea impactului este realizată la nivelul fiecărui parametru al habitatelor şi speciilor din ANPIC potenţial afectate de PP? |  | NA |
| Sunt cuantificate impacturile potenţiale ale PP, în baza obiectivelor de conservare (ex. pierdere directă habitat, alterare/degradare habitat, perturbare specii, fragmentare, reducerea efectivelor populaţionale, alte impacturi indirecte)? |  |  |
| Sunt analizate şi descrise impacturile cumulative ale PP în combinație cu alte PP- uri? |  |  |
| Este concluzionat impactul ca fiind negativ semnificativ/ nesemnificativ sau incert? |  |  |
| Sunt prezentate motivele pentru care este sau nu este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată? |  | NA |
| Sunt prezentate incertitudinile? |  | NA |
| Alte întrebări relevante |  |  |

* Notă: Se aplică doar la planuri.

NA: întrebări care nu sunt destinate indentificării posibilului impact semnificativ

ACPM poate decide realizarea studiului de evaluare adecvată dacă există orice incertitudine cu privire la existența unor impacturi semnificative sau în cazul existenței unui singur răspuns afirmativ în coloana B. Este suficient să existe un singur răspuns ’’Nu se poate identifica în acest stadiu’’ pentru ca ACPM să solicite studiul de evaluare adecvată. Pentru PP din domeniile infrastructură de transport, producerea energiei, extracției resurselor neregenerabile, planuri, la completarea listei de control se ține cont și de prevederile Ghidului specific.

# ANEXA NR. 3C- TABELUL DE EVALUARE A IMPACTULUI*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod şi nume ANPIC | Componentă Natura 2000 | Cod Natura 2000 | Denumire ştiinţifică habitat/ specie | Tip prezenţă (doar pentru păsări) | Localizare faţă de proiect (în metri) | Anexa I (doar pentru păsări) | Sursa datelor spaţiale | Sursa informaţiilor |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Starea de conservare | Obiective de conservare | Parametru | Unitatea de măsură parametru | Actual (Minim) | Actual (Maxim) | Valoare ţintă |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibil să fie afectat de PP | Explicaţie cu privire la posibilitatea de afectare | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Impactul potenţial (fără măsuri) | Motivarea impactului estimat | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative** | Impact rezidual |

* Notă: Coloanele 1- 21 se completează în cazul memoriului de prezentare; în cazul studiului de evaluare adecvată se completează coloanele 1- 23.

** Notă: se completează cu măsurile propuse pentru prevenirea impacturilor şi/sau evitarea/reducerea impacturilor semnificative.

| Nr. coloană | Denumire coloană | Instrucţiuni de completare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sit Natura 2000 | Codul şi denumirea sitului Natura 2000 |
| 2 | Componente Natura 2000 | Una din următoarele opţiuni: Habitate / plante / nevertebrate / peşti / amfibieni / reptile / păsări / mamifere |
| 3 | Cod Natura 2000 | Codul habitatului / speciei conform clasificării Natura 2000 (aşa cum este prevăzut în Formularul Standard) |
| 4 | Denumire știinţifică | Denumirea habitatului în limba română / Denumirea ştiinţifică a specie (aşa cum este prevăzută în Formularul Standard) |
| 5 | Tip prezenţă (doar pentru păsări) | Una din următoarele opţiuni: P = permanent, R = reproducere, C = concentrare, W = iernare |
| 6 | Locația faţă de proiect | 1. Se precizează dacă habitatul / habitatul speciei este intersectat de proiect sau dacă proiectul se află în vecinătatea habitatului (amonte/aval); 2. Se identifică toate locaţiile de prezenţă ale habitatului/ habitatelor speciei. La specii se prezintă separat (acolo unde este cazul / este posibil) locaţia habitatelor speciei şi punctele de prezenţă ale specie; 3. Distanţele de la diferite tipuri de intervenţii ale PP până la locaţia habitatului / habitatelor speciei. Se includ doar distanţele minime; 4. Se vor prelua informaţiile cu privire la locaţia habitatelor/ speciilor utilizând ca surse următoarea ierarhie: a. Planul de management; b. Studiile suport ale Planului de management; c. Alte studii elaborate pentru situl Natura 2000; d. Raportările României - art. 17/ art. 12; e. Articole publicate în jurnale ştinţifice; f. Baze de date online; 5. Este necesară precizarea absenţei/prezenţei speciei în sit conform şi PM. 6. Se utilizează rezultatele activităţilor de teren pentru clarificarea incertitudinilor cu privire la locaţia habitatelor şi speciilor. |
| 7 | Anexa I (doar pentru păsări) | Opţiuni: "Specie listată în Anexa 1 a Directivei Păsări" sau "Specie cu migraţie regulată" |
| 8 | Sursa datelor spaţiale | După caz: Plan de management, alte studii, Raportările României - art. 17/ art. 12, studii de teren etc. |
| 9 | Sursa informaţiilor | Alte informaţii decât cele spaţiale: Plan de management, activităţi de teren realizate pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvată, alte studii. |
| 10 | Starea de conservare | (Favorabilă/ Neafavorabilă-inadecvată/ Nefavorabilă-rea/ Necunoscută). În cazul în care starea de conservare nu este menţionată în OC, în această coloană se scrie "Neevaluată". |
| 11 | Obiective de conservare | Menţinerea stării de conservare/ Îmbunătăţirea stării de conservare. Dacă pentru un habitat/ specie nu sunt propuse obiective, se precizează în această coloană. |
| 12 | Parametri | Conform OC. Dacă pentru un habitat/ specie nu sunt definiţi parametri, se precizează „nu au fost definiţi de către ANANP/administrator”. Se va completa cu următorii parametrii: pentru habitate- suprafața habitatului, structura și funcțiile acestuia, tendințe viitoare; pentru specii- mărimea populației, suprafața habitatului ocupat, tendințe viitoare. |
| 13 | Unitate de măsură a parametrului | Conform OC |
| 14 | Actual (minim) | Cuantificări minime privind parametrul (pe baza datelor din PM, OC, alte studii). Spre exemplu, suprafaţa minimă estimată a habitatului. |
| 15 | Actual (maxim) | Cuantificări maxime privind parametrul (pe baza datelor din PM, OC, alte studii). Spre exemplu, suprafaţa maximă estimată a habitatului. |
| 16 | Valoare ţintă | Conform OC Dacă pentru un parametru nu este definită o ţintă, se precizează „nu a fost încă definită” sau „urmează a fi definită în X ani”. |
| 17 | Posibil să fie afectat de proiect? | Opţiuni: Da / Nu - fără alte detalii |
| 18 | Explicaţie pentru posibilitatea de a fi afectat | Necesită o explicaţie detaliată. Activităţile propuse în cadrul PP pot induce modificări la nivelul acestui parametru? Nu este suficient să se precizeze că parametrul este sau nu afectat de proiect, acest lucru este deja menţionat în coloana anterioară; este obigatoriu să se specifice motivele pentru care este sau nu afectat de proiect (DE CE este sau nu afectat parametrul?). Dacă răspunsul este „DA” - în funcţie de parametrii, trebuie ţinut cont de următoarele: * Precizarea exactă a locaţiilor (în apropierea localităţii xx, în amonte/aval de proiect) în care s-ar putea manifesta impactul datorită unor activităţi (demolare clădiri, apărări de maluri, defrişări etc.) prevăzute de proiect în perioada de construcţie/ operare/ ambele. * Precizarea formelor de impact ex: - pierdere - în cazul habitatelor/ habitatelor favorabile speciilor de plante/animale, fragmentarea habitatelor (ex: crearea unor bariere în râuri) în funcţie de parametrii. * În cazul populaţiei speciilor (parametru mărimea populaţiei) trebuie menţionat dacă există riscul ca proiectul să o afecteze prin activităţile propuse (orice activitate care poate reprezenta un risc de mortalitate (risc de coliziune prin traficul de şantier, poluări accidentale etc.). * În cazul speciilor invazive de plante trebuie menţionată calea de dispersie şi perioada în care proiectul ar putea contribui la răspândirea acestora (construcţie /operare /ambele). De asemenea, trebuie precizate locaţiile activităţilor (ex: lucrări pe malul apei localizate în amonte de habitat - dispersie hidrocoră) ce pot favoriza dispersia speciilor invazive de plante faţă de habitatele ce pot fi afectate. * Calitatea apei - menţionarea tuturor potenţialelor surse de poluare a apei (a râurilor, pârâurilor, lacuri naturale, zone umede ce reprezintă habitate favorabile pentru specii de faună de interes comunitar sau fitocenoze caracteristice habitatelor de interes comunitar) din cadrul proiectului. * În cazul propunerii unui element de fragmentare a cursului de apă, trebuie ţinut cont şi de efectele la distanţă (ex: crearea unui prag pe râu poate afecta speciile de peşti dintr-un sit Natura 2000, chiar dacă acesta este situat la 30 km distanţă). Dacă răspunsul este „NU” sunt necesare argumente care să susţină corect şi complet de ce nu este afectat de proiect. * Precizarea motivelor pentru care se elimină orice risc de afectare a parametrilor analizaţi (ex: riscul de răspândire a speciilor invazive, riscul de mortalitate, riscul de coliziune, riscul de afectare a resursei de hrană etc.) pentru habitatele de interes comunitar pe care proiectul nu le va afecta sau pentru habitatele favorabile ale speciilor de faună/plante de interes comunitar sau populaţiile speciilor (ex: amplasarea proiectului faţă de habitatele de interes comunitar/habitate favorabile ale speciilor - la distanţe foarte mari, iar activităţile nu se desfăşoară în zone ce au conectivitate cu habitatele de interes comunitar/habitatele favorabile ale speciilor, nu se vor genera deşeuri periculoase sau orice alte substanţe ce pot afecta calitatea habitatelor acvatice sau terestre şi nu vor afecte nici alte zone sensibile din afara siturilor etc.). Selectarea opţiunii „NU” nu se poate justifica prin propunerea unor măsuri de evitare / reducere a impactului. În această coloană nu se estimează impactul. |
| 19 | Cuantificarea impacturilor (u.m.) | Doar elemente cantitative, exprimate în aceeaşi unitate de măsură ca şi Parametrul (vezi coloana N) Ex: - Ce suprafaţă se va pierde din habitat/habitatul favorabil al speciilor (câte ha?); - Estimări ale numărului de indivizi ce vor fi afectaţi (mortalitate). |
| 20 | Impactul potenţial (fără măsuri) | Opţiuni: 1. Semnificativ; 2. Nesemnificativ; 3. Incert – doar în cazul Memoriului de prezentare. |
| 21 | Motivarea impactului estimat | Necesită o explicaţie detaliată, mai ales în cazul impacturilor nesemnificative. Care sunt elementele cantitative şi calitative avute în vedere pentru aprecierea semnificaţiei? Au fost stabilite praguri de semnificaţie? Se mai poate atinge valoarea ţintă a parametrului? Se mai poate atinge obiectivul de conservare? În această coloană NU se mai precizează ce s-a menţionat deja în coloanele anterioare, ci se motivează impactulul (DE CE este nesemnificativ?), adică se aduc argumente pentru a susţine că impactul este nesemnificativ (sau semnificativ). Motivarea impactului estimat trebuie particularizată pentru fiecare parametru. |
| 22 | Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative | Doar acele măsuri care: - pot evita apariţia unui impact semnificativ; - pot reduce un impact semnificativ la unul nesemnificativ (se poate atinge ţinta, se poate atinge obiectivul de conservare). Măsurile trebuie să fie clare, complete, specifice, măsurabile, aplicabile, relevante, cu un orizont de timp clar în privinţa implementării. |
| 23 | Impact rezidual | Opţiuni: 1. Semnificativ; 2. Nesemnificativ. |

ANEXA NR. 4A - ASPECTE RELEVANTE

Tabelul nr. 8 Structura tabelului pentru prezentarea aspectelor relevante pentru Studiul de evaluare adecvată

| Nr. crt. | Aspecte relevante | Întrebări de verificare pentru identificarea certitudinilor/incertitudinilor ținând cont de speciile ce fac obiectul conservării în ANPIC | Răspuns | Soluția/Abordarea propusă în cadrul studiului EA privind certitudinile si incertitudinile identificate | Softuri/ Instrumente folosite pentru a răspunde certitudinile si incertitudinile identificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Descriere certitudine | Descriere incertitudine |  |  |
| 1 | Localizarea habitatelor şi speciilor | Care sunt zonele care trebuie investigate? | Ex: ANPIC este desemnată culoar ecologic | Ex: nu se cunoaște distribuția speciilor pentru care ANPIC a fost desemnată | Pentru restul suprafeţelor siturilor (în afara zonelor de influenţă) se utilizează seturi de date şi informaţii cu rezoluţie mai mare. | Utilizarea raportărilor României către CE; analiza favorabilităţii habitatelor etc. |
|  |  | Care sunt perioadele necesare pentru colectarea datelor de teren? |  |  |  |  |
|  |  | Care este numărul deplasărilor pentru soluţionarea incertitudinilor? |  |  |  |  |
|  |  | Sunt necesare investigaţii diurne şi nocturne ? |  |  |  |  |
|  |  | Care sunt echipamentele specializate utilizate (ex: electrofishing) ce se vor utiliza? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |
| 2 | Intervenţiile propuse de PP | Sunt cunoscute toate detaliile PP-ului care să permită cuantificarea impacturilor generate de acesta ? Care sunt detaliile necesare pentru realizarea cuantificărilor? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |
| 3 | Efectele generate de PP | Se modifică calitatea aerului? |  |  |  |  |
|  |  | Creşte nivelului de zgomot? |  |  |  |  |
|  |  | Creşte intensitatea luminoasă? |  |  |  |  |
|  |  | Creşte concentraţia de poluanţi în sol / poluări accidentale? |  |  |  |  |
|  |  | Cresc concentraţiile de poluanţi în mediul acvatic? |  |  |  |  |
|  |  | Creşte turbiditatea apei? |  |  |  |  |
|  |  | Se modifică viteza / nivelul apei? |  |  |  |  |
|  |  | Se modifică temperatura apei? |  |  |  |  |
|  |  | Se modifică substratul cursului de apă? |  |  |  |  |
|  |  | Se îndepărtează vegetaţia? |  |  |  |  |
|  |  | Este posibilă apariția unor incendii de vegetaţie? |  |  |  |  |
|  |  | Se modifică topografia terenului? |  |  |  |  |
|  |  | Este întreruptă conectivitatea longitudinale a cursurilor de apă? |  |  |  |  |
|  |  | Este întreruptă conectivitatea laterală a cursurilor de apă? |  |  |  |  |
|  |  | Există bariere fizice pentru fauna sălbatică? |  |  |  |  |
|  |  | Există bariere comportamentale pentru fauna sălbatică? |  |  |  |  |
|  |  | Există posibilitatea coliziunii indivizilor cu traficul auto / feroviar sau cabluri electrice? |  |  |  |  |
|  |  | Există posibilitatea electrocutării indivizilor? |  |  |  |  |
|  |  | Sunt distruse cuiburile/ adăposturile? |  |  |  |  |
|  |  | Există posibilitatea introducerii/ răspândirii speciilor invazive? |  |  |  |  |
|  |  | Există posibilitatea atragerii faunei sălbatice în zonele de colectare a deşeurilor? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |
| 4 | Identificarea formelor de impact şi caracteristicile lor | Care sunt impacturile cauzate de PP? 1. pierdere de habitat 2. alterare de habitat 3. fragmentare a habitatelor 4. perturbarea activităţii speciilor 5.reducerea efectivelor populaţionale |  |  |  |  |
|  |  | Care sunt datele de intrare necesare ce vor fi utilizate de metoda/softul/instrumentele metodologia propusă ? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |
| 5 | Semnificaţia impactului și indicatorii cheie (utilizaţi pentru stabilirea semnificaţiei impactului) | Care sunt obiectivele de conservare/ parametrii afectați? |  |  |  |  |
|  |  | Care sunt indicatorii cheie incluşi în evaluare şi utilizaţi pentru stabilirea semnificaţiei impactului ? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |
| 6 | Măsurile de evitare şi reducere a impactului | Care sunt elementele necesare pentru elaborarea măsurilor într-un mod SMART (Specific, Măsurabil, Realizabil, Relevant şi încadrat în Timp)? Sunt măsurile specifice? |  |  |  |  |
|  |  | Alte aspecte relevante identificate și propuse de evaluator |  |  |  |  |

# ANEXA NR. 4B - PREZENTAREA ABORDĂRILOR ŞI METODELOR/INSTRUMENTELOR PROPUSE PENTRU CUANTIFICAREA EFECTELOR ŞI IMPACTURILOR PROIECTULUI

Tabelul nr. 9 Structura tabelului pentru prezentarea abordărilor şi metodelor/instrumentelor

| Categorie | Tipuri de efecte/impacturi | Abordări propuse | Metode/ instrumente |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecte generate de intervenţiile PP | Modificarea calităţii aerului |  |  |
|  | Creşterea nivelului de zgomot |  |  |
|  | Creşterea intensităţii luminoase |  |  |
|  | Creşterea concentraţiei de poluanţi în sol / poluări accidentale |  |  |
|  | Creşterea concentraţiilor de poluanţi în mediul acvatic |  |  |
|  | Creşterea turbidităţii apei |  |  |
|  | Modificarea vitezei / nivelului apei |  |  |
|  | Modificarea temperaturii apei |  |  |
|  | Modificarea substratului cursului de apă |  |  |
|  | Eliminarea vegetaţiei |  |  |
|  | Apariţia unor incendii de vegetaţie |  |  |
|  | Modificarea topografiei terenului |  |  |
|  | Întreruperea conectivităţii longitudinale a cursurilor de apă |  |  |
|  | Întreruperea conectivităţii laterale a cursurilor de apă |  |  |
|  | Apariţia unor bariere fizice pentru fauna sălbatică |  |  |
|  | Apariţia unor bariere comportamentale pentru fauna sălbatică |  |  |
|  | Coliziunea indivizilor cu traficul auto / feroviar sau cabluri electrice |  |  |
|  | Electrocutarea indivizilor |  |  |
|  | Distrugerea cuiburilor/ adăposturilor |  |  |
|  | Introducerea / răspândirea speciilor invazive |  |  |
|  | Atragerea faunei sălbatice în zonele de colectare a deşeurilor |  |  |
| Forme de impact generate de implementarea PP | Pierderea de habitat |  |  |
|  | Alterarea habitatelor |  |  |
|  | Fragmentarea habitatelor |  |  |
|  | Perturbarea activităţii speciilor |  |  |
|  | Reducerea efectivelor populaţionale* |  |  |

* În cazul reducerii efectivelor populaţionale se ţine cont de contribuţia celorlate forme de impact identificate.

ANEXA NR. 5A - CONȚINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ

Prezenta anexă cuprinde conținutul-cadru al studiului de evaluare adecvată; metodologia de elaborare a studiului de evaluare adecvată se regăsește în Anexa nr. 6D la prezentul ghidul metodologic.

Studiul de evaluare adecvată cuprinde:

I. a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării:

a.1) Prezentarea PP

În cadrul studiului de evaluare adecvată accentul se pune pe analiza relației dintre intervențiile PP și ANPIC. Realizarea descrierii PP-ului ia în considerare toate etapele ciclului de viaţă al acestuia. În această descriere sunt incluse toate intervenţiile sau activităţile, atât din etapa de construcţie, cât şi din etapele de operare şi dezafectare.

Descrierile se realizează conform tabelului de mai jos (Tabelul nr. 10) care include toate intervențiile și componentele PP cu precizarea relației spațiale dintre acestea și ANPIC.

Tabelul nr. 10 Prezentarea tabelară a intervențiilor și componentelor PP

| Etapa | Tip de intervenție | Componenta | Localizare | Distanța față de cea mai apropiată ANPIC | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex.Construcție | Lucrări de artă | Pod peste râul Mureș | Km 72+000 | 700m | Amonte ANPIC |
| ... |  |  |  |  |  |

De asemenea, acest capitol conține și prezentarea narativă a punctelor 1- 16 din metodologia de elaborare a studiului de evaluare adecvată, punctul I, lit a).

În cazul planurilor/ programelor/ strategiilor, descrierea PP-ului depinde de nivelul de detaliu al acestuia.

a.2) Efecte generate de intervenţiile PP

Efectele generate de implementarea PP sunt prezentate tabelar, pentru fiecare din intervențiile PP.

Tabelul nr. 11 Sumarul efectelor generate de implementarea PP

| Etapa | Efecte | Tip/ tipuri de intervenție care generează efectul | Modalitatea de cuantificare | Cuantificarea efectelor | Distanța până la care se resimt efectele | ANPIC potențial afectate | Alte informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex.Construcție | Emisii atmosferice | Lucrări de artă | Calcule+ modelarea dispersiei poluanților | 50 µg/m3 | 700m | ROSCI0001 | Intersectează ANPIC |
|  |  | lucrări de terasamente |  |  |  | ROSCI0002 | Intersectează ANPIC |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

a.3) Alte PP-uri cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Tot în acest capitol sunt prezentate și caracteristicile PP- urilor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care sunt în procedură de evaluare şi care pot afecta ANPIC. Acestea se prezintă conform tabelului următor (Tabelul nr. 12).

Tabelul nr. 12 Caracteristicile altor PP-uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impact cumulativ cu PP-ul evaluat asupra ANPIC

| Nr. ctr. | Nume PP | Localizarea față de ANPIC (distanța) | Efecte generate | Impacturi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ex.conductă de gaz | Intersectează ANPIC | Ocupare terenuri | Pierdere de habitat |
| 2 | Ex.linie electrică | 200m | Zgomot, emisii atmosferice, mortalitate faună, alte efecte | Perturbare |
| ... | ... |  |  |  |

b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP-ului:

b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:

Informațiile privind ANPIC afectată de implementarea PP se prezintă prin completarea tabelului de mai jos (Tabelul nr. 13).

Tabelul nr. 13 Date privind ANPIC afectată de implementarea PP

| Nume și cod ANPIC | Suprafața (ha) | Importanță/ Rol | Plan de management și nr. OM prin care a fost aprobat | Decizia/Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC | Regiunea/regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată | Tipuri ecosisteme | Suprapunerea cu alte ANPIC sau AP | Relațiile ANPIC cu alte ANPIC | Alte particularități |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI.. | 25 | Coridor ecologic pentru mamifere mari | OM nr.... | Nota nr... | ALP | Forestiere, pajiști | Parcul natural.. | La 300 m de ROSCI.... |  |

b.2) Date privind habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:

Datele privind speciile și habitatele posibil afectate de PP sunt prezentate conform tabelului următor (Tabelul nr. 14).

Tabelul nr. 14 Date privind speciile și habitatele posibil afectate de PP

| Denumire specie/habitat | Localizare habitate & specii | Mărimea populației | Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor | Dinamica populației | Suprafața habitatului speciei | Suprafața habitatului (ha) | Starea de conservare | Tendințe | Ecologia speciei | Sensibilitatea față de efectele generate de PP | Perspective- schimbări climatice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 | Valea....., UA.... | - | - | - | - | 125 | FV | stabile | - | Pierde de habitat | stabile |

b.3) Relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC. Se realizează analiza intervențiilor/ activităților PP-ului în raport cu relațiile structurale și funcționale și analiza relațiilor dintre habitate/ specii și ecosisteme prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 15). Relațiile structurale și funcționale sunt prezentate și sub forma unei scheme.

Tabelul nr. 15 Relațiile structurale și funcționale

| Denumire specie/ habitat | Relațiile de dependență dintre ANPIC și corpurile de apă subterană şi de suprafaţă | Relațiile de dependență dintre speciile și habitatele de interes comunitar | Relațiile de dependență dintre speciile/ habitate și alte caracteristici (de relief, geologice, altitudinale, altele) | Relațiile între speciile de interes comunitar pe baza relațiilor trofice sau a altor relații interspecifice | Relaționarea dintre specii și coridoarele ecologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |

b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC;

b.5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP;

b.6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia.

c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren

Studiul cuprinde o descriere a programului de activități în teren, precum și a rezultatelor obținute în urma parcurgerii acestora, cu indicarea perioadelor de studiu a zonelor investigate, a duratei observațiilor și a altor particularități ale programului de colectare a datelor din teren. Rezultatele activităților de teren se prezintă cât mai detaliat și se concluzionează conform tabelului de mai jos (Tabelul nr. 16).

Tabelul nr. 16 Rezultatele activităților de teren

| Incertitudine identificată | Abordare propusă | Aspecte analizate | Clarificare incertitudini | A fost clarificată incertitudinea (Da/Nu/Parţial) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemplu:Nu este cunoscută prezenţa, distribuţia şi activitatea speciei“X” în zona PP. | Deplasări în teren în perioada optimă de studiu cu aplicarea a trei metode de monitorizare. | Prezenţa speciei | Specia este prezentă în zona PP pe toată durata anului (locaţiile de identificare sunt prezentate în Anexa nr. x) | Da |
|  |  | Distribuţia speciei | Specia cuibăreşte la cca 500 m sud şi are teritorii de hrănire pe pajiştile din nordul amplasamentului (locaţiile habitatelor de cuibărire şi a celor de hrănire identificate sunt prezentate în figura nr. y) | Da |
|  |  | Activitatea speciei | Indivizii traversează zona PP cu o frecvenţă medie de 1 ind/3 h. | Da |

d) Analiza presiunilor și amenințărilor

Studiul cuprinde o analiză a presiunilor și amenințărilor, inclusiv a schimbărilor climatice, identificate în planurile de management ale ANPIC potențial afectate, corelată cu formele de impact asociate PP-ului analizat. În cazul ANPIC care nu are plan de management, analiza se realizează în baza presiunilor și amenințărilor din formularele standard. Analiza include și alte PP-uri cu care PP-ul analizat poate genera impact cumulat, analiza realizându-se prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 17).

Tabelul nr. 17 Analiza presiunilor/amenințărilor din planurile de managament şi a altor PP-uri

| ANPIC | Specie/ habitat | Parametru/ținta afectat(ă) | Presiune/ amenințare conform PM/FS al ANPIC | Nivelul presiunii/ amenințării conform PM/FS al ANPIC | PP care contribuie la presiune/ amenințare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. ROSCI... | Canis lupus | Mărimea populației | D01.02- Drumuri, autostrăzi | Ridicat | Modernizarea drumuri locale | Trebuie considerată defragmentarea pentru drumurile existente |
| ....... |  |  |  |  |  |  |

e) Evaluarea impactului

Evaluarea impacturilor asupra ANPIC se realizează pe baza obiectivelor de conservare ale fiecărei ANPIC stabilite de autoritatea responsabilă pentru managementul/administrarea ariilor naturale protejate.

e.1) Identificarea și cuantificarea impactului

În cadrul studiului de evaluare adecvată se identifică și evaluează toate formele de impact al PP-ului susceptibil să afecteze semnificativ ANPIC, astfel:

1.direct, indirect, secundar;

2. cumulative;

2.pe termen scurt și lung;

3.în faza de construcție, operare și dezafectare.

Identificarea și cuantificarea impacturilor se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 18), în baza parametrilor afectați.

Tabelul nr. 18 Identificarea și cuantificarea impacturilor

| Intervenţie | Efecte | Impacturi directe | Impacturi indirecte | Impacturi secundare | Impacturi cumulative | Impacturi pe termen scurt și lung | Specia | Parametru/țintă afectată | Cuantificare impact | Mod de cuantificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenţii pentru fiecare etapă a PP | Eliminarea vegetaţiei | Pierdere de habitat | .... | .... | ... | ... |  | .... | ... | Calcul al suprafeţei ocupate de proiect |
|  | Dispersia poluanţilor | Alterare habitat |  |  |  |  |  |  |  | Calcul / modelare a dispersiei poluanţilor, modelare a modificărilor în calitatea aerului şi nivelul de zgomot |
|  | Apariţia unor bariere fizice | Fragmentarea habitatului |  |  |  |  |  |  |  | Analiza permeabilității infrastructurii propuse |
|  | Mortalitatea directă a indivizilor | Reducerea efectivelor populaţionale |  |  |  |  |  |  |  | Analiza riscului de mortalitate a faunei (roadkill risk, railkill risk, risc de coliziune cu infrastructura de transport a energiei, şi altele.) |
|  | Creşterea nivelului de zgomot | Perturbarea activităţii speciilor |  |  |  |  |  |  |  | Analiza / modelarea nivelului de zgomot, analiza lucrărilor propuse |

În cadrul studiului de evaluare adecvată este evaluat impactul asupra fiecărei specii și fiecărui habitat de interes comunitar din fiecare ANPIC afectată de implementarea PP-ului la nivelul tuturor parametrilor stabiliţi în cadrul OC-urilor. Obiectivele de conservare sunt elaborate de către autoritatea responsabilă pentru managementul/ administrarea ANPIC și sunt solicitate de către titular administratorului, în cazul în care nu sunt afișate pe site-ul acestuia. În cazul în care nu au fost stabilite obiectivele de conservare pentru o ANPIC, atunci obiectivul de conservare al ANPIC este de a îmbunătăți sau menține starea de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor pentru care aceasta a fost desemnată.

Planurile trebuie să fie examinate cu un grad suficient de prudență și în lumina principiului precauției, pentru a evita excluderea componentelor sau a acțiunilor care ar putea avea un impact asupra unei ANPIC și excluderea acestora de la o examinare suplimentară în cadrul evaluării adecvate. De exemplu: PUZ-urile, PUG- urile, amenajamentele silvice pot conține detalii suficiente care să permită determinarea potențialelor impacturi negative asupra ANPIC cu un nivel bun de certitudine. Pe de altă parte, în cazul planurilor sectoriale la nivel regional sau național, în cazul în care amplasarea și proiectarea tuturor componentelor lor principale nu sunt încă stabilite, este posibil să se identifice impacturile potențiale ale anumitor acțiuni sau componente ale planului la nivel general, fără a le specifica la nivel de ANPIC, analiza concentrându-se asupra riscurilor majore; impacturile la nivel de ANPIC trebuie apoi analizate la nivel de proiect. Proiectele care urmează să fie implementate în cadrul unui plan trebuie să fie în concordanță cu rezultatul evaluării adecvate efectuate pentru planul strategic sectorial. Acest lucru nu înlocuiește cerința unei evaluări adecvate a proiectelor viitoare care provin din planul respectiv.

e.2) Evaluarea semnificației impacturilor

Interpretarea corectă a semnificației impactului reprezintă cea mai importantă parte a întregului proces, putând fi considerată crucială pentru întreaga evaluare. Semnificația impactului se evaluează la nivelul fiecărei ANPIC, pentru toate speciile şi habitatele pentru protecţia cărora acestea au fost desemnate, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare și se realizează prin completarea integrală a tabelului din Anexa 3C (Tabelul de evaluare a impactului).

Pentru evaluarea semnificației impactului PP în cadrul studiului de evaluare adecvată se utilizează exclusiv categoriile: impact negativ semnificativ sau impact nesemnificativ.

f) Măsurile de prevenire, evitare și reducere a impactului

Pentru impacturile identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ ANPIC, se stabilesc măsuri de prevenire, evitare/ reducere care sunt incluse în tabelul de mai jos (Tabelul nr. 19).

Tabelul nr. 19 Măsurile de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului

| Măsură- descriere | Tip măsură (P/E/R) | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căreia i se adresează măsura | Perioada de implementare a măsurii | Locația implementării măsurii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Măsurile sunt specifice, măsurabile, aplicabile, relevante, încadrate în timp-SMART. Verificarea poate fi realizată de evaluator, printr-un set de întrebări cheie, prezentate în tabelul următor (Tabelul nr. 20).

Tabelul nr. 20 Verificarea îndeplinirii criteriilor SMART pentru măsurile propuse (sursa: JASPERS, 2021)

| Atribut | Întrebare cheie | DA/NU | Explicaţii cu privire la răspunsul la întrebarea cheie |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifică | Se adresează unui anumit(e) habitat / specii? | DA | ... |
|  | Poate fi utilă şi altor habitate / specii? | DA | ... |
|  | Se adresează unui parametru al Obiectivului de conservare? | DA | ... |
|  | Se adresează unui impact semnificativ identificat pentru proiect? | DA | ... |
| Măsurabilă | Sunt definite dimensiunile constructive ale măsurii (înălţime, lungime, lăţime etc)? | DA | ... |
|  | Poate fi cuantificată contribuţia la reducerea impactului? | DA | ... |
|  | Este definită unitatea de măsură în acord cu unitatea de măsură a parametrului Obiectivului de conservare? | DA | ... |
|  | Modul de cuantificare permite stabilirea unui indicator ce poate fi monitorizat pe durata aplicării măsurii? | DA | ... |
| Aplicabilă | Există dovezi privind posibilitatea practică de realizare / implementare a măsurii? | DA | ... |
|  | Există dovezi ale aplicării şi funcţionării acestei măsuri în trecut? | DA | ... |
|  | Poate fi realizată această măsură fără costuri disproporţionate? | DA | ... |
| Relevantă | Este cea mai bună măsură aplicabilă pentru impactul identificat? | DA | ... |
|  | Poate conduce la un impact rezidual nesemnificativ? | DA | ... |
| Încadrată în timp | Este menţionată clar etapa proiectului în care se realizează / implementează? | DA | ... |
|  | Este menţionată clar etapa proiectului în care sunt obţinute rezultatele scontate? Exită un interval de timp anume? | DA | ... |

Măsurile propuse în studiul de evaluare adecvată se reprezintă grafic pe hărţi, în cazul în care acestea au localizare/ pot fi localizate spațial.

Eficacitatea măsurilor trebuie demonstrată prin utilizarea cu succes a acestora în cadrul altor proiecte similare și prin programul de monitorizare. Exemplu: o măsură este eficace dacă este utilizată de specia pentru care a fost implementată (pasaj pentru mamifere mici- gradul de utilizare a pasajului, număr de specii care utilizează pasajul). Dacă, în urma monitorizării, este demonstrată ineficiența unei anumite măsuri,  ACPM informează titularul, în baza raportului de monitorizare primit de la acesta, cu privire la necesitatea adaptării/ îmbunătățirii măsurii în cauză și de revizuire sau nu a actului de reglementare.

În cazul în care modificările propuse implică modificarea vreunei măsuri de reducere a impactului stabilită prin studiul de evaluare adecvată, aceasta se realizează doar cu revizuirea studiului de evaluare adecvată și doar în sensul creșterii eficacității măsurii.

Calendarul de implementare a măsurilor se realizează prin completarea tabelului de mai jos (Tabelul nr. 21).

Tabelul nr. 21 Calendarul privind implementarea și monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Măsură | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor | Responsabil | Buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Ex. Ecoduct | Ursus arctos* | Mărimea populației | fragmentare |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |

h) Monitorizarea măsurilor de prevenire, evitare și reducere a impactului

Programul de monitorizare trebuie să evidențieze eficacitatea măsurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor și se realizează prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 22).

Tabelul nr. 22 Programul de monitorizare a măsurilor

| ANPIC afectată (COD, nume) | / Obiectiv de conservare/ Specia/ habitatul afectat/parametru | Forma de impact | Măsura de reducere | Perioada implementării măsurii | Locația măsurii | Indicatori de monitorizare | Unități de măsură | Frecvența monitorizării | Locații de monitorizare | Durata monitorizării | Grad de eficacitate a măsurii | Buget | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

i) Evaluarea impactului rezidual

Evaluarea impactului rezidual se realizează ținându-se cont de eficacitatea măsurilor de reducere propuse. Evaluarea semnificației impactului rezidual se realizează utilizând aceleași criterii ca și evaluarea impactului fără măsuri, în baza obiectivelor de conservare, completându-se tabelul de mai jos (Tabelul nr. 23).

Tabelul nr. 23 Evaluarea impactului rezidual

| Denumire ANPIC | Impact | Specia/ habitatul afectat/ă | Parametru afectat | Măsura de prevenire, evitare, reducere | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II: Soluțiile alternative

În cazul în care, după luarea în considerare a măsurilor de prevenire/ evitare/ reducere, impactul rezidual rămâne semnificativ, se vor lua în considerare soluţii alternative care să asigure un impact rezidual nesemnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar, precum şi asupra integrităţii siturilor Natura 2000 afectate de implementarea proiectului. Se identifică soluțiile alternative, inclusiv „alternativa zero”, care înseamnă că nu se realizează nicio intervenție. Această alternativă este folosită comparativ în evaluarea celorlalte alternative, ținând cont de obiectivele de conservare. Fiecare soluție alternativă este evaluată în mod distinct, prin completarea tabelelor aferente studiului de evaluare adecvată, menționate mai sus, până la Tabelul nr. 23, pentru fiecare alternativă în parte.

După evaluarea fiecărei soluţii alternative, se realizează analiza comparativă a acestora, prin completarea tabelului de mai jos (Tabelul nr. 24). Această analiză comparativă are drept scop de a stabili dacă se poate identifica soluția alternativă care reduce/ elimină impactul negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare sau dimpotrivă, se poate concluziona că nu există soluții alternative.

Tabelul nr. 24 Analiza comparativă a alternativelor

| Alternativa | Caracteristicile PP-ului care determină impact semnificativ | ANPIC afectată | Starea de conservare a speciilor și habitatelor afectate | Obiectivele de conservare/ speciile/ habitatele afectate | Măsuri de reducere a impactului | Impactul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „alternativa zero” |  |  |  |  |  |  |
| Soluţia alternativă 1 |  |  |  |  |  |  |
| Soluţia alternativă 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

Motive imperative de interes public major

În absența unor soluții alternative care să nu genereze impacturi semnificative asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare, ACPM trebuie să examineze existența motivelor imperative de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, care justifică realizarea PP, dacă acestea sunt invocate de titular. Motivele imperative se prezintă sub formă tabelară, prin completarea tabelului următor (Tabelul nr. 25).

Tabelul nr. 25 Justificarea motivului imperativ de interes public major

| Motiv imperativ de interes public major | Descriere | Actul normativ prin care e declarat motiv imperativ de interes public major |
| --- | --- | --- |
| Imperativ | Major | De interes public | Rațiuni de ordin social și economic |  |  |

III. Măsurile compensatorii

Măsurile compensatorii necesare pentru a proteja și pentru a menține coerența rețelei Natura 2000 fac referire la structura, funcțiile și obiectivele de conservare a ANPIC, la habitatele și/sau speciile afectate semnificativ, precum și la celelalte specii și/sau habitate de interes comunitar din ANPIC respectiv. Măsurile compensatorii se prezintă prin completarea tabelelor de mai jos (Tabelul nr. 26, Tabelul nr. 27).

Tabelul nr. 26 Măsuri compensatorii

| Denumire ANPIC pentru care este necesară implementarea măsurii compensatorii | Denumire specie/habitat pentru care este necesară implementarea măsurii compensatorii | Măsura compensatorie- descriere | Modul prin care contribuie la menținerea coerenței rețelei Natura 2000 | Locația | Descrierea relației dintre obiectivele de conservare ale ANPIC și interesul public major invocat | Situația juridică a terenului | Monitorizarea implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul nr. 27 Planul de implementare a măsurilor compensatorii

| Linia de acțiune | Descriere | Aspecte care trebuie incluse în studiul EA |
| --- | --- | --- |
| Tehnică | Planul tehnic Activitățile care urmează să fie întreprinse, cu indicarea relevanței acestora, în conformitate cu: - obiectivele de conservare ale ANPIC; și - relația lor cu menținerea coerenței globale a rețelei Natura 2000. | Zona de compensare: localizarea și suprafețele compensării (inclusiv hărți); |
|  |  | Speciile și habitatele care fac obiectul compensării: - starea de conservare și condițiile în zonele de compensare ale speciilor și ale habitatelor care fac obiectul compensării; - explicația modului în care se preconizează că măsurile compensatorii propuse vor compensa impactul negativ asupra integrității ANPIC și asupra coerenței rețelei Natura 2000. |
|  |  | Demonstrarea fezabilității tehnice a măsurilor în raport cu obiectivele de conservare ale acestora – funcționalitate ecologică |
|  |  | Prioritizarea activităților corelate cu obiectivele de conservare |
|  |  | Scurtă descriere a monitorizării – per activitate și per ansamblu |
| Financiară | Planul financiar Costul economic al implementării măsurilor compensatorii | Defalcarea bugetului pe categorii de costuri |
|  |  | Defalcarea bugetului în funcție de calendarul de implementare |
|  |  | Demonstrarea fezabilității financiare a măsurilor în funcție de durata necesară și de calendarul de aprobare a fondurilor |
|  |  | Calendarul compensării: - calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii, indicând data la care vor fi obținute rezultatele estimate; - calendar de transmitere a rezultatelor monitorizării către ACPM; |
| Juridică și administrativă | Garanții (act de proprietate/ cesiune etc pentru Conservarea naturii | Analiza fezabilității drepturilor de utilizarea a terenului: pe tip de activitate și pe locație (act de proprietate, concesiune etc.) |
| Coordonare și colaborare – autorități publice | Roluri și responsabilități în ceea ce privește implementarea și raportarea | Consultare, colaborare și cooperare corelate cu calendarul: acceptarea și aprobarea programului compensatoriu de către ACPM, în baza agreări acestora de către autoritatea responsabilă cu managementul/ administrarea ANPIC |
|  |  | Plan de monitorizare bazat pe indicatori de progres în conformitate cu obiectivele de conservare, cu programul de monitorizare și raportare |

În cadrul studiului de evaluare adecvată se prezintă Tabelul de evaluare a impacturilor prevăzut în Anexa 3C completat în totalitate.

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

Această secţiune a studiului de evaluare adecvată trebuie să descrie metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor ce au stat la baza elaborării studiului.

Studiul de evaluare adecvată trebuie să parcurgă următoarele etape:

- Etapa de birou: În această etapă sunt utilizate informații din literatură/ baze de date etc. stabilește starea inițială a habitatelor de pe suprafața proiectului, înainte de implementarea acestuia. Acest studiu constituie pilonul evaluării, de aceea titularul trebuie să consulte specialiști în domeniu încă de la început. Trebuie să fie identificate acele elemente ale proiectului care, singure sau în combinație cu alte PP-uri, pot avea impacturi semnificativ asupra unei ANPIC.

- Etapa studiului de teren: trebuie să conțină date care să soluționeze incertitudinile rezultate în etapa de încadrare.

Amploarea și nivelul de detaliu necesar pentru colectarea datelor din teren este diferită, în funcție de tipul de PP, de ANPIC afectate. De asemenea, depinde de datele disponibile cu privire la ANPIC afectate. Durata minimă de elaborare a Studiului de evaluare adecvată rezultă din însumarea perioadelor optime de studiu în teren, necesare pentru clarificarea incertitudinilor identificate în etapa de încadrare şi la definirea domeniului evaluării. Studiul de evaluare adecvată este elaborat de experţi atestaţi pentru acest tip de studiu. Din echipa care elaborează Studiul EA vor face parte experţi cu competenţe dovedite pentru fiecare grupă taxonomică ce face obiectul protecţiei în ANPIC potenţial afectate de proiect.

Studiul de evaluare adecvată depus la ACPM este însoțit de lista organizațiilor/instituțiilor/specialiștilor implicați în furnizarea informațiilor privind speciile şi habitatele de interes comunitar afectate de implementarea proiectului, cu detalii despre aceștia, conform tabelului de mai jos (Tabelul nr. 28). Autorii Studiului de evaluare adecvată se vor asigura că nu se găsesc într-o situaţie de conflict de interese (aşa cum este definit de legislaţia în vigoare), care le-ar putea afecta obiectivitatea evaluării şi capacitatea de a analiza critic PP supus evaluării.

Tabelul nr. 28 Informații privind specialiștii implicați în elaborarea studiului de evaluare adecvată

| Nume organizații/ instituții/ specialiști | Alte PP pentru care a fost elaborat studiul EA | Perioada elaborării studiului EA | Tipul de expertiză (ex. expert habitate forestiere) * | Descrierea experienței |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Sau alte proiecte relevante pentru tipul de expertiză

V. Concluziile evaluării adecvate

Concluziile Studiului de evaluare adecvată se detaliază pentru fiecare ANPIC afectat. O sinteză a concluziilor se prezintă prin completarea tabelului următor.

Tabelul nr. 29 Concluziile evaluării adecvate

| Descriere componente PP | ANPIC afectate | Specii/habitate afectate | Obictive de conservare/parametru afectați | Tipuri de impact, inclusiv cumulativ | Măsuri de reducere | Impact rezidual | Soluția alternativă aleasă | Motive imperative de interes public major | Măsuri compensatorii | Alte aspecte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXA NR. 5B- LISTA DE CONTROL PENTRU ANALIZA CALITĂȚII STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ PENTRU PP

| Criterii pentru analiză | Da/ Nu | Calificativul | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERAL |  |  |  |
| A fost utilizată metodologia pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată pentru fiecare capitol în parte? |  |  |  |

ETAPA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ

SECŢIUNEA 1: Descrierea și analiza PP-ului

| 1. Există informații cu privire la relația dintre PP și ANPIC? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt furnizate detalii ale PP-ului care să permită cuantificarea efectelor/impacturilor? |  |  |  |
| 3. Sunt descrise intervențiile pentru întreg ciclul de viață? |  |  |  |
| 4. Sunt prezentate hărți la nivelul fiecărei ANPIC cu intervențiile/ activitățile PP-ului? |  |  |  |
| 5. Sunt prezentate caracteristicile altor PP- uri (în implementare, aprobate sau în evaluare) care pot avea impacturi cumulative cu proiectul evaluat asupra ANPIC? |  |  |  |
| 6. Sunt oferite informaţii cantitative cu privire la efectele generate de intervenţiile proiectului? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 1 |  |  |  |

SECŢIUNEA 2: Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP- ului

| 1. Sunt prezentate date privind ANPIC: suprafața, tipuri de habitate și speciile care pot fi afectate prin implementarea PP-ului? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt prezentate date despre localizarea habitatului/ speciei afectate de PP: mărimea populației (acolo unde este cazul: pasaj, cuibărire, iernare), suprafața habitatului (de hrănire, reproducere, cuibărire, unde este cazul)? |  |  |  |
| 3. Este prezentată analiza amplasării ANPIC în relație cu coridoarele ecologice și corpurile de apă? |  |  |  |
| 4. Este prezentată starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar la nivelul ANPIC, precum și la nivelul regiunii biogeografice? |  |  |  |
| 5. Sunt prezentate date privind structura și dinamica populațiilor de specii afectate (evoluția numerică a populației în cadrul ANPIC, procentul estimativ al populației unei specii afectate de implementarea PP, ex. suprafața habitatului este suficient de mare pentru a asigura menținerea speciei pe termen lung)? |  |  |  |
| 6. Sunt prezentate și descrise relațiile structurale și funcționale care creează și mențin integritatea ANPIC? |  |  |  |
| 7. Prezintă obiectivele de conservare a ANPIC, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management sau elaborate de ANANP? |  |  |  |
| 8. Au fost prezentate evoluții/schimbări care se pot produce în viitor asupra ANPIC ținând cont de impactul PP? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 2 |  |  |  |

SECŢIUNEA 3: Analiza presiunilor și amenințărilor

| 1. Au fost analizate presiunile și amenințările din planurile de management/ formularele standard corelată cu impacturile identificate ale PP- ului? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Pot contribui presiunile și amenințările la un impact cumulat cu PP- ul analizat? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 3 |  |  |  |

- SECŢIUNEA 4: Identificarea și cuantificarea impactului

| 1. Sunt identificate toate tipurile de impact: direct și indirect, pe termen scurt și lung; în faza de construcție, de operare și de dezafectare; rezidual; cumulativ ? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt analizate relațiile cauză-efecte-impacturi? |  |  |  |
| 3. Sunt reprezentate pe hărți zonele de manifestare a tipurilor de impact identificate? |  |  |  |
| 4. Evaluarea impactului este realizată ținând cont de obiectivele de conservare ale ANPIC? |  |  |  |
| 5. Sunt identificate impacturi potenţiale asupra ANPIC precum pierderi din suprafaţa habitatelor, perturbări, degradări/alterări, fragmentări și a altor impacturi indirecte? Sunt cuantificate impacturile și explicate detaliat? |  |  |  |
| 6. Este identificat şi evaluat impactul asupra integrității ANPIC, în baza obiectivelor de conservare, precum şi de vulnerabilitatea acestora la modificări? |  |  |  |
| 7. Sunt identificate toate PP care pot genera impact semnificativ negativ asupra ANPIC în combinaţie cu PP analizat? |  |  |  |
| 8. Este stabilită scara de timp pentru care au fost luate în considerație impacturile cumulative? |  |  |  |
| 9. Sunt identificate căile posibile de cumulare a impacturilor? |  |  |  |
| 10. Sunt identificate și cuantificate toate impacturile manifestate? |  |  |  |
| 11 Evaluarea impactului a fost raportată la parametrii calitativi și cantitativi ai obiectivelor de conservare? |  |  |  |
| 12. Sunt utilizate metode de estimare a impactului (măsurători directe, GIS, modelări, informații din proiecte anterioare, opinia expertului)? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 4 |  |  |  |

SECŢIUNEA 5: Evaluarea semnificației impactului

| 1. Sunt identificate pragurile de semnificație pentru fiecare habitat/ specie de la nivelul fiecărei ANPIC? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt utilizați parametri cantitativi ? |  |  |  |
| 3. Sunt utilizați parametri calitativi pentru starea de conservare la nivelul regiunii biogeografice, la nivelul ANPIC, localizare tipuri de intervenți ale proiectului/obiectivele planului în raport cu distribuția speciilor/ habitatelor)? |  |  |  |
| 4. Se ating țintele stabilite pentru obiectivele de conservare? |  |  |  |
| 5. Semnificația impactului este: impact negativ semnificativ sau impact nesemnificativ? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 5 |  |  |  |

SECŢIUNEA 6: Măsuri de prevenire, evitare și reducere a impactului

| 1. Sunt identificate și descrise măsurile de prevenire, evitare și reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de PP și modul în care acestea vor reduce/elimina impactul semnificativ asupra integrității ANPIC? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Măsurile de reducere sunt specifice, măsurabile, aplicabile, relevante, încadrate în timp? |  |  |  |
| 3. Este prezentat calendarul privind implementarea măsurilor de reducere a impactului și a eficienței acestora? |  |  |  |
| 4. Este demonstrată eficacitatea măsurilor de reducere propuse? |  |  |  |
| 5. Este cuantificat impactul rezidual ținându-se cont de eficacitatea măsurilor de reducere propuse? |  |  |  |
| 6. Este prezentat bugetul necesar pentru implementarea măsurilor de reducere propuse? |  |  |  |
| 7. Programul de monitorizare poate evidenția eficacitatea măsurilor propuse pentru prevenirea, evitarea şi reducerea impacturilor? |  |  |  |
| 8. A fost evaluată semnificaţia impactului rezidual? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, dacă este nevoie |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 6 |  |  |  |

SECŢIUNEA 7: Soluții alternative

| 1. Sunt identificate toate soluțiile alternative fezabile, inclusiv alternativa zero? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Este descrisă și evaluată fiecare alternativă identificată? |  |  |  |
| 3. Este realizată analiza comparativă a soluțiilor alternative? |  |  |  |
| 4. Analiza şi evaluarea alternativelor este realizată în baza obiectivelor de conservare al ANPIC? |  |  |  |
| 5. Este identificată soluția alternativă cu impactul cel mai scăzut asupra ANPIC? |  |  |  |
| 6. Se poate concluziona că nu există soluții alternative care să reducă suficient impactul? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 7 |  |  |  |

SECŢIUNEA 8: Motive imperative de interes public major

| 1. Există motive imperative de interes public major, inclusiv cele de natură socială şi economică, care să justifice implementarea PP-ului într-o variantă care nu reduce semnificativ impactul? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt pe deplin explicate şi argumentate motivele care au stat la baza implementării proiectului conform art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 8 |  |  |  |

SECŢIUNEA 9: Măsuri compensatorii

| 1. Sunt descrise măsurile compensatorii? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Este descris modul în care măsurile compensatorii contribuie la menținerea coerenței rețelei Natura 2000? |  |  |  |
| 3. Este clar identificată locația implementării măsurilor compensatorii? |  |  |  |
| 4. Este prezentat modul în care măsurile compensatorii vor asigura aceleași funcții ecologice cu cele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate de interes comunitar? |  |  |  |
| 5. Este descrisă relația dintre obiectivele de conservare a ANPIC și interesul public major invocat? |  |  |  |
| 6. Este justificată situația juridică a terenului pe care se va implementa măsura compensatorie? |  |  |  |
| 7. Este elaborat planul de implementare a măsurilor compensatorii? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 8 |  |  |  |

SECȚIUNEA 9 : Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

| 1. Sunt descrise metodele de colectare a datelor în etapa de birou? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Sunt descrise metodele de colectare a datelor pentru etapa de teren? |  |  |  |
| 3. Este însoțit Studiul de lista experților care au participat la elaborarea studiului, inclusiv cu descrierea experienței fiecărui expert? |  |  |  |
| 4. A fost utilizată metodologia din ghidul metodologic specific privind metodele utilizate pentru culegerea informațiilor? |  |  |  |
| Criterii suplimentare, după caz |  |  |  |
| Calificativ general, secțiunea 9 |  |  |  |
| Calificativul general al calității studiului de evaluare |  |  |  |

Aprecierea calității studiului de evaluare adecvată se face utilizându-se Lista de control pentru analiza calității studiului de evaluare adecvată, prevăzută în anexa nr. 5.B.

Cantitatea de informație necesară pentru a acoperi fiecare etapă a evaluărilor depinde de tipul de proiect sau plan, precum și de obiectivele de conservare afectate. Analiza calității trebuie să fie proporțională cu nivelul de informație cerut.

Calificativele de calitate care trebuie să fie atribuite pentru fiecare criteriu de analiză sunt:

A = informația furnizată este completă fără nicio omisiune semnificativă, iar concluziile pot fi acceptate ca fiind rezonabile şi obiective;

B = informația furnizată nu este completă, însă, în circumstanțele anumitor cazuri particulare, concluziile pot fi acceptate ca fiind rezonabile şi obiective;

C = informația furnizată nu este completă; există omisiuni semnificative şi va fi necesar să se caute o clarificare asupra anumitor aspecte înainte ca concluziile elaborate să poată fi acceptate ca rezonabile şi obiective;

D = informația furnizată este complet inadecvată şi nu se poate avea nicio încredere în concluziile evidențiate.

Fiecare criteriu primește câte un calificativ de la A la D şi la sfârșitul fiecărei secțiuni cu criterii, secțiunea, în ansamblul ei, primește un calificativ general. Acesta rezultă din încadrările individuale făcute conform fiecăruia dintre criterii. Cu toate acestea, calificativul general este posibil să nu reflecte numărul cel mai mare de calificative individuale atribuite fiecărei secțiuni, tot așa cum câteva dintre criterii nu pot fi considerate ca fiind de importanță mai mare în anumite circumstanțe ale unui caz decât în ale altora. Astfel, în timp ce, de exemplu, în secțiunea 1 din Lista de control pentru analiza calității studiului de evaluare adecvată, 7 din 9 criterii sunt cotate cu calificative de categoria A, faptul că nu există detalii de mărime, scară etc. ale unui proiect sau plan poate conduce la ideea că întreaga secțiune este de categoria D. La sfârșitul listei de control există o prezentare sintetică care permite acordarea unui calificativ general pentru calitatea tuturor evaluărilor care au fost efectuate.

Lista de control sprijină ACPM în analiza calității studiului de evaluare adecvată, însă și evaluatorii trebuie să se ghideze după această listă în elaborarea studiului. Secțiunile acestei liste sunt completate în funcție de parcurgerea etapelor evaluării adecvate. Pentru un proiect/ plan supus evaluării adecvate pentru care nu a fost necesară parcurgerea etapei măsurilor compensatorii, respectiva secțiune din Lista de control pentru analiza calității studiului de evaluare adecvată nu se completează.

Pentru PP din domeniile infrastructură de transport, producerea energiei, extracției resurselor neregenerabile, planuri/proiecte de amenajare, la completarea listei de control se ține cont și de prevederile Ghidului specific în evaluarea calității studiului de evaluare adecvată.

# ANEXA NR. 6- METODOLOGII

Concluziile rezultate în urma aplicării metodologiilor se vor regăsi în tabelele corespunzătoare fiecărei etape procedurale, respectiv în cadrul notificării, memoriului de prezentare și a studiului de evaluare adecvată.

## 6.A Metodologia de identificare a ANPIC potenţial afectate de PP și a măsurilor restrictive

Pentru identificarea ANPIC potenţial afectate se aplică cele 4 criterii:

a) intersecţie;

b) învecinare (zona de influenţă);

c) mobilitatea speciilor;

d) conectivitate ecologică.

Această identificare se realizează cu ajutorul analizei spaţiale (GIS). În etapa de evaluare iniţială analiza va depinde de natura PP și de distanța la care pot apărea efecte și se realizează cu un set minim de date şi informaţii, precum: localizarea PP, limitele ANPIC,  limitele corpurilor de apă (zone de conectivitate activatică) şi localizarea coridoarelor ecologice.

- Identificarea ANPIC intersectate de PP

Analiza se realizează pe baza informaţiilor disponibile cu privire la amplasamentul PP şi a localizării intervenţiilor propuse în cadrul PP. Principala formă de impact avută în vedere este pierderea de habitate (habitate Natura 2000 sau habitatele speciilor de interes comunitar).

- Identificarea ANPIC învecinate (aflate în zona de influenţă a PP)

b.1) Zona de influenţă directă -zonă în care se resimt efectele generate de PP, precum zgomot, vibraţii, poluanţi atmosferici, iluminat artificial, dispersia speciilor invazive, şi altele;

b.2) Zona de influenţă indirectă -zona în care apar efecte generate de alte activităţi, modificate ca urmare a implementării PP analizat.

Principalele forme de impact ce pot să apară în ANPIC aflate în interiorul zonei de influenţă a unui PP sunt reprezentate de alterarea habitatelor (degradarea habitatelor) şi/sau perturbarea activităţii speciilor. Alterarea habitatelor poate conduce în timp la impacturi secundare, precum pierderi din suprafaţa habitatelor sau reduceri ale efectivelor populaţionale.

Zona de influenţă directă se delimitează spaţial prin una din cele două opţiuni de mai jos:

- Determinare mai precisă: modelare numerică cu ajutorul unor aplicaţii software profesionale. Zona de influenţă directă se determină astfel prin includerea tuturor suprafeţelor posibil a fi afectate de unul sau mai multe dintre efectele generate de PP;

- Estimare precaută: atunci când există incertitudini în privinţa distribuţiei spaţiale a efectelor, prin utilizarea unei valori de minim 2 km faţă de întreg amplasamentul PP şi oricare dintre locaţiile acestuia.

Trebuie acordată atenţie la eventualele diferenţe între zona de influenţă directă din timpul construcţiei, cea din timpul operării sau din altă etapă a ciclului de viaţă al proiectului. O abordare precaută presupune crearea unui singure zone de influenţă, care să includă diferenţele ce apar în diferitele etape ale PP.

Zona de influenţă indirectă se delimitează spaţial astfel:

- Se analizează o zonă de până la 20 km distanţă faţă de locaţiile PP;

- Se identifică toate modificările generate de PP asupra altor PP existente/ nou propuse ce pot genera efecte suplimentare (ex: creşterea nivelului de zgomot, creşterea emisiilor de poluanţi, şi altele);

- Se delimitează spaţial întreaga zonă în care au loc modificări ale efectelor anterior menţionate, aceasta reprezentând zona de influenţă indirectă;

- Se identifică toate ANPIC care intersectează zona de influenţă indirectă.

Atenţie! A nu se confunda zonele de influenţă directă/indirectă cu zona pe care se realizează analiza impactului cumulat. Dacă cele dintâi depind de locaţia PP analizat, cea din urmă depinde de distribuţia spaţială a habitatelor şi speciilor la nivelul ANPIC potenţial afectate.

- Identificarea ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona PP

Această analiză vizează în principal ANPIC care adăpostesc specii de nevertebrate zburătoare, păsări, lilieci şi carnivore mari. Principala formă de impact avută în vedere aici este reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a creşterii ratei de mortalitate. Se identifică toate ANPIC ce includ nevertebrate zburătoare, păsări, lilieci şi carnivore mari, aflate la o distanţă de minim 6 km faţă de limita PP.

- Identificarea siturilor Natura 2000 a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului

Analiza vizează identificarea acelor ANPIC a căror conectivitate poate fi întreruptă prin apariţia unor bariere la nivelul coridoarelor ecologice. Principala formă de impact avută în vedere aici este fragmentarea habitatelor și a habitatelor speciilor de interes comunitar. Analiza vizează toate ANPIC, nu doar cele în care sunt protejate specii migratoare.

Orice posibilă modificare (structurală sau funcţională) în coridoarele ecologice (terestre sau acvatice), generată de un PP trebuie să conducă la selectarea ANPIC conectate cu acestea şi includerea lor în lista ANPIC potențial afectate.

Analiza se realizează astfel:

- Se identifică coridoarele ecologice aflate în zona PP prin studierea unui teritoriu mai larg (ex. 30 km faţă de PP);

- Se identifică toate ANPIC conectate (intersectate) cu coridoarele ecologice anterior identificate;

- Se intersectează limitele PP cu traseele/limitele coridoarelor ecologice;

- Se realizează lista ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată, prin includerea acelor ANPIC aflate în coridoarele ecologice intersectate de PP.

Pentru identificarea coridoarelor ecologice se utilizează următoarele informații:

- Cele mai recente date spaţiale publicate pe pagina de internet a ACPM;

- Date spaţiale precizate în cadrul Planurilor de management şi/sau generate în cadrul unor proiecte finanţate în scopul identificării/ studierii/monitorizării coridoarelor ecologice;

- Date generate prin analiza spaţială de identificare a coridoarelor ecologice din zona PP, realizată prin aplicarea unor metodologii recunoscute.

În mod precaut, toate cursurile de apă vor fi considerate potenţiale coridoare ecologice. Se includ în lista ANPIC potenţial afectate toate ANPIC ce adăpostesc specii de peşti de interes comunitar, ale căror cursuri de apă sunt intersectate de un PP la distanţe de până la 30 km, amonte sau aval faţă de limitele ANPIC. În cazul în care nu au fost identificate coridoare ecologice conform OUG nr. 57/ 2007, atunci se vor identifica zonele cu conectivitate/ continuitate ecologică din zona proiectului.

În urma parcurgerii celor patru criterii de analiză se elaborează o listă unică de ANPIC potenţial afectate de PP.

Identificarea măsurilor restrictive prevăzute în planurile de management ale ANPIC şi/sau în regulamentele acestora, sau alte acte normative și administrative, care pot conduce la modificarea PP sau la respingerea acestuia are loc atât în etapa de evaluare inițială, cât și pe parcursul etapelor ulterioare ale procedurii

Identificarea măsurilor restrictive se realizează pe baza datelor referitoare la PP puse la dispoziţie de titular, disponibile la momentul solicitării și constă în 2 faze:

1. În situația în care, în etapa de evaluare inițială se identifică măsuri restrictive care duc la interzicerea proiectului, atunci ACPM respinge justificat solicitarea.

2. În situația în care se identifică măsuri restrictive care necesită modificarea PP, titularul va modifica PP- ul conform acestor măsuri în cadrul etapelor ulterioare ale procedurii. Dacă titularul refuză modificarea PP, atunci ACPM respinge justificat solicitarea.

Pentru ANPIC posibil afectate de PP, pentru a se asigura că PP respectă măsurile prevăzute în planurile de management ale ANPIC şi/sau în regulamentele acestora, se recomandă ca titularul PP să realizeze propria analiză a acestor măsuri pe parcursul definitivării soluţiilor tehnice/intervenţiilor pentru realizarea, operarea şi, după caz, dezafectarea PP şi demonstrează respectarea acestora în cadrul etapelor ulterioare ale procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului. Spre exemplu, dacă Planul de management al unei ANPIC potenţial afectate de implementarea unui proiect de infrastructură rutieră include o măsură privind „Interzicerea folosirii sării pentru deszăpezire la o distanţă mai mică de 100 m de habitatele de reproducere a speciei Emys orbicularis”, titularul proiectului va trebui să demonstreze modul în care această măsură a fost luată în considerare la pregătirea PP.

## 6.B Metodologia privind transmiterea coordonatelor GIS ale PP-ului

Pentru planurile și strategiile naționale sau regionale, acolo unde sunt disponibile informaţii spaţiale, coordonatele GIS se transmit în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970) pentru ambele formaturi. Aceste coordonate urmăresc amplasamentul planului/ strategiei și zonele cu potențiale proiecte.

Pentru proiecte și planurile elaborate la nivel local, coordonatele GIS se transmit astfel:

- coordonatele amplasamentului PP- ului, sub formă de puncte care permit unirea acestora;

- coordonatele perimetrele tuturor intervențiilor, în toate fazele proiectului (exemplu: organizări de șantier, căi de acces, defrișări, podețe/tunele) în format excel sau format shapefile, cu precizarea sistemului de coordonate utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970) pentru ambele formaturi;

- coordonatele zonei / zonelor de influenţă (directă/indirectă);

- coordonatele zonelor unde se poate manifesta impactul,

- coordonatele zonelor avute în analiză la estimarea impactului.

Dacă coordonatele sunt transmise în format excel, acestea trebuie să fie într-un număr suficient pentru a reda exact amplasamentul PP-ului. Aceste puncte sunt ordonate în tabelul excel în ordinea acelor de ceasornic, pentru a se realiza forma corectă a amplasamentului.

Dacă coordonatele sunt transmise sub forma fișierelor de tip shapefile, acestea trebuie să conțină fișierele cu extensiile .shp, .shx,.dbf, .prj, iar tabela de atribute trebuie să ofere o minima descriere a fiecărui poligon, linie sau punct.

Tabelul nr. 30 Informații minime pentru localizarea spațială a proiectului

| Nr. crt | X (longitudine) | Y (latitudine) | Perimetru | Alte informații (ex: nume obiectiv, km aferent coordonatelor) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La completarea tabelului excel se respectă următoarele:

- Nr.crt. - indică ordinea logică a punctelor ce definesc conturul;

- X- valoarea Longitudinii;

- Y- valoarea Latitudinii;

- coloanele X si Y sunt formatate ca număr cu 3 zecimale;

- perimetru- exemple:

- câmp cu suprafețele aferente fiecărui perimetru defrișat;

- câmp cu tipurile și categoriile funcționale ale suprafețelor defrișate;

- punctele cu coordonate în proiecţie Stereo 70 care redau conturul suprafeţei fiecărui UP sunt într-un număr suficient pentru a reda conturul exact al amplasamentului amenajamentului;

- punctele cu coordonate în proiecţie (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970) sunt ordonate în tabel în ordinea acelor de ceasornic, pentru fiecare perimetru defrișat, pentru a realiza forma corectă a perimetrului în GIS;

- nu se îmbină celulele pe niciuna dintre coloane;

- nu se adaugă alte informaţii în afara tabelului;

- nu se introduc rânduri cu explicații în tabel.

## 6.C Metodologia de elaborare a memoriului de prezentare

Pentru PP din domeniile infrastructură de transport, producerea energiei, extracției resurselor neregenerabile, planuri/proiecte de amenajare, la elaborarea memoriului de prezentare se ține cont și de prevederile Ghidului specific.

A. Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC

Descrierea succintă a PP- ului se realizează prin completarea unui tabel, respectiv Tabelul nr. 1, cu includerea tuturor tipurilor de intervenții ale PP, descrierea acestora pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare. De asemenea, se precizează localizarea fiecărui tip de intervenție față de ANPIC, exprimată în m sau km.

B. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Acest capitol se realizează prin completarea unui tabel, respectiv Tabelul nr. 2, utilizând metodologia din Anexa 6A Metodologia de identificare a ANPIC potenţial afectate de PP și a măsurilor restrictive.

- Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona PP-ului

În Tabelul nr. 3 se completează toate speciile și habitatele de interes comunitar pentru care ANPIC a fost desemnată, pentru toate ANPIC posibil afectate de implementarea PP.

În coloana suprafață/ populație se trece suprafața habitatului de interes comunitar sau a habitatului speciei de interes comunitar, precum şi efectivele populației în cazul speciilor.

Locația față de PP: se face prin precizarea distanței faţă de limita intervenţiilor PP, cu furnizarea unor informaţii suplimentare precum:

•	Direcţia geografică faţă de PP;

•	Amonte/aval faţă de PP (reprezintă o informaţie critică pentru habitatele/speciile asociate zonelor umede);

•	Diferenţa altitudinală faţă de PP (reprezintă o informaţie extrem de utilă în cazul PP implementate în zone de deal/munte).

În caracterizarea localizării habitatelor/speciilor faţă de PP se indică existenţa mai multor locaţii de prezenţă (acolo unde este cazul), cu indicarea locaţiilor și distanțelor faţă de PP.

Prezentarea stării de conservare, a speciilor și habitatelor de interes comunitar: conform planului de management și/ sau formularul standard în cazul în care nu există plan de management.

Prezentarea obiectivelor de conservare: se vor prezenta obiectivele de conservare elaborate de către autoritatea responsabilă cu managementul /administrarea ariilor naturale protejate/administratorul ANPIC și puse la dispoziția titularului. În cazul în care nu au fost stabilite obiective de conservare pentru o ANPIC, trebuie să se considere că obiectivul este îmbunătățirea sau menținerea stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată și sunt utilizați următorii parametrii: pentru habitate- suprafața habitatului, structura și funcțiile acestuia, tendințe viitoare; pentru specii- mărimea populației, suprafața habitatului ocupat, tendințe viitoare.

- Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

PP care au o legătură directă cu sau sunt necesare pentru managementul ANPIC sunt PP care vizează menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care ANPIC a fost desemnată și sunt excluse de la prevederile prezentului ghid metodologic, însă componentele lor care nu sunt destinate conservării nu sunt excluse de la evaluare. De exemplu: măsurile prevăzute în PP sunt incluse în planul de management al ANPIC în cauză și are ca scop îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, prin urmare nu se supun procedurii de evaluare adecvată.

- Estimarea impactului potențial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată

E.1 Identificarea şi estimarea impactului

Estimarea și motivarea impactului potențial al PP asupra speciilor şi habitatelor din ANPIC se realizează parcurgând următorii paşi:

- Identificarea şi cuantificarea efectelor (ex. modificarea calităţii aerului, creşterea nivelului de zgomot, modificarea substratului, pătrunderea speciilor invazive, alte efecte). Identificarea şi cuantificarea efectelor se realizează prin consultarea ghidurilor tehnice şi metodologice, a literaturii de specialitate, precum şi pe baza experienţei unor proiecte similare anterioare. Cuantificarea efectelor se va justifica, motiv pentru care este de preferat utilizarea unor metodologii/aplicaţii software recunoscute. Cuantificările efectelor includ, după caz:

- Debitele masice de poluanţi emişi;

- Concentraţiile/nivelul de poluanţi în aer/apă/sol;

- Suprafeţele afectate;

- Durata de manifestare a efectelor.

Rezultatele obţinute se utilizează pentru completarea Tabelul nr. 4 din secţiunea E.1 a conţinutului-cadru al Memoriului de prezentare din Anexa nr. 3A.

- Identificarea şi cuantificarea formelor de impact

Procesul de identificare a formelor de impact presupune analiza modului în care habitatele şi speciile din ANPIC potenţial afectate ar putea suferi modificări ca urmare a apariţiei efectelor generate de PP. Identificarea şi cuantificarea impacturilor se realizează prin consultarea ghidurilor tehnice şi metodologice, a literaturii de specialitate, precum şi pe baza experienţei unor proiecte similare anterioare. Cuantificarea impacturilor se va justifica, motiv pentru care este de preferat utilizarea unor metodologii/aplicaţii software recunoscute. Cuantificările impacturilor includ, după caz:

- Suprafeţele de habitat afectate (pierdere, alterare/degradare, fragmentare);

- Număr de indivizi îndepărtaţi din sit (sau dintr-o anumită zonă a habitatului favorabil);

- Număr de victime accidentale;

- Ponderea cu care se reduce efectivul populaţional;

- Durata de manifestare a impactului.

- Rezultatele obţinute se utilizează pentru completarea tabelelor din conţinutul-cadru al Memoriului de prezentare (Anexa nr. 3A), respectiv:

- Tabelul de evaluare a impactului (Anexa nr. 3C a prezentului ghid);

- Tabelul nr. 4 din secţiunea E.1 a a conţinutului-cadru al Memoriului de prezentare din Anexa nr. 3A;

- Tabelul nr. 5 din secţiunea E.1 a a conţinutului-cadru al Memoriului de prezentare din Anexa nr. 3A.

Pentru realizarea cuantificărilor preliminare ale impacturilor este necesară realizarea următorilor paşi:

- Stabilirea intervenţiilor care conduc la pierderea/alterarea/fragmentarea de habitat, perturbarea speciilor, riscul de mortalitate a speciilor. Acest lucru se realizează prin suprapunerea spaţială a intervenţiilor PP şi distribuția habitatelor sau habitatelor speciilor de interes comunitar ce fac obiectul conservării în ANPIC analizate;

- Calculul suprafeţei zonei ce poate fi considerată ca pierdere de habitat, pe baza reprezentării spaţiale (GIS) a intervenţiilor analizate. Pierdere de habitat este considerată suprafaţa ce va fi ocupată de construcţii permanente sau ale cărei caracteristici se modifică semnificativ;

- Calculul suprafeţei zonei considerată ca alterare de habitat, pe baza reprezentării spaţiale (GIS) a efectelor. Zonele de alterare de habitat sunt zone cu vegetaţie modificată, zone în care se propun intervenţii temporare sau alte zone în care structura este modificată, însă până la un nivel care permite încă existenţa habitatului sau a habitatului favorabil, însă într-o stare modificată;

- Calculul nivelului de fragmentare a habitatelor se realizează prin analiza intersecţiei coridoarelor ecologice, a zonelor conectate ecologic de către PP sau prin analiza distribuției habitatelor sau a habitatelor speciilor în raport cu PP-ul şi identificarea locaţiilor de împărţire a suprafeţelor de habitat în suprafeţe mai mici;

- Calculul nivelului de perturbare a speciilor - utilizând o abordare precaută în estimarea suprafeţelor în care se manifestă modificări ale nivelului de zgomot, sau modificări ale calităţii aerului sau apei, sau a altor efecte ce sunt în măsură să afecteze activitatea speciilor.

În analiza riscului de perturbare a speciilor de faună ce fac obiectul conservării în ANPIC este necesară includerea tuturor intervenţiilor/activităţilor proiectului care generează efecte (ex. zgomot, iluminare artificială, poluanţi chimici, deşeuri, alte efecte) ce pot contribui la perturbarea activităţii speciilor;

- Calculul riscului de mortalitate pentru speciile de faună se realizează în baza informaţiilor privind prezenţa speciei în zona PP-ului, luând de asemenea în considerare caracteristicile speciilor în ceea ce priveşte cerinţele de deplasare ale acestora.

În cazul în care un PP intersectează ANPIC, poate fi considerat că există un risc de mortalitate în cazul tuturor speciilor de faună ce fac obiectul conservării în acel ANPIC.

Pentru cuantificarea preliminară a impacturilor se utilizează:

- Calcule şi modelări care să ofere, dincolo de orice îndoială rezonabilă, rezultate obiective şi verificabile cu privire la valoarea impactului;

- Estimări, bazate pe date existente (ex. rezultatele programelor de monitorizare pentru PP similare ca tip şi complexitate), date ştiinţifice (reflectate în articole publicate în jurnale ştiinţifice),  şi/ sau pe opinia argumentată a  expertului (doar în situaţia în care secţiunea dedicată evaluării adecvate din memoriul de prezentare este elaborată de experţi atestaţi în evaluarea adecvată).

Cuantificarea este exprimată în unitatea de măsură stabilită în cadrul obiectivului de conservare pentru fiecare parametru analizat. Valoarea obţinută trebuie să permită raportarea la ţinta stabilită în cadrul obiectivului de conservare pentru fiecare parametru analizat, pentru obţinerea procentului de afectare al ţintei. Acest procent este utilizat ulterior pentru aprecierea semnificaţiei impactului. În cazul în care nu sunt stabilite ținte, se aplică principiul precauției și se consideră că impactul este semnificativ.

Prezentarea rezultatelor cuantificării trebuie să indice fie valoarea corespunzătoare a impactului cumulativ, fie separat valoarea corespunzătoare contribuției PP şi valoarea corespunzătoare impactului cumulativ.

În situația în care impactul nu se poate cuantifica în această etapă, întodeauna se va considera că impactul potenţial (fără măsuri) este incert.

Pentru toate datele cantitative utilizate pentru cuantificarea preliminară a impacturilor se precizează sursa.

- Stabilirea posibilităţii de afectare a parametrilor OC. După identificarea şi cuantificarea impactului, în cadrul Memoriului de prezentare se realizează identificarea parametrilor obiectivelor de conservare care pot fi afectaţi de fiecare din formele de impact identificate.

- Evaluarea impacturilor cumulative generate de PP-uri care afectează parametri obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor, inclusiv presiuni și amenințări prevăzute de planurile de management ale ANPIC;

Analiza impactului cumulativ se realizează din perspectiva habitatului/speciei de interes comunitar, respectiv întreaga distribuție a speciei sau habitatului la nivelul ANPIC.

Analiza impactului cumulativ se realizează astfel:

1.Lista presiunilor şi amenințărilor identificate la nivelul ANPIC din planul de management sau Formularul standard al acesteia;

2.Identificarea presiunilor şi ameninţărilor care pot afecta speciile și habitatele, cu indicarea nivelului impactului;

3.Lista presiunilor/ameninţărilor se completează cu PP aflate în pregătire/implementare şi care pot afecta habitatele/speciile din ANPIC analizat. De asemenea, lista presiunilor/ameninţărilor se completează cu posibile modificări generate de schimbările climatice;

4.Identificarea acelor presiuni/ameninţări (inclusiv ale altor PP) care afectează aceiași parametri ai obiectivelor de conservare ai habitatelor şi speciilor afectate de PP analizat;

5. Se analizează dacă PP propus împreună cu presiunile actuale şi  ameninţările (inclusiv alte PP) poate conduce la înrăutățirea stării de conservare a fiecărui habitat şi a fiecărei specii de interes comunitar sau la împiedicarea îmbunătățirii stării de conservare.

O abordare precaută a impactului cumulativ impune ca pentru habitatele/speciile care au un nivel ridicat al presiunilor/amenințărilor relevante pentru PP analizat, precum şi în cazul habitatelor/speciilor cu stare nefavorabilă/necunoscută de conservare, pentru care au fost identificate presiuni/amenințări relevante pentru PP analizat, să se considere posibilitatea apariţiei unui impact cumulativ semnificativ. Această abordare precaută permite, în etapa studiului de evaluare adecvată, analizarea posibilităţii de formulare a unor măsuri de reducere a impactului şi pentru presiunile/amenințările relevante existente la momentul analizării PP.

- Stabilirea posibilității de apariție a unui impact semnificativ sau incert se realizează prin completarea Tabelului de evaluare a impactului (Anexa nr. 3C a prezentului ghid) și se realizează caz cu caz, pentru fiecare parametru al obiectivului de conservare.

Determinarea semnificației impacturilor în etapa de încadrare implică utilizarea unei abordări precaute, mai ales în lipsa unor cuantificări precise (lipsa unor rezultate obiective şi verificabile pentru care nu există nicio urmă de îndoială). Principalele elemente în stabilirea posibilităţii de apariţie a unui impact semnificativ sunt:

- Analiza caz cu caz a fiecărui parametru considerat posibil a fi afectat. Analiza trebuie să includă o raportare a impactului cuantificat anterior, la ţinta stabilită pentru fiecare parametru.

- Evaluarea semnificaţiei impactului trebuie să se bazeze pe o analiză critică a tuturor datelor şi informaţiilor disponibile ce pot fi utilizate în argumentarea nivelului semnificativ sau nesemnificativ al impactului.

- În analiza semnificaţiei impactului este necesară considerarea presiunilor existente şi a ameninţărilor ce pot afecta fiecare parametru evaluat. Această evaluare trebuie să ţină cont de gradul în care acestea, împreună cu PP-ul analizat, pot să afecteze atingerea ţintelor stabilite pentru parametrii de conservare, şi astfel atingerea obiectivului de conservare.

- Un impact semnificativ poate apărea atât în situaţia în care PP-ul afectează starea actuală a parametrului, cât şi în situaţia în care acesta împiedică atingerea ţintelor stabilite pentru parametrul de conservare.

Orice impact care conduce la neatingerea unei ţinte stabilită pentru un parametru al obiectivului de conservare trebuie considerat impact semnificativ.

Având în vedere necesitatea analizei caz cu caz a semnificaţiei impacturilor, nu poate fi stabilit un prag de semnificaţie valabil pentru toţi parametrii tuturor speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Pragul de semnificaţie trebuie să fie stabilit pentru fiecare parametru al fiecărui habitat şi fiecărei specii ce face obiectul conservării în ANPIC. Acesta trebuie să fie stabilit luând în considerare tipul de habitat sau specie analizată şi de criteriile calitative asociate acestora.

Criteriile calitative utilizate pentru stabilirea impactului sunt legate de:

● zona afectată (dacă aceasta este marginală sau centrală habitatului);

● starea de conservare la nivel de ANPIC şi la nivelul bioregiunii;

● prezenţa habitatului / speciei în alte ANPICuri;

● dacă specia este localizată la limita arealului său de distribuţie;

● menţinerea / restabilirea conectivităţii ecologice;

● menţinerea parametrilor fizico-chimici, cum ar fi nivelul apei.

În baza analizei menţionate anterior se stabilește semnificaţia impactului ca fiind semnificativ, nesemnificativ sau incert.

Impactul este considerat incert doar la etapa memoriului de prezentare. În cazul studiului de evaluare adecvată, în urma investigaţiilor şi analizelor amănunţite toate situaţiile incerte sunt clarificate, iar impactul este definit ca negativ semnificativ sau nesemnificativ.

E.2 Identificarea incertitudinilor

Incertitudinile identificate sunt completate în Tabelul nr. 7. Incertitudinile sunt identificate pentru fiecare componentă a evaluării, respectiv: descrierea PP, alte PP-uri cu posibil impact cumulativ, presiuni și amenințări, localizarea habitatului/ speciei față de PP, parametrii obiectivelor de conservare, starea de conservare actuală, valoarea țintă a parametrului, posibilitatea afectării parametrului de către PP, cuantificarea impacturilor.

## 6.D Metodologia de elaborare a studiului de evaluare adecvată

Pentru PP din domeniile infrastructură de transport, producerea energiei, extracției resurselor neregenerabile, planuri/proiecte de amenajare, la elaborarea studiului de evaluare adecvată se ține cont și de prevederile Ghidului specific.

Studiul de evaluare adecvată cuprinde:

I. a) Descrierea și analiza PP- ului supus aprobării conține:

a.1) Prezentarea PP

- informaţii generale privind PP: denumirea, titular, scop și obiective;

- localizarea geografică şi administrativă cu prezentarea pe hărți și prezentarea coordonatelor GIS, cu precizarea sistemului de coordoante utilizat (Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70, STEREO 70 Dealul_Piscului_1970), conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 6B;

- justificarea necesității PP- ului;

- descrierea ciclului de viață al PP-ului (construcție, operare, dezafectare) și a intervențiilor și activităților asociate fiecărei etape, precum și durata construcţiei, funcţionării, dezafectării PP-ului şi eşalonarea perioadei de implementare a PP;

- resursele naturale necesare implementării PP (preluare de apă, resurse regenerabile, resurse neregenerabile, altele) cu evidențierea celor care vor fi exploatate din cadrul ANPIC;

- informaţii privind producţia care se realizează, informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

- emisii de poluanți fizici, chimici și biologici generați de intervențiile și activitățile PP (poluanți atmosferici, zgomot, iluminarea artificială, poluanți care pătrund în mediul acvatic, alte emisii);

- deşeuri generate de PP şi modalitatea de gestionare a acestora;

- cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia PP (categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către PP, de exemplu drumurile de acces, tehnologice, ampriza drumului, şanţuri şi pereţi de sprijin, efecte de drenaj, altele);

- serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP (dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune, mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ANPIC;

- activităţi generate ca rezultat al implementării PP;

- descrierea proceselor tehnologice ale PP (în cazul în care ACPM solicită acest lucru);

- caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ANPIC;

- alte informaţii solicitate de către ACPM;

- sumarul efectelor generate de implementarea PP,

- hărţi de sinteză a tuturor intervenţiilor ce au potenţialul de a afecta ANPIC. Se realizează o hartă de sinteză cu toate intervenţiile care sunt în măsură să afecteze ANPIC, indiferent dacă acestea sunt temporare sau permanente sau dacă sunt în interiorul sau în vecinătatea ANPIC.

În cazul planurilor/ programelor/ strategiilor, descrierea PP-ului depinde de nivelul de detaliu al acestuia.

a.2) Efecte generate de intervenţiile PP

Cuantificarea efectelor se realizează în mod cumulat, considerând: i) posibila suprapunere temporală şi spaţială a mai multor intervenţii ale proiectului şi ii) contribuţia altor PP, precum şi a altor activităţi generatoare de efecte similare în zona de implementare a proiectului.

Analiza efectelor completează, clarifică şi îmbunătăţeşte procesul de identificare şi cuantificare realizat la nivelul Memoriului de prezentare. În această etapă se adresează incertitudinile identificate în etapele procedurale anterioare. Şi în cazul Studiului de evaluare adecvată, identificarea şi cuantificarea efectelor se realizează prin consultarea ghidurilor tehnice şi metodologice, a literaturii de specialitate, a Studiilor de evaluare adecvată realizare pentru proiecte similare. Cuantificarea efectelor se va detalia şi justifica, motiv pentru care opţiunea principală în cadrul Studiului de evaluare adecvată este aceea a utilizării metodelor/instrumentelor recunoscute la nivel European/internaţional, preferabil prin intermediul aplicaţiilor software care permit reducerea gradului de incertitudine.

Cuantificările efectelor includ, după caz:

- Debitele masice de poluanţi emişi;

- Concentraţiile/nivelul de poluanţi în aer/apă/sol;

- Suprafeţele afectate;

- Durata de manifestare a efectelor.

Cuantificarea efectelor se realizează prin utilizarea metodelor şi instrumentelor prezentate în documentul de aspecte relevante prezentat de titularul PP, respectiv în Îndrumarul emis de ACPM. Înlocuirea metodelor/metodologiilor incluse în aceste documente se poate face doar în urma identificării unor metode/instrumente cu un grad mai mare de acuratețe.

În cadrul Studiului de evaluare adecvată se va indica modalitatea în care au fost luate în considerare efectele generate de schimbările climatice în cuantificarea efectelor PP.

Rezultatele cuantificării efectelor vor fi reprezentate pe hărţi, în relaţie cu siturile Natura 2000 potenţial afectate de implementarea PP.

Rezultatele obţinute se utilizează pentru completarea Tabelul nr. 11 din secţiunea a.2 a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

a.3) Alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat

Se identifică alte PP aflate în pregătire/implementare şi care pot afecta habitatele/speciile din ANPIC analizate.

Rezultatele obţinute se utilizează pentru completarea Tabelul nr. 12 din secţiunea a.3 a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

b) Informații privind aria naturală protejată de interes comunitar afectată de implementarea PP- ului:

În această secţiune a Studiului de evaluare adecvată se includ acele informaţii relevante în procesul de evaluare a impactului atât la nivelul sitului, cât şi la nivelul fiecărui habitat şi specie de interes comunitar.

Pentru toate datele şi informaţiile prezentate în această secţiune se precizează sursa. Prioritate se va acorda surselor de date oficiale, publicate/puse la dispoziţie de instituţii cu responsabilităţi în managementul siturilor Natura 2000.

b.1) Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:

- Numele şi codul ANPIC, denumirea instituţiei responsabile pentru managementul acesteia, suprafața;

- Importanţa ANPIC;

- Existenţa unui plan de management şi actul normativ prin care a fost aprobat (numărul şi data emiterii);

- Decizia/Nota de aprobare a obiectivelor de conservare ale ANPIC (numărul şi data aprobării);

- Regiunea/regiunile biogeografice în care ANPIC este localizată, cu precizarea suprafeţei din fiecare regiune;

- Tipurile de ecosisteme prezente pe suprafața ANPIC;

- Suprapunerea cu alte ANPIC şi/sau alte tipuri de arii naturale protejate;

- Rolul ANPIC în cadrul rețelei Natura 2000 şi a coridoarelor ecologice terestre și acvatice de care acesta depinde;

- Relațiile ANPIC cu alte ANPIC învecinate sau din cadrul aceleiași regiuni biogeografice;

- Oricare alte particularități ale ANPIC.

Informaţiile esenţiale se sintetizează în Tabelul nr. 13 din secţiunea b.1 a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

b.2) Date despre habitatele/ speciile din ANPIC posibil afectate de PP:

Descrierea se realizează pentru toate habitatele şi speciile de interes comunitar pentru protecţia cărora au fost desemnate ANPIC potenţial afectate de implementarea PP.

Informaţiile cheie ce trebuie incluse în descrierea habitatelor şi speciilor din siturile Natura 2000 sunt:

- Localizarea fiecărui habitat şi/sau fiecărei specii în ANPIC;

- Mărimea şi tipul populaţiei (în pasaj, cuibărire, iernare, rezidentă);

- Informaţii cuantificate privind prezenţa indivizilor (ex: densitatea indivizilor, frecvenţa de semnalare);

- Date privind dinamica populaţiei fiecărei specii (evoluţia numerică a populaţiilor în cadrul sitului), acolo unde sunt disponibile inventarieri în ani diferiţi;

- Suprafaţa şi tipul habitatului (de hrănire, de reproducere, de odihnă);

- Starea de conservare (în ANPIC şi la nivel de regiune biogeografică);

- Tendinţe privind suprafaţa habitatelor, mărimea populaţiei şi starea de conservare la nivel de bioregiune pentru fiecare habitat/specie din ANPIC, pe baza datelor oficiale publicate;

- Informaţii despre ecologia speciilor (hrănire, capacitate de deplasare, activitate diurnă/nocturnă, şi altele);

- Sensibilitatea faţă de oricare din tipurile de efecte generate de proiectul analizat (ex: habitatul poate fi afectat de pătrunderea speciilor invazive; habitatul este sensibil la variaţiile nivelului apei);

- Oricare perspective cunoscute cu privire la suprafaţa şi calitatea habitatelor sau mărimea populaţiilor speciilor ca urmare a schimbărilor climatice.

Informaţiile esenţiale se sintetizează în Tabelul nr. 14 din secţiunea b.2 a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

b.3) Relațiile structurale și funcționale- prezentarea corectă a acestora este o etapă importantă în înţelegerea aspectelor privind integritatea ANPIC analizat și se realizează astfel:

- Stabilirea listei de habitate şi a listei de specii necesar a fi incluse în analiză. Acestea sunt reprezentate cel puţin de speciile şi habitatele ce fac obiectul conservării în ANPIC. În cazul suprapunerii mai multor ANPIC (SCI şi SPA de exemplu), relaţionarea va integra toate speciile şi habitatele din toate ANPIC suprapuse;

- Identificarea corpurilor de apă subterană şi de suprafaţă suprapuse, respectiv aflate în conexiune cu ANPIC;

- Identificarea zonelor de coridor ecologic;

- Identificarea habitatelor de interes comunitar dependente de apă şi a relaţiilor dintre corpurile de apă (subterane şi de suprafaţă) şi habitate / specii. În această situaţie sunt utilizate informaţii din Planurile de management ale spaţiilor hidrografice sau opinii ale expertului;

- Stabilirea modului de relaţionare între speciile de interes comunitar şi habitatele de interes comunitar, pe baza interdependenţelor acestora;

- Stabilirea relaţionării dintre diferitele specii, pe baza relaţiilor trofice sau a altor relaţii interspecifice (ex: simbioză, mutualism, parazitism, etc.);

- Stabilirea relaţionării dintre specii şi alte componente abiotice (ex: coridoare ecologice);

- Elaborarea unei scheme grafice a relaţiilor structurale şi funcţionale între componentele abiotice (corpuri de apă, coridoare ecologice) şi componentele biotice (habitate şi specii). Schema trebuie să prezinte toate relaţiile identificate:

- între componente abiotice şi habitate;

- între componente abiotice şi specii;

- între habitate şi specii;

- între specii;

- integrarea, în schema grafică, a intervenţiilor PP-ului şi evidenţierea componentelor pe care acestea sunt în măsură să le afecteze.

Informaţiile esenţiale se sintetizează în Tabelul nr. 15 din secţiunea b.3 a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

b.4) Obiectivele de conservare ale ANPIC: se vor prezenta conform documentelor elaborate de autoritatea responsabilă de administrarea/managementul ariilor naturale protejate. Se va asigura utilizarea celei mai recente versiuni a obiectivelor de conservare;

b.5) Analiza măsurilor de conservare din planul de management/ regulamentul ANPIC care pot limita/ influența intervențiile și activitățile propuse de PP: pentru a se asigura că PP respectă măsurile prevăzute în planurile de management ale ANPIC şi/sau în regulamentele acestora, se prezintă o analiză a modului în care soluţiile tehnice/intervenţiile PP sunt compatibile cu aceste măsuri;

b.6) Alte informații relevante privind conservarea ANPIC, inclusiv posibile schimbări în evoluția naturală a acesteia. Se vor avea în vedere cel puţin următoarele aspecte:

- posibilitatea ca ANPIC să joace un rol important în conectivitatea ecologică a unor specii ce nu fac obiectul protecţiei în sit;

- posibilitatea ca habitate de interes comunitar şi/sau habitatele unor specii de interes comunitar să se regăsească şi în afara limitelor sitului, în proximitatea acestuia;

- posibilitatea de apariţie a unor modificări semnificative sub influenţa schimbărilor climatice;

- existenţa unor riscuri naturale sau de natură tehnologică ce pot afecta integritatea ANPIC;

- alte aspecte.

c) Prezentarea rezultatelor activităților de teren

Colectarea datelor şi informaţiilor din teren trebuie să aibă ca scop principal soluţionarea incertitudinilor identificate în memoriul de prezentare.  Activităţile de colectare a datelor de teren trebuie să fie organizate astfel încât să reflecte particularităţile fiecărui ANPIC analizat. Acestea trebuie să fie realizate în conformitate cu metodologiile de colectare descrise în Ghidurile oficiale de la nivel naţional (Ghidurile Institutului de Biologie din Bucureşti, Ghidul Societăţii Ornitologice Române, alte ghiduri). Metodologiile selectate pentru colectarea datelor din teren trebuie să fie alese pentru a fi în conformitate cu habitatele şi speciile necesar a fi analizate.

Procesul de realizare a investigaţiilor în teren se realizează astfel:

- Stabilirea listei habitatelor şi speciilor pentru care este necesară realizarea investigaţiilor în teren. Aceasta listă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

  - habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte distribuţia în ANPIC;

  - habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte prezenţa în zona PP-ului;

  - habitatele şi speciile pentru care nu se cunoaşte starea de conservare din zona PP-ului (prezenţa speciilor invazive, starea habitatului, etc.);

  - orice alte habitate şi specii sunt considerate ca fiind importante pentru a fi investigate în teren.

Modul de aplicare al metodologiilor trebuie să ţină cont de caracteristicile habitatelor şi speciilor necesar a fi investigate. De exemplu: în situaţia în care în ANPIC analizat există specii vernale, dar şi specii care sunt oaspeţi de iarnă, investigaţiile în teren trebuie să acopere toate sezoanele anului, pentru a surprinde toate speciile posibil a fi prezente. Investigaţii în teren care se rezumă doar la un anumit sezon nu sunt considerate suficiente în acest caz. Aceeaşi situaţie se aplică speciilor diurne, respectiv nocturne. În situaţia în care o specie necesar a fi investigată are un comportament nocturn, este necesară efectuarea de investigaţii nocturne.

- Identificarea datelor de teren necesare pentru aplicarea metodologiilor de cuantificare a impactului.

Aplicarea metodologiilor pentru cuantificarea impacturilor necesită colectarea unor anumite tipuri de date din teren, în funcţie de particularităţile fiecărei metodologii propuse.

Pentru stabilirea datelor necesar a fi colectate din teren este necesară:

- stabilirea formelor de impact şi a metodologiilor de cuantificare a acestora din prezentul ghid;

- stabilirea datelor necesar a fi colectate în timpul investigaţiilor în teren;

Procesul de colectare a datelor din teren nu trebuie să se rezume la simplă identificare a prezenţei/ absenței unor habitate şi specii şi la elaborarea unei liste. Acesta soluţionează incertitudinile identificate, iar datele colectate trebuie să aibă un rol clar şi să fie utilizate în cuantificarea şi evaluarea impacturilor PP-ului.

Programul activității de teren se structurează pe baza incertitudinilor identificate în memoriul de prezentare și a cerințelor de soluționare a acestora din îndrumarul ACPM. Datele brute obținute se prezintă în anexele studiului EA, fie sub forma fișelor de teren, fie a unui tabel/ bază de date care să integreze toate observațiile realizate. Rezultatele activităților de teren se reprezintă, de asemenea, pe hărți.

Informaţiile esenţiale ale rezultatelor activităţilor de teren se sintetizează în Tabelul nr. 16 din secţiunea c) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

d) Analiza presiunilor și amenințărilor

Studiul cuprinde o analiză a presiunilor și amenințărilor, inclusiv a celor cauzate de schimbările climatice, identificate în planurile de management ale ANPIC potențial afectate, corelată cu formele de impact asociate PP-ului analizat. În cazul ANPIC care nu are plan de management, analiza se realizează în baza presiunilor și amenințărilor din formularele standard. Analiza include și alte PP cu care PP analizat poate genera impact cumulat, acestea fiind considerate amenințări pentru ANPIC.

Analiza presupune următoarele:

a. Identificarea tuturor presiunilor şi ameninţărilor, inclusiv alte PP existente, propuse, în avizare (prezentate în secţiunea a.3 a studiului), de la nivelul ANPIC analizat. În cazul planurilor este necesară identificarea şi prezentarea aspectelor incluse în alte planuri, programe sau strategii, ce sunt în măsură să poată conduce la apariţia unui potenţial impact cumulat.

b. Localizarea spaţială a presiunilor şi ameninţărilor identificate, inclusiv alte PP existente, propuse, în avizare;

c. Identificarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar asupra cărora alte presiuni şi ameninţări (inclusiv alte PP existente, propuse, în avizare) pot genera efecte;

d. Identificarea şi caracterizarea efectelor presiunilor şi ameninţărilor (inclusiv alte PP existente, propuse, în avizare). Caracterizarea efectelor trebuie să fie în măsură să evidenţieze dacă celelalte presiuni şi ameninţări (inclusiv alte PP existente, propuse, în avizare) pot contribui la apariţia unui impact cumulat cu proiectul analizat.

Potenţialul de cumulare al efectelor nu este dat de localizarea lor spațială sau de momentul apariției acestora, ci de aplicabilitatea presiunilor asupra aceluiași parametru de conservare al unui habitat sau al unei specii. De exemplu: două PP amplasate în două extremităţi ale ANPIC pot avea un impact cumulat asupra unei specii dacă ambele îi afectează efectivul populaţional.

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 17 din secţiunea c) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A

e) Evaluarea impactului

Evaluarea impacturilor se realizează pentru toate habitatele şi speciile pentru care ANPIC au fost desemnate, afectate de PP, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare.

Evaluarea impactului ia în considerare atât impactul PP-ului, cât și impactul cumulativ, precum și presiunile/ amenințările la nivelul ANPIC și se realizează în baza obiectivelor de conservare al fiecărei ANPIC, ținându-se cont de integritatea ANPIC. Aceasta poate fi afectată chiar și în cazul în care o singură specie sau un singur habitat de interes comunitar este afectat(ă) de PP.

e.1) Identificarea și cuantificarea impactului

Identificarea şi cuantificarea impacturilor s-a realizat într-o formă preliminară în etapa de încadrare, rezultatele fiind deja incluse în Memoriul de prezentare.

În etapa Studiului EA se verifică şi actualizează analizele de identificare şi cuantificare a impacturilor realizate în cadrul Memoriului de prezentare, prin includerea rezultatelor:

- programului de colectare a datelor din teren;

- suplimentare privind cuantificarea efectelor şi/sau modelării impacturilor;

- studiului literaturii de specialitate, a bazelor de date online, a rezultatelor unor programe de monitorizare realizate pentru proiecte similare şi a altor Studii EA realizate pentru proiecte similare;

- consultărilor realizate cu experţi în habitate şi specii de interes comunitar, precum şi cu factorii interesaţi.

În cazul proiectelor în care elaborarea Memoriului de prezentare nu respectă cerinţele exprimate în Anexa nr. 6.C a prezentului ghid, aceste cerinţe vor fi preluate în elaborarea Studiului EA.

La nivelul Studiului EA vor fi clarificate incertitudinile identificate în etapele anterioare ale procedurii EA. Orice incertitudine neclarificată în această etapă, cu privire la cuantificarea impacturilor, va fi exprimată ca un potenţial impact negativ semnificativ ce va necesita formularea unei măsuri ambiţioase de prevenire, evitare sau reducere a impactului.

Identificarea şi cuantificarea formelor de impact se realizează printr-o analiză „caz cu caz” pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar, având în vedere parametrii stabiliţi pentru fiecare dintre acestea în cadrul obiectivelor de conservare.

Analiza și evaluarea tipurilor de impact trebuie să conțină:

- Analiza relațiilor cauză-efecte-impacturi;

- Identificarea și cuantificarea tuturor formelor de impact (direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt și lung, în faza de construcție, operare și dezafectare);

- Reprezentarea pe hărți a zonelor de manifestare a formelor de impact.

Impactul trebuie cuantificat pentru fiecare din parametrii care pot fi afectați, ţinând cont de unitatea de măsură din OC.

Atunci când se evaluează un posibil impact negativ semnificativ, evaluarea trebui să aibă în vedere nu numai modificările negative ale stadiului actual, ci și modificările care pot împiedica realizarea obiectivelor de conservare, în măsura în care acestea necesită îmbunătățirea condițiilor actuale.

Exemple de impacturi posibile:

- Pierdere de habitat: reducerea suprafeței habitatului ca urmare a distrugerii fizice a acestuia; pierderea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă pentru specii.

- Alterare/degradare: deteriorarea calității habitatului, ducând la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la o structură comunitară alterată (compoziția speciilor). Acest lucru poate fi cauzat de modificări ale condițiilor abiotice (de exemplu, nivelul apei sau o creștere a sedimentelor în suspensie, a poluanților sau a depunerilor de praf); deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă pentru specii.

- Perturbare: modificare a condițiilor de mediu existente (de exemplu, poluare fonică sau luminoasă crescută). Perturbarea poate cauza, printre altele, deplasarea indivizilor speciilor, modificări ale comportamentului speciilor sau riscul de morbiditate sau mortalitate.

- Fragmentarea: crearea de bariere fizice sau comportamentale în zone care sunt conectate fizic sau funcțional sau împărțirea lor în habitate mai mici și mai izolate.

- Reducerea efectivelor populaționale (ca urmare a mortalităţii directe sau indirect, ca o consecinţă a apariţiei uneia dintre formele de impact anterioare).

Exemple de metode de estimare a impactului:

- Măsurători directe: de exemplu suprafața habitatelor pierdute sau afectate, raportată procentual față de suprafața totală a habitatului la nivelul ANPIC, procentul pierderii exemplarelor din populațiile speciilor afectate, raportat la populația totală a ANPIC;

- Modelele predictive cantitative: furnizează previziuni matematice pe baza datelor privind intensitatea și direcția efectelor. Exemplu: modele care estimează dispersarea poluanților în aer, în apă, în sol, eroziunea solului, încărcarea cu sedimente a cursurilor de apă și deficitul de oxigen în râurile poluate.

- Sistemele de informații geografice (GIS) pot fi utilizate pentru crearea unor modele de relații spațiale, cum ar fi suprapunerea impacturilor, presiunilor, amenințărilor și a localizării pierderilor de habitat.

- Informații din proiecte anterioare similare: pot fi utile, în special dacă s-au făcut inițial previziuni cantitative și dacă acestea au fost monitorizate pe parcursul operării.

- Opiniile și concluziile experților: pot proveni din experiența și consultările anterioare.

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 18 din secţiunea e.1) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

Evaluarea impacturilor cumulative cu alte planuri și proiecte

Impacturile cumulative pot rezulta din impacturile combinate ale unui PP atunci când se adaugă altor PP-uri existente, planificate și/sau anticipate în mod rezonabil.

Evaluarea impactului cumulat nu se va rezuma doar la:

- Considerarea aceloraşi tipuri de PP cu cel analizat;

- Considerarea exclusiv a altor PP aflate în proximitatea PP analizat;

- Considerarea doar a PP care au o suprapunere temporală cu implememntarea PP analizat.

Exemple de impacturi cumulative:

• creșterea concentrațiilor de poluanți (în special în apă și sol) peste nivelurile compatibile cu necesitățile ecologice ale habitatului sau ale speciilor protejate în cadrul ANPIC;

• reducerea debitului apei într-un bazin hidrografic ca urmare a mai multor captări de apă, sub nivelul compatibil cu necesitățile ecologice ale habitatului sau ale speciilor protejate în cadrul ANPIC;

• interferența cu rutele de migrație sau cu deplasarea animalelor sălbatice;

• creșterea presiunii asupra habitatelor și speciilor dintr-un ecosistem ca urmare a diferitelor proiecte.

Studiul de evaluare adecvată trebuie să țină seama de alte planuri sau proiecte care, în combinație cu PP analizat, ar putea avea impacturi semnificative.

De exemplu: un drum propus trece la o anumită distanță față de o arie de protecție specială avifaunistică (SPA), iar perturbarea pe care o va genera (de exemplu, zgomot) nu va afecta în mod semnificativ speciile de păsări protejate din cadrul ANPIC. Cu toate acestea, în cazul în care există alte proiecte sau planuri existente sau propuse (de exemplu, un drum pe cealaltă parte a ANPIC), nivelul total de zgomot produs de aceste proiecte pot cauza un nivel semnificativ de perturbare pentru speciile de păsări (nivel de zgomot mai mare decât cel compatibil cu necesitățile ecologice ale speciilor).

Impacturile cumulative identificate sunt evaluate și cuantificate ca și celelalte impacturi.

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 18 din secţiunea e.1) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

e.2) Evaluarea semnificației impacturilor

Evaluarea semnificaţiei impacturilor în etapa studiului de evaluare adecvată implică o analiză mai detaliată faţă de etapa de încadrare.

Evaluarea semnificaţiei impacturilor trebuie să se realizeze caz cu caz, ţinând cont de situaţia particulară a fiecărui habitat sau specie din fiecare ANPIC analizată.

Semnificația impactului se evaluează la nivelul fiecărei ANPIC, pentru toate speciile şi habitatele pentru protecţia cărora acestea au fost desemnate, la nivelul fiecărui parametru al obiectivelor de conservare și se realizează prin completarea integrală a tabelului din Anexa 3C (Tabelul de evaluare a impactului), cu respectarea indicaţiilor metodologice din Anexa 3C.

Pentru evaluarea semnificaţiei impacturilor este necesară realizarea următorilor paşi:

- Analiza parametrilor cantitativi, evaluaţi pe baza cuantificării realizate anterior.

Parametrii cantitativi sunt reprezentaţi de:

- procentul habitatului pierdut din totalul habitatului în ANPIC și la nivelul regiunii biogeografice;

- număr de indivizi afectaţi, raportat la totalul populaţiei în ANPIC și la nivelul regiunii biogeografice;

- procentul suprafeţei de vegetaţie ripariană pierdută din totalul suprafeţei de vegetaţie ripariană din ANPIC;

- lungime de corp de apă afectat, raportat la totalul lungimii corpurilor de apă din ANPIC;

- alţi parametri cantitativi.

- Analiza parametrilor calitativi:

- starea de conservare a speciei în ANPIC şi la nivel de regiune bioregeografică;

- tendinţa suprafeţei de habitat sau populaţiei speciei la nivel de regiune bioregeografică;

- localizarea zonei afectate în raport cu ANPIC (marginal sau central);

- alţi parametri calitativi.

- Analiza celorlalte PP, presiuni şi ameninţări ce au fost identificate ca având potenţialul de a genera un impact cumulat asupra habitatului sau speciei.

- Stabilirea semnificaţiei impactului pentru parametrul analizat luând în considerare aspectele cantitative, aspectele calitative şi potenţialul de cumulare al impactului cu alte PP, presiuni şi ameninţări.

Pentru evaluarea semnificației impactului PP în cadrul studiului de evaluare adecvată se utilizează exclusiv categoriile: impact negativ semnificativ sau impact nesemnificativ.

Următoarele situaţii vor fi avute în vedere pentru încadrarea unui impact ca impact negativ semnificativ:

- Persistenţa oricăror incertitudini cu privire la evaluarea cantitativă şi/sau calitativă a impactului;

- Identificarea de către autorii studiului, experţii consultaţi sau reprezentanţii autorităţii de mediu a nevoii de formulare a unor măsuri de evitare/reducere.

f) Măsurile de evitare și reducere a impactului

În vederea reducerii/ eliminării tuturor tipurilor de impact identificate, susceptibile să afecteze în mod semnificativ ANPIC, se stabilesc măsuri de prevenire, evitare/ reducere a impacturilor.

- Prevenire: impactul nu se mai produce;

- Evitare: impactul se va produce, dar nu este semnificativ;

- Reducere: impactul negativ semnificativ devine impact rezidual nesemnificativ.

Elaborarea măsurilor de evitare și reducere a impacturilor. Măsurile propuse trebuie să fie elaborate după o abordare SMART: să fie Specifice, Măsurabile, Aplicabile, Relevante și Încadrate în timp.

Măsurile de reducere a impactului semnificativ asupra integrității ANPIC se stabilesc, după cum urmează:

1. identificarea și descrierea măsurilor de reducere care vor fi implementate pentru fiecare specie și/sau tip de habitat afectat de PP: sunt măsurabile (ex. 2 podețe necesare pentru reducerea impactului asupra mamiferelor mici), modul în care acestea reduc/elimină impactul semnificativ asupra integrității ANPIC;

2. tip de măsură: de prevenire (P), evitare (E) și reducere (R) a impactului;

3. specia/ habitatul afectat;

4. parametru căruia i se adresează măsura;

5. impactul căruia i se adresează măsura;

6. perioada de implementare;

7.locația implementării măsurii;

8. bugetul necesar pentru implementarea măsurilor de evitare/ reducere;

9.calendarul implementării măsurilor de reducere a impactului; titularul proiectului este responsabil de implementarea măsurilor de prevenire/ evitare/ reducere până în momentul când acestea devin funcționale și de transmitere a unui raport anual privind implementarea și funcționarea acestor măsuri către ACPM.

Eficacitatea măsurilor trebuie demonstrată prin utilizarea cu succes a acestora în cadrul altor proiecte similare, precum și prin programul de monitorizare. Dacă, în urma monitorizării, este demonstrată ineficiența unei anumite măsuri,  ACPM informează titularul, în baza raportului de monitorizare și a discuțiilor cu acesta, cu privire la necesitatea adaptării/ îmbunătățirii măsurii de reducere în cauză și de revizuire sau nu a actului de reglementare.

Evaluarea eficacității măsurilor de reducere a impactului se realizează utilizând următoarele aspecte:

- măsurile sunt fezabile în cadrul PP;

- măsurile vizează în mod clar impacturile identificate;

- sunt prevăzute suficiente mijloace și resurse pentru implementarea acestora;

- există evidențe privind implementarea cu succes a măsurilor propuse- exemplu: proiecte similare.

- există indicii privind factorii limitativi și ratele de succes sau de eșec al măsurilor propuse;

- există un plan privind modul de punere în aplicare a măsurilor (inclusiv monitorizare și evaluare a acestora).

Exemple de măsuri de evitare:

- amplasarea elementelor proiectului astfel încât să se evite zonele sensibile (suprafața ANPIC sau zone-cheie aflate în cadrul ANPIC sau care conectează ANPIC);

- garduri de protecție și alte măsuri de prevenire a daunelor cauzate vegetației sau faunei sălbatice;

- evitarea lucrărilor în timpul perioadelor sensibile (de exemplu: sezonul de reproducere a speciilor).

Exemple de măsuri de reducere a impactului:

- bariere fonice;

- interceptori de poluanți;

- accesul controlat la zonele sensibile în timpul construcției/exploatării;

- pasaje pentru animalele sălbatice (de exemplu: poduri, tuneluri și „ecoducte”);

- adaptarea acțiunilor generatoare de impact pentru a reduce impactul în măsura în care este posibil (de exemplu: cauzate de zgomot, lumină, praf).

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 19 din secţiunea f) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

g) Monitorizarea măsurilor de evitare și reducere a impactului

Pentru elaborarea programului de monitorizare este necesară:

- Identificarea măsurilor pentru care este necesară monitorizarea. Măsurile propuse pentru a evita sau reduce impacturile semnificative trebuie să fie obligatoriu incluse in programul de monitorizare.

- Stabilirea aspectelor necesare pentru asigurarea propunerii unui program optim de monitorizare. Aceste aspecte sunt: indicatori de monitorizare, unităţi de măsură, frecvenţă de monitorizare, locaţii de monitorizare şi durata monitorizării. Este necesar ca aceste aspecte să fie compatibile și să facă referire la parametrii stabiliţi pentru obiectivele de conservare;

- Programul de monitorizare trebuie să fie în măsură să evidenţieze eficacitatea măsurilor propuse, precum și bugetul necesar implementării acestora.

În cazul elaborării studiului de evaluare adecvată pentru un proiect care decurge dintr-un plan avizat este necesar să fie preluate măsurile din studiul de evaluare adecvată realizat pentru plan.

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 22 din secţiunea g) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

h) Evaluarea impactului rezidual

Evaluarea impactului rezidual are rolul de a evidenția dacă măsurile propuse sunt eficace pentru prevenirea sau reducerea impacturilor. Evaluarea impactului rezidual trebuie să se realizeze similar cu evaluarea impacturilor fără implementarea măsurilor, utilizând aceeaşi metodologie. Pentru evaluarea semnificaţiei impactului rezidual, luând în considerare modificările pe care măsurile le aduc asupra considerentelor cantitative şi calitative luate în considerare în evaluarea iniţială a semnificaţiei, se vor utiliza aceleaşi categorii: negativ semnificativ sau negativ nesemnificativ.

Informaţiile esenţiale ale analizei se sintetizează în Tabelul nr. 23 din secţiunea h) a conţinutului-cadru al Studiului de evaluare adecvată din Anexa nr. 5A.

II: Soluțiile alternative

Studiul de evaluare adecvată include și soluțiile alternative analizate pentru PP, dacă este cazul. Studiul de evaluare adecvată conține analiza fiecărei soluții alternative în parte. După evaluarea fiecărei alternative se realizează analiza comparativă a soluțiilor alternative, astfel încât să fie aleasă alternativa cu cel mai mic impact asupra ANPIC sau se poate concluziona că nu există soluții alternative.

Tipuri de soluții alternative:

a) locații alternative (exemplu: noi locații pentru turbinele eoliene, variante pentru realizarea unui drum etc.). O locație alternativă constă în implementarea aceluiași PP în locații diferite față de planificarea inițială. Rezultatul trebuie să fie reducerea impactului asupra ANPIC.

b) soluții alternative de realizare a PP (de exemplu, cabluri subterane în locul celor supraterane, cursuri neregulate de apă în locul cursurilor regularizate, redimensionarea PP, a barierelor pentru zgomot).

Trebuie avute în vedere soluţii alternative pentru toate componentele PP care au fost identificate ca având impact negativ semnificativ.

Evaluarea soluțiilor alternative constă în:

a) descrierea soluției/soluțiilor alternative care duc la eliminarea sau reducerea impactului semnificativ asupra ANPIC. Soluțiile alternative trebuie să fie evaluate prin comparație cu alternativa zero, pe aceleași criterii științifice şi același standard, având la bază obiectivele de conservare ale speciilor și habitatelor pentru care ANPIC a fost desemnată;

b) fiecare soluție alternativă identificată va fi evaluată în mod distinct pentru a se alege alternativa cu impactul cel mai mic asupra ANPIC; argumentarea deciziei de a propune un PP alternativ prin evidențierea aspectelor pozitive suplimentare față de celelalte soluții alternative. În această fază, criteriile economice sau alte criterii de evaluare nu pot prevala în fața criteriilor ecologice.

Planurile și strategiile naționale/ regionale reprezintă un instrument eficient de propunere și analiză a soluțiilor alternative, astfel încât viitoarele proiecte să aibă un impact cât mai redus asupra ANPIC.

Trebuie demonstrată absența alternativelor, înainte de a se trece la examinarea necesității unui PP din motive imperative de interes public.

Motive imperative de interes public major

În absența unor soluții alternative care să nu genereze impacturi semnificative asupra integrității ANPIC și asupra obiectivelor de conservare, ACPM trebuie să examineze existența unor motive imperative de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, care justifică realizarea PP, dacă acestea sunt invocate de titular.

Motivele imperative de interes public major trebuie justificate astfel:

• imperativ: proiectul servește mai degrabă unui interes public esențial decât unor interese private;

• major: interesul pe care îl servește proiectul depășește prejudiciul (sau riscul de prejudiciere) adus integrității ANPIC, astfel cum a fost identificat în evaluarea adecvată;

• de interes public: este o parte a politicilor publice pentru stat și societate;

- din rațiuni de ordin social și economic: crearea unui număr mare de locuri de muncă pe termen lung, asigurarea competitivității economice la nivel global și regional, dezvoltarea tehnologică, utilizarea tehnologiei „prietenoase” pentru mediu.

III. Măsurile compensatorii

Informații suplimentare solicitate titularului cuprind:

a) descrierea măsurilor compensatorii, care trebuie să se adreseze atât menținerii stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor, cât și integrității ariei naturale protejate de interes comunitar;

b) descrierea modului în care măsurile compensatorii contribuie la menținerea coerenței rețelei Natura 2000;

c) locația stabilită pentru implementarea măsurilor compensatorii care trebuie să fie amplasate în aceeași regiune biogeografică; este recomandabil să fie implementate la o distanță cât mai mică față de aria naturală protejată de interes comunitar care va fi afectată semnificativ de proiect, astfel încât să se asigure integritatea acesteia; în cazul în care măsurile nu se pot implementa cât mai aproape de ANPIC afectată, măsura va fi implementată ținând cont de următoarele: (a) să abordeze, în proporții comparabile, habitatele și speciile afectate în mod negativ; și (b) să ofere funcții comparabile cu cele care au justificat criteriile de selecție pentru situl inițial, în special în ceea ce privește distribuția geografică adecvată.

d) modul în care măsurile compensatorii vor asigura aceleași funcții ecologice cu cele care au stat la baza desemnării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) descrierea relației dintre obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar și interesul public major invocat;

f) situația juridică a terenului pe care se va implementa măsura compensatorie;

g) monitorizarea implementării măsurilor compensatorii. Titularul PP este responsabil de monitorizarea implementării măsurilor compensatorii până în momentul în care acestea devin funcționale și de transmiterea unui raport privind implementarea și funcționarea acestor măsuri ACPM;

h) alte informații relevante.

Măsurile compensatorii necesare pentru a proteja și pentru a menține coerența rețelei Natura 2000 vor face referire la structura, funcțiile și obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, la habitatele și/sau speciile afectate semnificativ, precum și la celelalte specii și/sau habitate de interes comunitar din ANPIC respectiv. Asigurarea menținerii coerenței generale a rețelei Natura 2000 rezultă din faptul că o arie naturală protejată de interes comunitar nu trebuie să fie afectată în mod ireversibil de către un PP înainte ca măsura compensatorie să existe deja.

Măsurile compensatorii pot face referire la:

- refacerea habitatului, în vederea menținerii valorilor sale de conservare și conformarea cu obiectivele de conservare a ANPIC- creșterea suprafeței habitatului în cadrul ANPIC sau refacerea în cadrul unei alte ANPIC, proporțional cu pierderea cauzată de proiect;

- recrearea habitatului într-o ANPIC nouă sau în ANPIC existente;

- reintroducerea speciilor;

- refacerea sau menținerea stării favorabile de conservare a speciilor;

- elementele, inclusiv cele de natură financiară, necesare atingerii obiectivului de compensare a impactului semnificativ al unui PP și de menținere a coerenței generale a rețelei Natura 2000, precum și la fezabilitatea acestora. Potrivit principiului „poluatorul plătește”, titularul PP trebuie să suporte costul măsurilor compensatorii.

Titularul trebuie să demonstreze că măsurile compensatorii:

- sunt adecvate ANPIC, precum și speciilor și habitatelor pentru care aceasta a fost desemnată și compensează impactul negativ semnificativ cauzat de implementarea PP;

- au capacitatea de a menține coerența rețelei Natura 2000;

- sunt fezabile şi funcționale în momentul în care impactul asupra ANPIC are loc.

IV. Metodele utilizate pentru culegerea informațiilor privind speciile și/sau habitatele de interes comunitar afectate

La elaborarea studiului de evaluare adecvată informațiile utilizate pot fi:

a) planurile de management și/sau formularele standard Natura 2000;

c) informații de la instituții și organizații relevante pentru conservarea naturii;

d) planuri, hărți, materiale privind geologia, hidrologia și ecologia zonei;

e) rapoarte privind starea mediului;

f) rapoartele anuale ale administratorilor ariilor naturale protejate;

g) planuri privind utilizarea terenurilor și alte planuri relevante existente;

h) alte surse de informații.

Studiul de evaluare adecvată trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Etapa de birou: În această etapă sunt utilizate informații din literatură/ baze de date etc. stabilește starea inițială a ecosistemelor de pe suprafața proiectului, înainte de implementarea acestuia. Acest studiu constituie pilonul evaluării, de aceea titularul trebuie să consulte specialiști în domeniu încă de la început. Trebuie să fie identificate acele elemente ale proiectului care, singure sau în combinație cu alte PP-uri, pot avea impacturi semnificativ asupra unei ANPIC:

- caracteristicile proiectului care pot afecta ANPIC;

- suprafața proiectului în raport cu suprafața ANPIC intersectată;

- caracteristicile PP aprobate sau în procedură de aprobare şi care pot avea impacturile cumulative asupra ANPIC;

- relația dintre proiect și ANPIC (ex. distanța);

- informații referitoare la actele de reglementare (informații furnizate de către autoritățile competente pentru protecția mediului);

- parametrii fizici (expunere, geologie, topografie), inclusiv legătura acestora cu tipurile de habitate și speciile de interes comunitar.

2. Etapa studiului de teren: trebuie să conțină date care să soluționeze incertitudinile rezultate în etapa de încadrare. Numărul de ieșiri în teren depinde de caracteristicile ecologice ale habitatelor și speciilor de interes comunitar şi de complexitatea proiectului. De aceea, programul de teren respectă caracteristicile ecologice ale speciilor și habitatelor potențial afectate semnificativ de proiect. Observațiile se realizează în zonele de manifestare a impacturilor (în zona proiectului/ afara limitelor proiectului/ în interiorul/exteriorul ANPIC).  Datele obținute din teren constituie baza pentru realizarea studiului de evaluare adecvată.

V. Concluziile evaluării adecvate

Concluziile evaluării adecvate conțin:

- Descrierea pe scurt a componentelor PP- ului cu impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare ale ANPIC, pentru fiecare soluție alternativă, dacă au fost solicitate prin procedură;

- ANPIC afectate de implementarea PP- ului;

- Enumerarea speciilor și habitatelor/obiectivelor de conservare/ parametrilor afectate;

- Descrierea pe scurt a tipurilor de impact, inclusiv impactul cumulativ;

- Prezentarea măsurilor pentru prevenirea/evitarea/reducerea impactului pentru fiecare obiectiv de conservare afectat (parametru și țintă), din fiecare ANPIC afectată;

- Descrierea pe scurt a impactului rezidual;

- Descrierea soluției alternative alese cu impactul cel mai redus asupra ANPIC, dacă este cazul;

- Descrierea motivelor imperative de interes public major pentru alternativa aleasă cu impactul cel mai redus, dacă este cazul;

- Descrierea măsurilor compensatorii, dacă au fost solicitate în procedură;

- Alte aspecte.

# ANEXA NR.7- FORMULAR PENTRU TRANSMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6 ALINEATUL (4) DIN DIRECTIVA HABITATE

Stat membru: 									Data:

Informații transmise Comisiei Europene în conformitate cu articolul 6 din Directiva Habitate (92/43/CEE)

Informații transmise Comisiei Europene în conformitate cu articolul 6 din Directiva Habitate (92/43/CEE)

Documente trimise pentru:     |_|   informare 				           |_|     aviz

[articolul 6 alineatul (4)                                [articolul 6 alineatul (4)

primul paragraf]                                            al doilea paragraf]

Autoritatea națională competentă:

Adresă:

Persoana de contact:

Tel., fax, e-mail:

Conține notificarea informații sensibile? Dacă da, vă rugăm să le precizați și să le justificați.

1. PLAN SAU PROIECT

Denumirea planului/proiectului:

Promovat de:

Rezumatul planului sau proiectului care are efecte asupra ANPIC:

Descrierea și localizarea elementelor și acțiunilor aferente proiectului care au efecte potențiale și identificarea zonelor afectate (a se include hărți).

2. EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE

Denumirea și codul de ANPIC afectate:

Acest ANPIC este:

| APS în temeiul Directivei Păsări | SIC/ASC în temeiul Directivei Habitate |
| --- | --- |
|  | găzduiește un habitat prioritar/o specie prioritară |
|  | sunt afectate habitate/specii prioritare |

Obiectivele de conservare a ANPIC și elementele-cheie care contribuie la integritatea ANPIC.

Habitatele și speciile care vor fi afectate în mod negativ (de exemplu, a se indica reprezentativitatea lor, dacă este cazul, stadiul lor de conservare în conformitate cu articolul 17 la nivel național și biogeografic și gradul de izolare, rolurile și funcțiile acestora în cadrul ANPICului în cauză).

Importanța ANPIC pentru habitatele și speciile care vor fi afectate (de exemplu, a se explica rolul ANPIC în cadrul regiunii naționale și biogeografice, precum și pentru coerența rețelei Natura 2000).

Descrierea efectelor semnificative preconizate (pierdere, deteriorare, perturbare, efecte directe și indirecte etc.); amploarea efectelor (suprafața habitatului și numărul de specii sau zonele de producere afectate de proiect); importanța și amploarea (de exemplu, având în vedere zona sau populația afectată în raport cu suprafața și populația totală de pe teritoriul ANPICului și, eventual, din țară) și localizarea (a se include hărți).

Efectele cumulative potențiale și alte efecte care ar putea apărea în urma acțiunii combinate a planului sau proiectului în curs de evaluare și a altor planuri sau proiecte.

Măsuri de reducere incluse în proiect (a se indica modul în care acestea vor fi aplicate și modul în care acestea vor evita sau reduce efectele semnificative asupra ANPIC).

3. SOLUȚII ALTERNATIVE

Identificarea și descrierea posibilelor soluții alternative, inclusiv opțiunea zero (a se indica modul în care acestea au fost identificate, procedura, metodele).

Evaluarea alternativelor luate în considerare și justificarea alternativei alese (motivele pentru care autoritățile naționale competente au ajuns la concluzia că nu există soluții alternative).

4. MOTIVE CRUCIALE DE INTERES PUBLIC MAJOR

Motive pentru realizarea acestui plan sau proiect, în pofida efectelor sale semnificative.

Motive cruciale de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic (în absența habitatelor/speciilor prioritare) :

sănătate umană

siguranță publică

consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu

alte motive cruciale de interes public major

Descrierea și justificarea motivelor și de ce acestea sunt cruciale.

5. MĂSURILE COMPENSATORII

Obiective, caracteristici-țintă (habitate și specii) și procese/funcții ecologice de compensat (motive, de ce aceste măsuri sunt adecvate pentru a compensa efectele semnificative).

Amploarea măsurilor compensatorii (suprafețe, numărul de indivizi).

Identificarea și localizarea zonelor de compensare (a se include hărți).

Fostul statut și condițiile în zonele de compensare (habitatele existente și statutul acestora, tipul de teren, utilizările existente ale terenurilor etc.).

Rezultate preconizate și explicația modului în care măsurile propuse vor compensa efectele semnificative asupra integrității ANPIC și vor permite conservarea coerenței rețelei Natura 2000.

Calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii (inclusiv aplicarea pe termen lung), indicând data la care vor fi obținute rezultatele estimate.

Metode și tehnici propuse pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii, evaluarea fezabilității acestora și posibila lor eficacitate.

Costurile și finanțarea măsurilor compensatorii propuse.

Responsabilitățile pentru punerea în aplicare a măsurilor compensatorii.

Monitorizarea măsurilor compensatorii, în cazul în care sunt avute în vedere (de exemplu, în cazul în care există incertitudini cu privire la eficacitatea măsurilor), evaluarea rezultatelor și acțiunile ulterioare.

# Footnotes

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bbc7ace0-27e2-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/methodological-guidance_2021-10/RO.pdf

Vezi capitolul Concepte – Integritate ANPIC

Vezi capitolul Concepte – Integritate ANPIC

Cauza CJUE C-243/15, punctul 46.

Tabelul se completează pe baza informațiilor obținute după implementarea metodologiei din Anexa 6A

Notă: zona PP nu are în vedere doar zona de influență a PP, ci toate ANPIC posibil afectate de implementarea PP.

Decizia CJUE- Cazul C-323/17

Metodologie inclusă în cadrul unui articol publicat într-un jurnal cotat ISI sau în cadrul unui Raport elaborat într-un proiect finanţat în scopul identificării coridoarelor ecologice.

Tabelul se completează pe baza informațiilor obținute după implementarea metodologiilor din Anexa 6A

Conform Ghidului CE ”Gestionarea siturilor Natura 2000 – Dispozițiiole articolului 6 din Directiva Habitate 92/43/CEE

Atenția trebuie să se axeze pe eventualele efecte semnificative asupra habitatelor și speciilor pentru care a fost propus situl pentru rețeaua Natura 2000. A se include toate informațiile care pot fi relevante pentru fiecare caz, în funcție de efectele identificate pentru speciile și habitatele afectate.

Poate fi necesar un nivel diferit de detaliere, în funcție de faptul dacă notificarea este prezentată spre informare sau în vederea emiterii unui aviz.