## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA CENTRU | ALBA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BRAȘOV | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | HARGHITA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10
 | SIBIU | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Sibiu) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
FU – fond urban
I – industrial
T - trafic
Codificarea locațiilor: a, b, c
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru cele două amplasamente din municipiul Alba Iulia; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte;
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru cele două ampamplasamente din municipiul Ala Iulia în parte; „Nr.zi” reprezintă numărul de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA)

## Slide 4
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului ALBA
AB1
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(1 campanie)
Locația 1: Bd. Lucian Blaga, nr. 6
Municipiul Sebeș
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie

## Slide 5
Locația 2:
Bd. Revoluției 1989, nr. 15
Locația 3:
Piața Națiunii, nr. 11
Municipiul Alba Iulia
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(3 campanii)
Perioada de vară
(1 campanie)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie
AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE campanii POIM
Zona de evaluare a calității aerului ALBA
AB2, AB3

## Slide 6
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (luna martie) au fost determinate cele mai mari concentrații în locațiile AB1 (Sebeș) și AB3 (Alba Iulia) și în luna februarie în locația AB2 (Alba Iulia);
Concentrațiile medii sunt asemănătoare pentru locația din Sebeș și locația AB2 9Alba Iulia); concentrația medie maximă corespunde locației AB1 (Sebeș);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația AB2 (Alba Iulia).
Chart: PM10 - Locația AB1
 | 57.5181 | 16.3949 | 50.5435 | 29.6196
 | 43.2971 | 13.9493 | 28.9855 | 32.4275
 | 65.8514 | 21.8297 | 41.2138 | 29.8007
Chart: PM10 - Locația AB2
 | 57.7899 | 18.3877 | 81.4312 | 24.7283
 | 41.5761 | 20.2899 | 41.3043 | 17.663
 | 29.7101 | 26.1775 | 40.1268 | 24.6377
Chart: PM10 - Locația AB3
 | 46.558 | 20.5616 | 23.3696 | 25.7246
 | 51.1775 | 13.2246 | 26.8116 | 28.2609
 | 49.6377 | 16.6667 | 26.8116 | 29.8007
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| AB1 | AB2 | AB3
media | 35.9526 | 35.3185 | 29.8838
Max | 65.8514 | 81.4312 | 51.1775

## Slide 7
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE AB-2 RNMC (I) A ȘI POIM (T) Localitatea Sebeș
AB I (a), II (a), III (a), IV (a) | 57.5181 | 43.2971 | 65.8514 | 16.3949 | 13.9493 | 21.8297 | 50.5435 | 28.9855 | 41.2138 | 29.6196 | 32.4275 | 29.8007
6
2
3
10

## Slide 8
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE AB-1 RNMC (FU) A ȘI POIM (T) Municipiul Alba Iulia
AB I (b, c), II (b, c), III (b, c), IV (b, c) | 57.7899 | 41.5761 | 29.7101 | 46.558 | 51.1775 | 49.6377 | 18.3877 | 20.2899 | 26.1775 | 20.5616 | 13.2246 | 16.6667 | 18.3877 | 20.2899 | 26.1775 | 20.5616 | 13.2246 | 16.6667 | 81.4312 | 41.3043 | 40.1268 | 23.3696 | 26.8116 | 26.8116 | 24.7283 | 17.663 | 24.6377 | 25.7246 | 28.2609 | 29.8007
6
2
3
10

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Chart: PM2,5 - Locația AB1
 | 45.2899 | 4.6196 | 39.6739 | 19.2029
 | 42.5725 | 8.6051 | 20.6522 | 23.1884
 | 54.4384 | 7.971 | 30.4348 | 21.1957
Chart: PM2,5 - Locația AB2
 | 51.087 | 9.7826 | 65.308 | 16.5761
 | 36.5942 | 7.4275 | 29.8913 | 12.5
 | 25.4529 | 10.2355 | 30.7971 | 16.2138
Chart: PM2,5 - Locația AB3
 | 36.1413 | 6.3406 | 12.6812 | 19.3841
 | 42.5725 | 8.3333 | 18.3877 | 19.7464
 | 41.1232 | 9.2391 | 18.6594 | 21.1957
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| AB1 | AB2 | AB3
media | 26.487 | 25.9888 | 21.1504
Comentarii:
În perioada de iarnă (luna martie) au fost determinate cele mai mari concentrații în locațiile AB1 (Sebeș) și AB3 (Alba Iulia) și în luna februarie în locația AB2 (Alba Iulia);
Concentrațiile medii sunt asemănătoare pentru locația din Sebeș și locația AB2 (Alba Iulia); concentrația medie maximă corespunde locației AB1 (Sebeș).

## Slide 10
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Comentarii:
În perioada de iarnă (lunile februarie și martie) au fost determinate cele mai mari concentrații în toate cele trei locații;
Concentrațiile medii sunt asemănătoare pentru locațiile din municipiul Alba Iulia (AB2, AB3);
Concentrația medie maximă corespunde locației AB1 (Sebeș).
Chart: Benzo(a)piren - Locația AB1
 | 8.5195 | 0.12092 | 5.0369 | 0.23486
 | 3.3516 | 0.71422 | 2.1601 | 0.32419
 | 7.707 | 0.58139 | 4.9202 | 0.1197
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| AB1 | AB2 | AB3
media BaP | 2.4527 | 1.5679 | 1.4801
Chart: Benzo(a)piren - Locația AB2
 | 1.9889 | 0.61617 | 6.5139 | 0.038298
 | 0.49969 | 0.5876 | 3.119 | 0.080164
 | 0.85239 | 0.72876 | 5.3911 | 0.10222
Chart: Benzo(a)piren - Locația AB3
 | 4.2844 | 0.26786 | 1.9002 | 0.10235
 | 5.7734 | 0.22424 | 2.9096 | 0.11203
 | 2.6072 | 0.34485 | 0.31639 | 0.35957

## Slide 11
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr. zi
AB1 |  |  |  |  | 
AB2 |  |  | * |  | 1
AB3 |  |  |  |  | 
Propunere amplasare stație de monitorizare tip trafic AB-4
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Sursa: Raport ICSI Aprilie 2022 CR5 ctr 385 POIM
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | media | Max
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max |  | 
AB1 | 55.56 | 65.85 | 17.39 | 21.83 | 40.25 | 50.54 | 30.62 | 32.43 | 35.95 | 65.85
AB2 | 43.03 | 57.79 | 21.62 | 26.18 | 54.29 | 81.43 | 22.34 | 24.73 | 35.32 | 81.43
AB3 | 49.12 | 51.18 | 16.82 | 20.56 | 25.66 | 26.81 | 27.93 | 29.80 | 29.88 | 51.18
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
AB1 | 47.43 | 54.44 | 7.07 | 8.61 | 30.25 | 39.67 | 21.20 | 23.19 | 26.49 | 54.44
AB2 | 37.71 | 51.09 | 9.15 | 10.24 | 42.00 | 65.31 | 15.10 | 16.58 | 25.99 | 65.31
AB3 | 39.95 | 42.57 | 7.97 | 9.24 | 16.58 | 18.66 | 20.11 | 21.20 | 21.15 | 42.57
PM2,5/PM10 | 
AB1 | 0.74
AB2 | 0.74
AB3 | 0.71
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
AB1 | 6.53 | 8.52 | 0.47 | 0.71 | 4.04 | 5.04 | 0.23 | 0.32 | 2.82 | 8.52
AB2 | 1.11 | 1.99 | 0.64 | 0.73 | 5.01 | 6.51 | 0.07 | 0.32 | 1.71 | 6.51
AB3 | 4.22 | 5.77 | 0.28 | 0.34 | 1.71 | 2.91 | 0.19 | 0.36 | 1.60 | 5.77
* Valori foarte apropiate
Propunere amplasare stație de monitorizare tip trafic AB-4


## Slide 12
AB-4
T
I
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
AB-4 – RNMCA (figurile 1.1 a) – c) alăturate)
Propunere amplasare stație de monitorizare tip trafic AB-4
Municipiul Sebeș
Sursa: Raport ICSI Iunie 2022 CR5 ctr 385 POIM

## Slide 13
AB-4
T
F
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
AB-4 – RNMCA (figurile 1.1 a) – c) alăturate)
Propunere amplasare stație de monitorizare tip trafic AB-4
Municipiul Alba Iulia

## Slide 14
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond Urban
Analiză generală privind contribuția surselor, pentru locațiile 2 și 3 (Municipiul Alba Iulia)
Comentarii:
Pentru campania II rezultatele obținute nu se corelează cu rezultatele determinărilor zilnice obținute la stația AB-1: concentrația în amplasament de trafic < concentrația în amplasament de fond AB-1.
Excluderea rezultatelor din campania II nu schimbă propunerea de amplasare a stației.
PM10, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA AB-1 (FU) | Creștere locală trafic | Distribuție
C I 01.03 - 10.03.2021 | 49.24 | 30.98 | 18.26 | Perioada de iarnă
C II 01.10 - 10.10.2021 | 18.61 | 23.40 | -4.79 | Perioada de iarnă
C III 01.02 - 10. 02.2022 | 40.07 | 19.16 | 20.91 | Perioada de iarnă
C IV 01.06 - 10.06.2022 | 26.96 | 13.99 | 12.97 | Perioada de vară
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA
| C I 01.03 - 10.03.2021 | C II 01.10 - 10.10.2021 | C III 01.02 - 10. 02.2022 | C IV 01.06 - 10.06.2022
media POIM (T) | 49.2351 | 18.6091 | 40.0664 | 26.9626
media RNMCA AB-1 (FU) | 30.98 | 23.4 | 19.16 | 13.99
Creștere locală trafic | 18.2551 | -4.7909 | 20.9064 | 12.9726

## Slide 15
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru locațiile 2 și 3
Locația 2
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 AB-1 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 AB-1 | Crestere T
 |  | Locația 2 |  |  |  |  | Locația 3 |  |  |  | 
CI | Martie | 04-05.03.2021 | AB I 2a PM10 | 57.79 | 46.88 | 39.53 | 07-08.03.2021 | AB I 3a PM10 | 46.56 | 18.26 | 28.30
 |  | 05-06.03.2021 | AB I 2b PM10 | 41.58 | 30.80 | 8.51 | 08-09.03.2021 | AB I 3b PM10 | 51.18 | 33.07 | 18.11
 |  | 06-07.03.2021 | AB I 2c PM10 | 29.71 | 21.62 | -5.54 | 09-10.03.2021 | AB I 3c PM10 | 49.64 | 35.25 | 14.39
CII | Septembrie | 04-05.09.2021 | AB II 2a PM10 | 18.39 | 15.26 | 3.13 | 07-08.09.2021 | AB II 3a PM10 | 20.56 | 15.81 | 4.75
 |  | 05-06.09.2021 | AB II 2b PM10 | 20.29 | 14.36 | 5.93 | 08-09.09.2021 | AB II 3b PM10 | 13.22 | 17.08 | -3.86
 |  | 06-07.09.2021 | AB II 2c PM10 | 26.18 | 15.17 | 11.01 | 09-10.09.2021 | AB II 3c PM10 | 16.67 | 20.08 | -3.41
CIII | Februarie | 04-05.02.2022 | AB III 2a PM10 | 81.43 | 35.34 | 46.09 | 07-08.02.2022 | AB III 3a PM10 | 23.37 | 13.63 | 9.74
 |  | 05-06.02.2022 | AB III 2b PM10 | 41.30 | 27.35 | 13.95 | 08-09.02.2022 | AB III 3b PM10 | 26.81 | 11.54 | 15.27
 |  | 06-07.02.2022 | AB III 2c PM10 | 40.13 | 15.54 | 24.59 | 09-10.02.2022 | AB III 3c PM10 | 26.81 | 11.54 | 15.27
CIV | Iunie | 04-05.06.2022 | AB IV 2a PM10 | 24.73 | 19.99 | 4.74 | 07-08.06.2022 | AB IV 3a PM10 | 25.72 | 9.09 | 16.63
 |  | 05-06.06.2022 | AB IV 2b PM10 | 17.66 | 7.27 | 10.39 | 08-09.06.2022 | AB IV 3b PM10 | 28.26 | 18.17 | 10.09
 |  | 06-07.06.2022 | AB IV 2c PM10 | 24.64 |  |  | 09-10.06.2022 | AB IV 3c PM10 | 29.80 | 15.44 | 14.36
nr. zile |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.03.2021 | 02-03.03.2021 | 03-04.03.2021 | 01-02.09.2021 | 02-03.09.2021 | 03-04.09.2021 | 01-02.02.2022 | 02-03.02.2022 | 03-04.02.2022 | 01-02.06.2022 | 02-03.06.2022 | 03-04.06.2022 | Martie | Septembrie | Februarie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 57.7899 | 41.5761 | 29.7101 | 18.3877 | 20.2899 | 26.1775 | 81.4312 | 41.3043 | 40.1268 | 24.7283 | 17.663 | 24.6377
PM10 AB-1 | 46.88 | 30.8 | 21.62 | 15.26 | 14.36 | 15.17 | 35.34 | 27.35 | 15.54 | 19.99 | 7.27
Crestere T | 39.5299 | 8.5061 | -5.5399 | 3.1277 | 5.9299 | 11.0075 | 46.0912 | 13.9543 | 24.5868 | 4.7383 | 10.393
Municipiul Alba Iulia

## Slide 16
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 01-02.03.2021 | 02-03.03.2021 | 03-04.03.2021 | 01-02.09.2021 | 02-03.09.2021 | 03-04.09.2021 | 01-02.02.2022 | 02-03.02.2022 | 03-04.02.2022 | 01-02.06.2022 | 02-03.06.2022 | 03-04.06.2022 | Martie | Septembrie | Februarie | Iunie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 46.558 | 51.1775 | 49.6377 | 20.5616 | 13.2246 | 16.6667 | 23.3696 | 26.8116 | 26.8116 | 25.7246 | 28.2609 | 29.8007
PM10 AB-1 | 18.26 | 33.07 | 35.25 | 15.81 | 17.08 | 20.08 | 13.63 | 11.54 | 11.54 | 9.09 | 18.17 | 15.44
Crestere T | 28.298 | 18.1075 | 14.3877 | 4.7516 | -3.8554 | -3.4133 | 9.7396 | 15.2716 | 15.2716 | 16.6346 | 10.0909 | 14.3607
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Analiză detaliată privind contribuția surselor
Locația 3
Municipiul Alba Iulia