NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia |
| --- |
| Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 1. Descrierea situației actuale | Râul Cibin este un afluent al Oltului cu o lungime de 82 km, care se varsă în râul Olt Râul Cibin izvorăște de pe versantul nordic al Munților Cindrel, fiind format din două brațe: Râul Mare și Râul Mic. Cibinul formează o depresiune denumită depresiunea Sibiului, în care se află municipiul Sibiu, care este traversat de acest râu. În amonte de acest oraș, el scaldă regiunea denumită Mărginimea Sibiului, regiune cu vii tradiții românești. Alte localități importante aflate pe malurile sale sunt Gura Râului, Orlat, Cristian, Bungard și Veștem. Construcția Barajului de la Gura Râului a fost începută în anul 1973 și a fost dată în folosință în anul 1980 și este un baraj artifical cu scopul principal de a alimenta cu apă orașul Sibiu, comunele Gura Râului, Cristian, Sura Mare, Ocna Sibiului si Șelimbăr. Barajul are și scopul de a atenua viiturile și de a produce energie electrică. Barajul măsoară la coronament 330 m lungime și 6,2 metri lățime și înălțimea de 73,5 m. În lac încap maxim 15,5 milioane metri cubi de apă. Suprafața sa este de 65 de hectare. Urmare a expertizei tehnice realizate în anul 2017 au rezultat următoarele: - echipamentele hidromecanice aferente golirii de fund sunt funcţionale, dar prezintă uzura morală; - instalaţiile de acţionare (forţa,automatizare) sunt funcţionale si depăşite tehnic; - grupul electrogen (GTE 38 kva) este în stare de funcţionare, dar depăşit fizic și moral; - vechimea în exploatare a echipamentului hidromecanic este de cca. 40 ani. Componentele mecanice cât și cele electrice nu au fost supuse unui program de reabilitare, astfel că actual acestea prezintă risc în funcţionare; - exploatarea echipamentelor hidroelectromecanice (EHEM) se face în conformitate cu Regulamentul de exploatare al amenajării; - sistemul de distribuţie a apei aval de baraj de la prize de apă și de by-pass este un sistem greoi, echipamentele sunt de generaţie 1975, pentru manevra implica personal suplimentar, Pentru continuarea exploatării în siguranţă a barajului și aducțiunii se fac următoarele recomandări obligatorii: - reabilitarea echipamentelor hidroelectromecanice (EHEM); - reabilitarea instalaţiei de forţa și comandă de la golirea de fund PI3 și PI5, priza de apă PI2; - procurarea unui grup electrogen de ultima generaţie; - completarea instalaţiei de ridicare din casa vanelor P 13 si P 15; - pasarela de legătură dintre P13 si PI5 va fi refăcută din material care să nu corodeze datorită mediului; - proiectarea unui nou ponton pentru batardoul clopot; - se vor face determinări nedistructive ale grosimii conductelor de la instalaţia de by-pass plotul 17; - reabilitarea sistemului de distribuţie al apei aval de baraj. Astfel sunt evidenţiate următoarele recomandări: - refacerea zonelor erodate de la piciorul dinspre râu al digului de contur al lacului de compensare din aval de baraj și de reparare a pragurilor subspălate de pe traseul albiei din zona lacului de compensare. Lucrările propuse sunt lucrări de refacere, reabilitare care se datorează perioadei lungi de exploatare fără să se execute lucrări de refacere a porţiunilor degradate. Lucrările existente au fost puse în funcțiune în 1979. Prin reabilitarea lucrărilor se urmăreşte eliminarea efectelor negative care pot apărea în timpul exploatării. |
| 11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Schimbări preconizate | Lucrările proiectate la obiectivul de investiții „Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu” sunt amplasate pe corpul barajului, în interiorul barajului, pe albia din aval de baraj și pe traseul conductei existente. Conducta va fi pozată pe terenurile de pe raza localităților Gura Râului, Cristian, Poplaca, Sibiu și va transporta apa necesară pentru alimentarea municipiului Sibiu de la bazinul compensator aflat în aval de baraj Gura Râului la stația de tratare de pe Calea Poplăcii. Soluții tehnice propuse: Obiect 1 – Baraj - lucrări de refacere a obiectelor degradate ale acumulări, cât și lucrări noi care în perioada de exploatare s-au dovedit a fi necesare: injectarea cu rășini epoxidice a fisurilor apărute la contraforți; tratarea rosturilor dintre contraforți; realizarea unui debarcader; confecționare si montare grătar și batardou clopot; achiziționarea unui ponton plutitor pentru poziționarea batardoului clopot, necesar intervenției la vanele golirilor de fund; realizarea a doi penduli inverși (foraje verticale H=21 m și traductori optici pentru monitorizarea deplasărilor firului de invar al pendulului) în ploturile 11 (plot curent) și 14 (plot deversant) pentru măsurarea deplasărilor relative ale amprizei în raport cu fundația barajului; execuția unui număr de 5 (cinci) foraje de drenaj cu adâncimea de 40-45 m, din care 3 (trei) în șirul I, amplasat imediat după ciuperca și 2 (două) în șirul II, amplasat în axul barajului și dotarea lor cu sistem automatizat pentru măsurarea debitelor drenate; realizarea unui număr de 3 (trei) rocmetre cu câte 3 (trei) tije cu lungimea tijelor de 30, 40, 50 m, amplasate înclinat la panta aval a contraforților (1:0,28) pentru măsurarea deformației rocii de fundare în dreptul contraforților 9, 11 și dotarea lor cu sistem de achiziție automată; integrarea noilor A.M.C. -uri (penduli, rocmetre, foraje de drenaj, limnigraf) în sistem automat de achiziție și prelucrare a datelor UCCWAT, realizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca la barajul Gura Râului și dezvoltarea acestuia pentru a fi accesat prin intermediul unui browser prin Internet; înlocuirea vanelor de la baraj și de pe tronsonul aval baraj-amonte apometru; - înlocuirea conductei metalice de Ф 800 aval baraj ; achiziționarea, execuția și montarea sistemului de comandă și transmitere online cu sisteme SCADA și Wireless/GSM a datelor precum și rețeaua electrica pentru asigurarea sursei suplimentare de energie (generator pe carburant lichid), generatorul fiind amplasat la malul drept în casa barajistului; reamenajarea clădirii existente pe terenul de pe partea stângă a DJ în sensul de mers către baraj în vederea echipării cu aparatura necesară modernizării funcționalității tuturor echipamentelor de pe baraj cât și de pe aducțiunea de alimentare cu apă; realizarea sistemului de avertizare alarmare pentru localitățile din aval de barajul Gura Râului ; descărcare conductă Ф 800 în partea din amonte a lacului de compensare. Obiect 2 - Aducțiunea de apă - înlocuirea tronsonului din tuburi PREMO cu conducta din tuburi și a celui metalic tot cu conductă metalică, totodată și a căminelor și obiectele cu care sunt echipate. Reabilitarea aducțiunii de apă se realizează pe o lungime totală de 14,834 km. Obiect 3 - Instalații electrice - lucrări de modernizare și de extindere a instalației electrice exterioare pe o lungime de 18,951 km. Obiect 4 - Reparații praguri - Pe tronsonul de albie amenajat cu praguri de fund se vor reabilita 3 dintre acestea, iar pe malul stâng, în zonele unde au apărut eroziuni în dreptul bazinului compensator, se vor realiza două consolidări. Soluțiile tehnice propuse vor conduce la : eliminarea efectelor negative care pot apărea în timpul exploatării; asigurarea alimentării cu apă a municipiului Sibiu cu un debit de apă regularizat de 1440 1/s şi producerea de energie electrică prin centrala situată la baza barajului (Qj=7,8 m7s şi Pi=3,7 MW) ; reducerea riscului de producere a unor dezastre cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase, favorizate și de schimbările climatice din ultimii ani, cu impact asupra populației din localitățile Gura Râului, Cristian, Poplaca, Sibiu, jud. Sibiu, precum și a căilor de comunicații regionale, surse de alimentare cu apă și sisteme de canalizare; protejarea infrastructurii și obiectivelor social economice aflate în pericol și care, în cazul în care nu se intervine, sunt în pericol să se deterioreze sau chiar să se distrugă; protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor, până la niveluri acceptabile gradual şi procentual, asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile locale în sectoarele în care lucrările de mărire a capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, judeţul Sibiu” vor fi efectuate. |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Proiectul respectă măsurile și condițiile care se impun pentru protecția biodiversiății pe perioada realizării lucrărilor hidrotehnice și a organizării de șantier. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. |
| 5. Alte informații | Nu au fost identificate. |
| Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări 2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b)bugetele locale c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat b) bugete locale c) credite externe 4.Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare Nu este cazul 5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Nu este cazul 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare Nu este cazul 7.Alte informații Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum şi alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii. Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice impact legislative-prevederi de modificare şi completare a cadrului normative în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b ) norme cu impact la nivel operațional/tehnic-sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, pentru aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, nr. 35 din 07 septembrie 2020. |
| 5.Informaţii privind avizarea de către a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului - Sibiu şi lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Judeţul Sibiu” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Costel ALEXE

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

Ion ȘTEFAN

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Vasile - Florin CÎȚU

AVIZEAZĂ

Secretar de Stat

Leonard ACHIRILOAEI

Secretar General

Ion ANGHEL

Secretar General Adjunct

Teodor DULCEAȚĂ

Direcția Juridică

Cristian ALEXE, Director

Direcția Economico-Financiară

Dinu-Octavian NICOLESCU, Director

Direcția Investiții,

Eugenia NECEA, Director

Administrația Națională „Apele Române”

Ervin MOLNAR, Director General