RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 26.05.2022 ora 08.00 – 27.05.2022, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 27.05.2022, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și pe cele din Dobrogea, iar pe cursul superior și mijlociu al Oltului, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișurilor, Begăi, Timișului și Bârzavei au fost în creștere datorită propagării.

Pe celelalte râuri, debitele au fost, în general, în scădere.

Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-50%, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, cursul superior și mijlociu al Timișului, pe cursurile superioare ale Bârzavei și Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Târnave, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, afluenții Trotușului, unii afluenți ai Bârladului și pe unele râuri din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului, din bazinul superior al Argeșului și din bazinul mijlociu și inferior al Bistriței.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și pe cele din Dobrogea, pe cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului vor fi în creștere prin propagare, iar pe celelalte vor fi în general în scădere.

Sunt posibile ușoare creșteri, izolate, de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, cu precădere în vestul, nordul și centrul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 26.05.2022 – 27.05.2022 a fost în scădere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Brăila – Galați și relativ staționare pe sectoarele Oltenița – Vadu Oii și Isaccea – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (4000 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 26.05.2022, ora 08.00 – 27.05.2022, ora 08.00

A.N.M. a emis o ATENŢIONARE Meteorologică, cod galben valabilă în intervalul 26.05.2022, 13.00 – 20.00, vizând instabilitate atmosferică temporar accentuată, conform căreia: În intervalul menționat local în Dobrogea și în Muntenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 55...75 km/h), averse torențiale şi izolat grindină. Cantităţile de apă vor depăşi 15...20 l/mp şi izolat 30 l/mp.

Aceast mesaj meteorologic a fost transmis de Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor către: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Secretariatul General al Guvernului, Centrul de Situații al Guvernului, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, S.C. Hidroelectrica S.A., Agenția Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și către următoarele Comite Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă:

- - BRĂILA, BUZĂU, CĂLARAŞI, CONSTANŢA, IALOMIŢA şi PRAHOVA – ATENŢIONARE Meteorologică, cod Galben

În ţară, în regiunile vestice, nordice, estice și centrale valorile termice diurne au fost în scădere față de ziua anterioară și au ajuns să se situeze în jurul celor specifice datei. În restul teritoriului acestea au crescut ușor și au caracterizat o vreme mai caldă decât în mod normal la această dată, chiar călduroasă, local, în Muntenia. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei în centrul, estul, sud-estul teritoriului, precum și la munte. În sudul Banatului, Transilvania, Moldova, Dobrogea și Muntenia, pe arii restrânse au fost averse slabe, care în regiunile sud-estice au fost însoțite trecător de descărcări electrice. Vântul a suflat slab și moderat, pe alocuri cu unele intensificări în sud, în est și în centru, dar și pe crestele montane, unde la rafală s-au atins viteze de peste 80...90 km/h. Temperaturile maxime s-au încadrat între 20 de grade la Mangalia și Joseni și 32 de grade la Giurgiu și București-Filaret. La ora 6.00, erau valori termice cuprinse între 5 grade la Întorsura Buzăului și 19 grade la Cotnari și Mahmudia.

OBSERVAȚI: au fost emise 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase immediate.

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă și călduroasă. Cerul a fost variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 31 de grade la Afumați și Băneasa și de 32 de grade la Filaret. La ora 6.00 se înregistrau 14 grade în Băneasa, 16 grade la Afumați și 17 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 27.05.2022, ora 08.00 – 28.05.2022, ora 08.00

În ţara, vremea va fi caldă și, în general, frumoasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, după-amiaza și seara pe suprafețe mici, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud-est a teritoriului și la munte, iar noaptea local în vest și izolat în nord și în centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în regiunile nordice și pe arii restrânse în cele estice și sud-estice.

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 31 de grade, iar cele minime între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Spre sfârșitul intervalului, în Dobrogea și Bărăgan, vor fi condiții de ceață.

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunarea

Administrația Națională Apele Române revine cu informaţii despre poluarea accidentală cu produse petroliere a fluviului Dunărea la data de 24.05.2022, în zona amonte de ecluza românească de la Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I, localitatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, precizând că irizaţiile de pe suprafaţa apei proveneau de la ape de santină.

| Nr. proba | Data prelevarii | Denumirea probei/Loc prelevare | Indicatori de calitate | U.M. | Valori rezultate | Raport Incercare nr. / data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | pH | unitati pH | 7,91 ( 22o C ) | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |
| 2 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | CCO-Cr | mgO/l | 12,18 | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |
| 3 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | detergenti | mg/l | 0,133 | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |
| 4 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | fenoli | mg/l | 0,0255 | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |
| 5 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | cianuri | mg/l | <0,03 | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |
| 6 | 24.05.2022 | Zona unde a fost posibil accesul pentru prelevare, sub pod DN6, amonte PF1 | Substante extractibile | mg/l | <5 | cf. R.I aferent comanda extraplan nr. 291 / G.R.A. 25.05.2022 |

2.2. Pe râurile interioare

Administraţia Bazinală de Apă Siret Bacău informează că la data de 26.05.2022, în zona mun. Oneşti pe malul drept al râului Trotuş (între podul rutier şi podul CF) aval postul hidrometric Oneşti, dintr-o evacuare pluvială curge o substanţă de culoare albă. Au fost prelevate probe de apă de personalul de la ABA Siret şi UAT Oneşti.

Reprezentanţi ai ABA Siret (SGA Bacău-GRA, birou Hidrologie Oneşti şi Laborator Calitatea Apei), s-au deplasat în zonă pentru verificarea aspectelor semnalate.

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III.	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, s-au înregistrat depăşiri ale mediei zilnice de 50 µg/m3 pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul sub 10 microni), în data de 25.05.2022, la staţia cu indicativul B-12.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

3.4. În municipiul Bucureşti

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

IV.	ALIMENTĂRI CU APĂ

A.B.A. Prut-Bârlad

Județul Vaslui

Se mențin prevederile „Planului de restricții si folosire a apei în perioade deficitare”, astfel:

- treapta III - pentru S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești.

Județul Iași

Se mentine situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele:

S.C. PISCICOLA S.RL. Iași, S.C. Noralex S.A. Iași și S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Miletin – ac.Hălceni corespunzător treptei II de aplicare a restricțiilor.

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT